ПРИЛОЖЕНИЕ № 11

Предмет на обществената поръчка:

“Доставка на 1 брой нов пътнически автобус, категория М2, клас "В"

Техническа спецификация

за 1 брой нов пътнически автобус, категория М2, клас "В

1. Година на производство - не по-рано от месец май 2014г;

2. Брой места - 20 /19+1/;

3. Гориво  - дизел;

4. Двигател - шестцилиндров двигател;

5.Мощност не по-малка от 140 kw;

6.Обем на двигателя -  не по-малък обем от 2900 куб. м.;

7. Екологичен стандарт - Евро VI;

8. Междуосие не по-малко от 4300 мм.;

9. Подсилено окачване;

10.Водна печка;

11. Допълнително отопление за пътническия салон;

12.Допълнителен климатик за пътническия салон и индивидуални духалки за пътниците;

13. Наличиеминимум на  следните  пасивни и активни системи за безопасност:

1)	електронна стабилизираща програма - адаптивна към натоварването

2)	електронна система против буксуване на колелата

3)	антиблокираща система на спирачките

4)	спирачен асистент за внезапно спиране

5)	електронно преразпределение на спирачното усилие при спиране

6)	система за подсушаване на дисковете в мокро време

7)	електронна система за минимизиране отстоянието накладки-диск

8)	спирачна система хидравлична двукръгова

14. Гаранционен период не по-малък от 3 г. (три) години, който да обхваща цялото изделие с пътническия салон, без ограничение на пробега в този период;

15. Междусервизни интервали на обслужване - не по-къси от две години или 60 000 км пробег.