Приложение № 2

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

ЗА ОБЕКТ: Изпълнение на сМР по ВЪТРЕШЕН РЕМОНТ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА СГРАДА НА ПУ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ” – ЕТАП I, ПО ПРОЕКТ BG05M2OP001-1.002-0005-C01”

| № | Наименование на видовите работи | Ед.м. | Общо количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ЧАСТ АРХИТЕКТУРНА |  |  |
|  | ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ |  |  |
| 1. | Демонтаж на съществуваща настилка от теракотни плочки,включително и пълнеж-хастар за наклони към подови сифони | кв.м. | 81,00 |
| 2. | Разбиване-демонтаж на същ бетонова настилка с приета дебелина 20 см./точна дебелина от място/ | кв.м. | 81,00 |
| 3. | Демонтаж –събаряне на тухлени стени с преобладаваща височина 2,23м и дебелина 12 см.,облицовани двустранно с фаянс –обща дебелина от 17 до 19 см.,с включена облицовка от фаянс | кв.м. | 99,50 |
| 4. | Демонтаж на съществуващи вътрешни преградни стени от панели венцел, включително и същ.врати в панелни стени. | кв.м. | 20,00 |
| 5. | Демонтаж на вътрешни леки преградни стени от ал.профили с плътен пълнеж,включително и вратите във витрините. | кв.м. | 38,50 |
| 6. | Демонтаж на вътрешни плътни еднокрили врати на щок от PVC профили с преобла-даващи размери в рамките до 90/200 см.,включително и почистване на отворите,за подготвяне за монтаж на нови врати в рамките на съществуващите отвори. | бр. | 38,00 |
| 7. | Демонтаж на съществуващи двукрили вътрешни остъклени врати от метални профили с преобладаващи размери 154 /215 см. | бр. | 4,00 |
| 8. | Демонтаж на фасадна входна врата двукрила астъкклена от метални профили с оберлихт. общ размер 158/236 см. | бр. | 1,00 |
| 9. | Демонтаж на съществуваща плътна врата с остъклена надстройка с общ размер 92/239см. | бр. | 1,00 |
| 10. | Демонтаж на съществуващи прозорци от PVC профили,остъклени със стъклопакет с размери: |  |  |
|  | 2.80/ 0.52- кота -1.44 | бр. | 1,00 |
|  | 1.44/0.60 – кота -1.44 | бр. | 1,00 |
|  | 1.14/1.30 - първи етаж | бр. | 1,00 |
|  | 1.45/1.42 – втори етаж | бр. | 1,00 |
|  | 1.16/2.02 – четвърти етаж | бр. | 2,00 |
|  | 1.21/1.43 – пети етаж | бр. | 2,00 |
| 11. | Изчукване-демонтиране на съществуваща фаянсова облицовка па тухл. стени , включително и репариране на мазилката | кв.м. | 173,00 |
| 12. | Демонтаж на съществуващи теракотни плочки по под –санитарен възел пети етаж | кв.м. | 3,80 |
| 13. | Демонтаж на съществуващ ламиниран паркет,изпълнен върху „сух под” в лабораториите,в който ще се изпълнява нова винилова настилка,включително и первази към паркета.Демонтажът да стане непосредствено преди изпълнението на новата настилка с цел запазване на съществуващия сух под. | кв.м | 822,00 |
| 14. | Демонтаж на съществуващ ламиниран паркет в стоманобетоновата част в помещенията в които се демонтират вътрешните прегради от панели венцел и в помещенията в които се полага вътрешна изолация. | кв.м | 77,00 |
| 15. | Демонтаж на съществуващ „сух под”, изпълнен, върху същ.стоманобетонова плоча на кота +12.36.преди демонтажът да се провери дали във всички полета съществува стоманобетонова плоча. Сухият под включва 2 пласта по 10 мм. гипсофазер „кнауф”/негорим/ и суха посипка „кнауф” с деб. 7 см. на места е изпълнено и 12 см.до 15 см. | кв.м | 248,50 |
| 16. | Демонтаж на съществуващ „сух под”, изпълнен, върху дърв.гредоред и дюшеме в полетата на изпълнение на нови санитарно възли коти +0.08,+ 2.82 и +8.78. Сухият под включва 2 пласта по 10 мм. гипсофазер „кнауф”/негорим/ и суха посипка „кнауф” с деб. 7 см. на места е изпълнено и 10 см. | кв.м | 88,90 |
| 17. | Демонтаж на съществуващ оберлихт от PVC профили,остъклени със стъклопакет | бр. |  |
|  | 3.55/ 0.78 | бр. | 6,00 |
|  | 4.51/0.68 | бр. | 1,00 |
| 18 | Натоварване и извозване на строителни отпадъци | м3 | 176,60 |
|  | НОВИ ВИДОВЕ РАБОТИ |  |  |
| 1. | Нова тухлена зидария с деб.25 см. от плътни тухли за допълване на съществуващи отвори | куб.м | 3,00 |
| 2. | Доставка и изпълнение на вътрешни преградни стени EI 30,послоен монтаж от гипсокартон и пълнеж от мин.вата за затваряне на отвори след демонтаж на врати и оберлихт,включително конструкция и подготовка за латекс. | кв.м. | 23,00 |
| 3. | Доставка и изпълнение на вътрешни стени EI 30,послоен монтаж от гипсокартон и олекотен пълнеж стъклена вата с височина до 2.50м. ,включително конструкция и подготовка за латекс. | кв.м. | 43,00 |
| 4. | Доставка и изпълнение на вътрешни стени EI 30,послоен монтаж от гипсокартон и пълнеж стъклена вата с височина до 2.50,подсилени за окачване на горни стенни шкафове,включително конструкция и подготовка за латекс. | кв.м. | 58,00 |
| 5. | Доставка и изпълнение на вътрешни стени EI 30,послоен монтаж от гипсокартон и пълнеж стъклена вата с височина до 3.30м,подсилени за окачване на горни стенни шкафове,включително конструкция и подготовка за латекс. | кв.м. | 33,50 |
| 6. | Доставка и изпълнение на вътрешни стени EI 30,послоен монтаж от влагоустойчив гипсокартон и пълнеж стъклена вата с височина до 3.80м. ,включително конструкция и подготовка за латекс. | кв.м. | 68,00 |
| 7. | Доставка и изпълнение на вътрешни стени EI 30,послоен монтаж от влагоустойчив гипсокартон и пълнеж стъклена вата с височина до 2.50м.,включително конструкция и подготовка за латекс. | кв.м. | 26,00 |
| 8. | Доставка и изпълнение на предстенна обшивка от влагоустойчив гипсокартон, включително конструкция и подготовка за латекс. | кв.м. | 103,00 |
| 9. | Предстенна обшивка от гипсокартон след изпълнение на топлоизолация,включително конструкция и подготовка за латекс. | кв.м. | 59,50 |
| 10. | Доставка и изпълнение на вътрешна топлоизолация по стени от минерална вата с деб.10 см. | кв.м. | 118,90 |
| 11. | Изпълнение на нов сух под за мокри помещения,осигуряващ огнеустойчивост на същ.дървена констр 45 минути | кв.м. | 90,00 |
| 12. | Обмазване на същ.дърв.подова донстр.преди изпълнение на сух под | кв.м. | 90,00 |
| 13. | Доставка и изпълнение на настилка от теракотни плочи върху „сух под”,съгласно изискванията на системата | кв.м. | 47,00 |
| 14. | Доставка и полагане на первази към настилка от теракотни плочки ,изпълнени върху”сух под”. | лин.м. | 56,30 |
| 15. | Доставка и изпълнение на настилка от теракотни плочи върху стоманобетонова плоча,включително и замазка под тях. | кв.м. | 16,50 |
| 16. | Доставка и полагане на первази към настилка от теракотни плочки от поз.15. | лин.м. | 30,60 |
| 17. | Доставка и изпълнение на ламиниран паркет с висок клас на износоустойчивост за обществени сгради и сертификат за клас на реакция на огън Е FL ,върху стоманобетонова плоча,включително и замазка под него | кв.м. | 234,00 |
| 18. | Доставка и изпълнение на ламиниран паркет с висок клас на износоустойчивост за обществени сгради и сертификат за клас на реакция на огън Е FL ,върху стоманобетонова плоча,включително саморазливна замазка под него. | кв.м. | 71,00 |
| 19. | Доставка и изпълнение на первази съм настилка от ламиниран паркет от поз.17 и 18. | лин.м. | 281,00 |
| 20. | Доставка и полагане на ОSB плоскости с деб. , върху същ.гипсофазер на същ.сух под по системата на „кнауф”за подложка за изпълнение нова винилова настилка и ламиниран паркет | кв.м. | 524,00 |
| 21. | Доставка и изпълнение на винилова настилка,устойчива на химикали и топлина със сертификат за клас на реакция на огън Е FL върху ОSB плоскости положени върху същ.сух под по системата на „кнауф”. | кв.м. | 485,30 |
| 22. | Доставка и изпълнение на ламиниран паркет с висок клас на износоустойчивост за обществени сгради и сертификат за клас на реакция на огън Е FL ,върху съществуващ сух под ,изпълнен по системата на „кнауф”. | кв.м. | 70,00 |
| 23. | Изпълнение на холкери към винилова настилка,устойчива на химикали и топлина . | лин.м. | 313,00 |
| 23а. | Покриващи лайстни към холкери към винилова настилка. | лин.м. | 313,00 |
| 24. | Доставка и монтаж на первази към настилка от лам.паркет от поз.22 | лин.м. | 66,00 |
| 25. | Доставка и полагане на хетерогенна настилка с клас на реакция на огън В FL-S1 по стъпала и площадки на същ.стоманобетонова стълба, със съществуваща мозайка и гланцирана циментова замазка: а/по стъпала с ширина 0.30м. и дължина 1.40м. – 0.42 кв.м. ------ 70 бр.; по стъпала с ширина 0.30м. и дължина 1.50м – 0.45 кв.м. -----------13 бр.;б/контра стъпала с преобладаваща вис. 13 см. до профила на стъпалото ;1.40мх0.13м = 0.19 кв.м. – 93 бр.; в/ по площадки 75 кв.м. | кв.м. | 127,92 |
| 26. | Стълбищни профили за оформяне на външен хоризонтален ръб на стъпала,елемент от системата на подовата настилка. | лин.м. | 134,00 |
| 27. | Стълбищни профили за оформяне на вътрешен хоризонтален ръб на стъпала,елемент от системата на подовата настилка. | лин.м. | 134,00 |
| 28. | Первази към стени на стълбищна клетка | лин.м. | 132,00 |
| 29. | Доставка и изпълнение на топлоизолация XPS с d 5 см.,под нова бетонова настилка , включително 1 пласт хидроизолация и 1 пласт полиетилен | кв.м. | 81,00 |
| 30- | Нова настилка от шлайфан бетон с деб.15 см. В25 и армировка 5кг/кв.м. | кв.м. | 81,00 |
| 31. | Саморазливна настилка,устойчива на химикали и топлина,включително и подготовка на бетонова настилка. | кв.м. | 77,00 |
| 32. | Оформяне ня холкери към саморазливна настилка | лин.м. | 71,00 |
| 32а. | Покриващи лайстни към холкери към саморазливна настилка. | лин.м. | 71,00 |
| 33. | Оформяне на рамповиден преход с ширина 30 см.от ниво стълбищна площадка към пода на етажа с лаборатории в рамките на двукрилите етажни врати. 1.54 м.х4 | лин.м. | 6,20 |
| 34. | Доставка и монтаж на подови лайстни при промяна видът на подовата настилка. | лин.м. | 21,00 |
| 35. | Доставка и изпълнение на цокъл от фаянс по същ.измазани,шпахловани и боядисани тухлени стени,включително и подготовка на основата. | кв.м. | 473,00 |
| 36. | Доставка и изпълнение на цокъл от фаянс по стени послоен монтаж и предстенни облицовки от гипсокартон стени, включително и подготовка на основата. | кв.м. | 221,00 |
| 37. | Двукратно боядисване с латекс по стени –в стоманобетоновата пететажна част. | кв.м. | 699,00 |
| 38. | Двукратно боядисване с латекс по тавани –в стоманобетоновата пететажна част. | кв.м. | 280,00 |
| 39. | Двукратно боядисване с латекс по същ.боядисани тухлени стени и нови стени от гипсокартон. Вариант в цената при латекс-химически устойчив и антибактериален | кв.м. | 1358,00 |
| 40. | Двукратно боядисване с латекс на същ..тавани от гипсофазер. | кв.м. | 996,00 |
| 41. | Растерен окачен таван,включително и конструкция ,изпълнение след монтаж на ов инсталация. | кв.м. | 16,00 |
| 43 | Доставка и монтаж на гипсокартон, включително и конструкция за затваряне на въздуховоди, минаващи под таван, изпълнение след реализация на ОВ въздуховоди. | кв.м. | 16.50 |
|  | ДОГРАМА |  |  |
| 44. | Доставка и изпълнение на вътрешни плътни прегради в санитарни възли от влагоустойчиви плоскости и ал.профили по фирмена система,размерите са ориентировачни и трябва да се проверят на место,след изпълнение на новите стени и облицовката от фаянс. |  |  |
|  | а/1 – 1,53м./2.00м площ 3.06 кв.м.. | бр. | 1,00 |
|  | а/5 – 2.13м./2.00м. площ 4.26 кв.м. | бр. | 2,00 |
|  | а/8 - 1.30м./2.00м. площ 2.60 кв.м. | бр. | 1,00 |
|  | а/12 – 1.60м./2.00м. площ 3.20 кв.м. | бр. | 2,00 |
|  | а/14 – 1.41м./2.00м. площ 2.82 кв.м. | бр. | 1,00 |
| 45. | Доставка и изпълнение на вътрешни прегради с една врата,включително и врата 70/200 в санитарни възли от влагоустойчиви плоскости и ал.профили по фирмена система, размерите са ориентировачни и трябва да се проверят на место,след изпълнение на новите стени и облицовката от фаянс |  |  |
|  | а/2 – 1,42м./2.00м площ 2.84 кв.м.. | бр. | 1,00 |
|  | а/3 – 1.39м./2.00м. площ 2.78 кв.м. | бр. | 2,00 |
|  | а/6 - 1.00м./2.00м. площ 2.00 кв.м. | бр. | 2,00 |
|  | а/9 – 1.33м./2.00м. площ 2.66 кв.м. | бр. | 1,00 |
|  | а/10 – 1.30м./2.00м площ 2.60 кв.м. | бр. | 1,00 |
| 46. | Доставка и изпълнение на вътрешни прегради с една врата,включително и врата 90/200 в санитарни възли от влагоустойчиви плоскости и ал.профили по фирмена система, размерите са ориентировачни и трябва да се проверят на место,след изпълнение на новите стени и облицовката от фаянс. |  |  |
|  | а/4 – 1,75м./2.00м площ 3.50 кв.м.. | бр. | 1,00 |
|  | а/7 – 1.60м./2.00м. площ 3.20 кв.м. | бр. | 1,00 |
| 47. | Доставка и изпълнение на вътрешни прегради с две врати,включително и врати 70/200 в санитарни възли от влагоустойчиви плоскости и ал.профили по фирмена система, размерите са ориентировачни и трябва да се проверят на место,след изпълнение на новите стени и облицовката от фаянс. | бр. |  |
|  | а/11 – 2.66м./2.00м площ 5.32 кв.м. | бр. | 1,00 |
|  | а/13 – 3.41м./2.00м. площ 6.82 кв.м. | бр. | 1,00 |
|  | а/15 – 2.09м./2.00м. площ 4.18 кв.м. | бр. | 1,00 |
| 48. | Доставка и изпълнение на вътрешна преграда от гладки ал.профили и плътен негорим пълнеж за оформяне на изолационно преддверие. точни размери от место,след изпълнение на нова настилка |  |  |
|  | а/17 – 1.60м/3.23м. – площ 5.17 кв.м. | бр. | 2,00 |
| 49. | Доставка и изпълнение на вътрешна преградаот гладки ал.профили и плътен негорим пълнеж с еднокрила 1/2 остъклена врата, за оформяне на изолационно преддверие. точни размери от место,след изпълнение на нова настилка |  |  |
|  | а/16 – 1.95м/3.23м. – площ 6.30 кв.м. | бр. | 1,00 |
| 50. | Доставка и монтаж на фасадни еднокрили прозорци от PVC профили ,остъклени със стъклопакет с комбинирано отваряне на вертикална и хоризонтална ос към санитарни възли.,включително и остъкляване. |  |  |
|  | п/3 – 0.50/0.70м. – площ 0.35кв.м. | бр. | 5,00 |
|  | п/4 – 0.40/0.70м. – площ 0.28кв.м. | бр. | 1,00 |
|  | п/5 – 0.48/0.70м. – площ 0.34кв.м. | бр. | 3,00 |
| 51. | Доставка и монтаж на фасадни еднокрили прозорци от PVC профили ,остъклени със стъклопакет с комбинирано отваряне на вертикална и хоризонтална ос,включително и остъкляване. |  |  |
|  | п/1 – 1.00/1.50м. – площ 1.50кв.м. | бр. | 1,00 |
| 52 | Доставка и монтаж на фасаден еднокрил неотваряем прозорец от PVC профили , остъклен със стъклопакет ,включително и остъкляване.точен размер от место след демонтаж на същ.прозорец |  |  |
|  | п/2 – 1.40/0.58м. – площ 0.81кв.м. | бр. | 1,00 |
| 53. | Корекция на мобилно крило на същ.прозорци от PVC профили,остъклени със стъклопакет, Ново изпълнение на долна неподвижна част с вис 30 см. и нова мобилна част в общата височина на крилото. Общи размери на прозорците 120/143,а на мобилното крило 50 / 133см. | бр. | 17,00 |
| 54. | Корекция на неподвижна част на същ.прозорец от PVC профили,остъклен със стъклопакет ,за вграждане на ОВ решетка 40/30 см. общ размер на прозореца 114/131. | бр. | 1,00 |
| 55. | Доставка и монтаж в съществуващ отвор на двукрила ал.остъклена със стъклопакет входна врата ,с плътен цокъл с н =1.00м. с антипаник брава и с контрол на достъп. Общи размери 1.58/2.36 м.- 3.73 кв.м.Точни размери от место след демонтаж на същ.врата и изчистване на отвора | бр. | 1,00 |
| 56. | Доставка и монтаж на двукрила ал.остъклена със стъклопакет фасадна врата ,с плътен цокъл с н =1.00м. с контрол на достъп.,включително и остъкляване със стъклопакет.Общи размери 1.40/2.39 м.- 3.35 кв.м. точни размери от место след демонтаж на същ.врата и оформяне на нов отвора | бр. | 1,00 |
| 57. | Доставка и монтаж на вътрешна двукрила 1/2 остъклена със стъклопакет,димоуплътнена, самозатваряща се врата с контрол на достъп от ал.профили ,включително и остъкляването,монтираща се в същ.отвор,след демонтаж на същ.врата. Размерите са ориентировъчни.Точните размери след изчистване на отвора и оформяне на рамповиден преход от пода на стълбата към пода на етажа на местото на същ.праг. |  |  |
|  | в/4 – 1.54/2.15м – площ 3.31кв.м. | бр. | 1,00 |
|  | в/8 – 1.53/2.12м – площ 3.24кв.м. | бр. | 1,00 |
|  | в/17 – 1.54/2.20м – площ 3.38кв.м. | бр. | 1,00 |
|  | в/22 – 1.53/2.15м – площ 3.29кв.м. | бр. | 1,00 |
| 58 | Доставка и монтаж на вътрешна еднокрила 1/2 остъклена със стъклопакет, димоуплътнена,самозатваряща се врата от ал.профили ,включително и остъкляването, монтираща се в същ.отвор,след демонтаж на същ.врата. Размерите са ориентировъчни.Точните размери след изчистване на отвора и оформяне на рамповиден преход от пода на стълбата към пода на етажа на местото на същ.праг. |  |  |
|  | в/5 – 1.03/2.17м – площ 2.23кв.м. | бр. | 1,00 |
|  | в/18 – 0.89/2.07м – площ 1.84кв.м. | бр. | 1,00 |
| 59. | Доставка и монтаж на вътрешна гладка плътна еднокрила врата от PVC профили,монтираща се в нов отвор, включително обработка страници след монтаж на вратата. |  |  |
|  | в/1 - размери 1,20/2,20м. | бр. | 1,00 |
| 60. | Доставка и монтаж на вътрешна гладка плътна еднокрила врата от PVC профили,монтираща се в нов отвор, включително обработка страници след монтаж на вратата. | бр. | 1,00 |
|  | в/2 - размери 1,20/2,00м. | бр. | 2,00 |
| 61 | Доставка и монтаж на вътрешни гладки плътни еднокрили врати от PVC профили,монтиращи се в нови отвори, включително обработка страници след монтаж на вратите. |  |  |
|  | в/3 - размери 0.80/2,00м. | бр. | 3,00 |
|  | в/5 - размери 1.00/2,05м. | бр. | 1,00 |
|  | в/7 - размери 1.20/2,05м. | бр. | 2,00 |
|  | в/16 - размери 1.00/2,00м. | бр. | 3,00 |
| 62. | Доставка и монтаж на вътрешни гладки плътни еднокрили врати EI 60 димоуплътнени,самозатварящи се, монтиращи се в същ.отвори,след демонтаж на същ.врати, включително обработка страници след монтаж на вратите. Размерите са ориентировъчни.Точните размери след демонтажа и изчистване на отвора. |  |  |
|  | в/9 - размери 1.05/2,05м. | бр. | 1,00 |
|  | в/23 - размери 0.86/1,93м. | бр. | 1,00 |
| 63. | Доставка и монтаж на вътрешни гладки плътни еднокрили врати EI 30 , монтиращи се в същ.отвори,след демонтаж на същ.врати, включително обработка страници след монтаж на вратите. Размерите са ориентировъчни.Точните размери след демонтажа на същ.врати и изчистване на отвора. |  |  |
|  | в/10 - размери 0.87/1,90 м. | бр. | 1,00 |
|  | в/15 - размери 0.89/2.00м. | бр. | 1,00 |
|  | в/19 - размери 0.89/2.02м. | бр. | 1,00 |
|  | в/20 - размери 0.91/2.10м. | бр. | 1,00 |
|  | в/21 - размери 0.88/1.99м. | бр. | 1,00 |
|  | в/25 - размери 0.87/2.04м. | бр. | 1,00 |
| 64. | Доставка и монтаж на вътрешни гладки плътни еднокрили врати EI 30 , монтиращи се в нови отвори, включително обработка страници след монтаж на вратите. Преди изпълнение размерите да се проверят на место. |  |  |
|  | в/11 - размери 1.00/2,00 м. | бр. | 4,00 |
|  | в/31 - размери 0.90/2.00м. | бр. | 1,00 |
| 65 | Доставка и монтаж на вътрешни гладки плътни еднокрили врати от PVC профили,, монтиращи се в същ.отвори,след демонтаж на същ.врати, включително обработка страници след монтаж на вратите. Размерите са ориентировъчни.Точните размери след демонтажа на същ.врати и изчистване на отвора. |  |  |
|  | в/26 - размери 0.85/1,94 м. | бр. | 1,00 |
|  | в/27 - размери 0.86/1.95м. | бр. | 1,00 |
|  | в/29 - размери 0.77/2.00м. | бр. | 1,00 |
|  | в/30 - размери 0.90/1.96м. | бр. | 1,00 |
| 66. | Доставка и монтаж на вътрешни гладки 1/3 остъклени еднокрили врати от PVC профили, монтиращи се в същ.отвори,след демонтаж на същ.врати, включително остъкляване и обработка страници след монтаж на вратите. Размерите са ориентировъчни.Точните размери след демонтажа на същ.врати и изчистване на отвора. |  |  |
|  | в/24 - размери 0.90/2.00 м. | бр. | 1,00 |
|  | в/28 - размери 0.87/1.93м. | бр. | 1,00 |
| 67. | Избиване на отвори за врати в същ. тухлена зидария с деб.12 см. размери на отворите: |  |  |
|  | 100/200 см. | бр. | 4,00 |
|  | 100/205 см. | бр. | 1,00 |
|  | 120/205 см. | бр. | 2,00 |
|  | 80/200 см. | бр. | 1,00 |
|  | 110/226 см. | бр. | 1,00 |
|  | 90/200 см. | бр. | 1,00 |
| 68. | Репариране на съществуваща мазилка след оформяне на нови отвори за врати, прозорци и демонтаж на съществуващи подове и монтаж на нови врати –прието 300 кв.м. Количествата ще се доказват на мЯсто | кв.м. | 300,00 |
| 69 | Зидани лабораторни маси в Лаборатория по биокатализа и биологични активни вещества-пилотна ферментация. |  |  |
| 69,1 | Доставка и изпълнение на тухлена зидария с деб.12 см. от плътни тухли | кв.м. | 10,00 |
| 69,1 | Изпълнение на хоризонтален бетонов плот с дебелина 10 см.включващ: |  |  |
|  | а/ бетон В20, |  |  |
|  | б/ кофраж и |  |  |
|  | в/армировка–5кг./кв.м.от ф 8 на каре 15/15см. |  |  |
|  | плот 3.20/0.90м. | кв.м. | 2,88 |
|  | плот 2.00/0.90м. | кв.м. | 1,80 |
|  | плот 2.40/0.70 с отвори за 2 бр.мивки | кв.м. | 1,68 |
| 69,3 | Облицовка с фаянсови плочки на зидани лаб.маси-страници,чела и плот | кв.м. | 15,00 |
| 69,4 | Вътрешна гладка мазилка по вътрешни страници на зидани лабораторни маси . | кв.м. | 13,00 |
|  | Ремонтиране на съществуващи скатни покриви на едноетажна пристройка със застроена площ 97 кв.м. Покривите са изпълнени с дървена покривна конструкция,обшита изцяло отгоре с ламарина,а отдолу с дъсчена обшивка и вътрешна мазилка. Отводняването е вътрешно с вътрешни водосточни тръби и два вътрешни олука. |  |  |
| 76. | Демонтаж на съществуваща покривна ламаринена обшивка,включително и скарата, върху която е монтирана. | кв.м. | 102,00 |
| 77. | Демонтаж на съществуващ таван под ребра от летви и мазилка,включително и същ. топлоизолация. | кв.м.. | 90,00 |
| 78. | Подмяна на съществуващи компрометирани дървени ребра – точен размер след отваряне на покрива. | куб.м. | 2,40 |
| 79. | Изпълнение на ново покривно покритие върху дървени ребра,включващо пароизолация,дъсчена обшивка и скара(вид в зависимост от избраната покривна система), 1 пласт хидроизолационна мембрана и покриване с леки битумни елементи или възстановяване с лам. обшивка. | кв.м. | 102,00 |
| 80 | Изпълнение на нова топлоизолация от мин.вата с деб. 14 см. между дървени ребра. | кв.м. | 90,00 |
| 79 | Доставка и изпълнение на нов окачен таван по наклона на ребрата от гипсофазер , включително и конструкцията за тавана и фолио под топлоизолацията,над гипсофазера. |  | 90,00 |
| 80. | Почистване на същ.тухлени надзидове,върху които лягат дървените ребра и при необходимост репариране на бетоновите пояси. | лин.м. | 41,00 |
| 81. | Изпълнение на тухлен надзид с вис. 30 см. и деб.25 см.,завършващ с бет.пояс с н 20 см. към строящата се в момента в съседния имот едноетажна сграда във връзка с оформянето на деформационната фуга между двете сгради | лин.м. | 7,50 |
| 82. | Доставка и монтаж на вътрешна метална укрепваща конструкция за новите окачени тавани, осветителни тела и ов инсталации,без да се засяга съществуващата носеща конструкция на пристройката. | т. | 2,00 |
| 83. | Боядисване на металната конструкция | кв.м. | 80,00 |
| 84. | Доставка и изпълнение на лам. обшивки по бордове покрив пристройка | кв.м. | 17,00 |
| 85. | Изпълнение на нов вътрешен олук/улама/ с шир.1.00м. от поцинкована лам. | лин.м. | 7,20 |
| 86 | Доставка и монтаж на подпрозоречни первази вътрешни | м | 29,92 |
|  | СПЕСИФИКАЦИЯ НА ЛАБОРАТОРНОТО ОБЗАВЕЖДАНЕ-лабораторни плотове, шкафове и маси |  |  |
|  | ПЪРВИ ЕТАЖ |  |  |
|  | ЛАБОРАТОРИЯ по БИОКАТАЛИЗА и БИОЛОГИЧНО АКТИВНИ ВЕЩЕСТВА |  |  |
| 1 | Лабораторен ПЛОТ 200/90/90-устойчив на химикали и топлина | Бр. | 2 |
| 1а. | Лабораторни ШКАФОВЕ с една вътрешна хоризонтална полица, под ПЛОТ №1 с размери 200/90/90 | Бр. | 2 |
| 2 | Лабораторен ПЛОТ 200/70/90-устойчив на химикали и топлина | Бр. | 1 |
| 2а. | Лабораторни ШКАФОВЕ с една вътрешна хоризонтална полица, под ПЛОТ №2 с размери 200/70/90 | Бр. | 1 |
| 3 | Лабораторен ПЛОТ 160/90/90-устойчив на химикали и топлина | Бр. | 1 |
| 4 | Лабораторен ПЛОТ 24/54/90-устойчив на химикали и топлина-допълващ плот №3 | Бр. | 1 |
| 3а. | Лабораторни ШКАФОВЕ с една вътрешна хоризонтална полица, под ПЛОТ №3. с размери 160/90/90 | Бр. | 1 |
| 5 | Лабораторен ПЛОТ 100/90/90-устойчив на химикали и топлина с вградена мивка | Бр. | 1 |
| 5а. | Лабораторен ШКАФ с една вътрешна хоризонтална полица, под ПЛОТ №5. с размери 100/90/90, с вградена мивка | Бр. | 1 |
| 6 | Горни лабораторни ШКАФОВЕ с една вътрешна хоризонтална полица, над ПЛОТ №2 с размери 160/35/60 | Бр. | 1 |
|  | ЛАБОРАТОРИЯ ПИЛОТНА ХРОМАТОГРАФИЯ |  |  |
| 7 | Лабораторен ПЛОТ 155/70/90-устойчив на химикали и топлина с вградени 2бр. мивки | Бр. | 1 |
| 7а. | Лабораторни ШКАФОВЕ с една вътрешна хоризонтална полица, под ПЛОТ №7. с размери 155/70/90 с вградени 2бр. мивки | Бр. | 1 |
| 8 | Лабораторен ПЛОТ 170/70/90-устойчив на химикали и топлина | Бр. | 1 |
| 8а. | Лабораторни ШКАФОВЕ с една вътрешна хоризонтална полица, под ПЛОТ №8 с размери 170/70/90 | Бр. | 1 |
| 9 | Лабораторен ПЛОТ 340/85/90-устойчив на химикали и топлина | Бр. | 1 |
| 9а. | Лабораторни ШКАФОВЕ с една вътрешна хоризонтална полица, под ПЛОТ №9 с размери 340/85/90 | Бр. | 1 |
| 10 | Лабораторна КАМИНА 120/100/80 с отвор Н=60см.,поставена в/у плот 10а. | Бр. | 1 |
| 10а. | Лабораторен ПЛОТ 120/100/80-устойчив на химикали и топлина | Бр. | 1 |
| 10в. | Лабораторен ШКАФ с една вътрешна хоризонтална полица, под ПЛОТ №10а. с размери 120/100/80 | Бр. | 1 |
| 11 | Лабораторен ПЛОТ 160/90/90-устойчив на химикали и топлина | Бр. | 1 |
| 11а. | Лабораторни ШКАФОВЕ с една вътрешна хоризонтална полица, под ПЛОТ №11 с размери 160/95/90 | Бр. | 1 |
| 12 | Лабораторен ПЛОТ 320/90/90-устойчив на химикали и топлина | Бр. | 1 |
| 12а. | Лабораторни ШКАФОВЕ с една вътрешна хоризонтална полица, под ПЛОТ №12 с размери 320/90/90 | Бр. | 1 |
| 13 | Горни лабораторни ШКАФОВЕ с една вътрешна хоризонтална полица, над ПЛОТ №9 с размери 340/35/60 | Бр. | 1 |
| 14 | Горни лабораторни ШКАФОВЕ с една вътрешна хоризонтална полица, над ПЛОТ №12 с размери 320/35/60 | Бр. | 1 |
|  | ЛАБОРАТОРИЯ по БИОПОЛИМЕРИ и НОВИ МАТЕРИАЛИ-АНОМАТЕРИАЛИ |  |  |
| 15 | Лабораторен ПЛОТ 300/80/90-устойчив на химикали и топлина | Бр. | 1 |
| 15а. | МОБИЛЕН лабораторен ШКАФ с една вътрешна хоризонтална полица, под ПЛОТ №15. с размери 45/65/70 | Бр. | 2 |
| 16 | Лабораторен ПЛОТ 160/80/90-устойчив на химикали и топлина | Бр. | 1 |
| 17 | Лабораторен ШКАФ за съхранение на проби с една вътрешна хоризонтална полица, с размери 100/50/210 | Бр. | 1 |
| 21 | Лабораторен ПЛОТ 100/70/90-устойчив на химикали и топлина с вградена мивка | Бр. | 1 |
| 21а. | Лабораторен ШКАФ с една вътрешна хоризонтална полица, под ПЛОТ №21. с размери 100/70/90, с вградена мивка | Бр. | 1 |
|  | ЛАБОРАТОРИЯ по БИОКАТАЛИЗА и БИОЛОГИЧНИ АКТИВНИ ВЕЩЕСТВА-ПИЛОТНА ФЕРМЕНТАЦИЯ |  |  |
| 18 | Зидана лабораторна МАСА, облицована с фаянс с размери 320/90/90 | Бр. | 1 |
| 18а. | Лабораторен ШКАФ,устойчив на химикали и влага, с една вътрешна хоризонтална полица-под ПЛОТ №18 с ориентировъчни размери 140/70/70, за точни размери задължително с мерки от место, след изпълнение на масата | Бр. | 1 |
| 19 | Зидана лабораторна МАСА, облицована с фаянс с размери 200/90/90 | Бр. | 1 |
| 19а. | Лабораторен ШКАФ,устойчив на химикали и влага, с една вътрешна хоризонтална полица-под ПЛОТ №19 с ориентировъчни размери 175/70/70, за точни размери задължително с мерки от место, след изпълнение на масата | Бр. | 1 |
| 20 | Зидана лабораторна МАСА, облицована с фаянс с вградени 2бр. мивки и размери 240/70/90 | Бр. | 1 |
| 20а. | Лабораторен ШКАФ,устойчив на химикали и влага, с една вътрешна хоризонтална полица-под ПЛОТ №20 с ориентировъчни размери 75/50/70, за точни размери задължително с мерки от место, след изпълнение на масата | Бр. | 1 |
|  | ВТОРИ ЕТАЖ |  |  |
|  | ОБСЛУЖВАЩО ПОМЕЩЕНИЕ |  |  |
| 1 | Лабораторен ПЛОТ 380/60/90-устойчив на химикали и топлина | Бр. | 1 |
| 1а. | Лабораторни ШКАФОВЕ с една вътрешна хоризонтална полица, под ПЛОТ №1. с размери 380/60/90 | Бр. | 1 |
| 2 | Горни лабораторни ШКАФОВЕ с една вътрешна хоризонтална полица, над ПЛОТ №1 с размери 380/35/45 | Бр. | 1 |
|  | ЛАБОРАТОРИЯ по МОЛЕКУЛЯРНИ БИОМАРКЕРИ и МИКРОБИОТА- Ин витро ГИТ |  |  |
| 3 | Лабораторна МАСА с размери 300/120/90 | Бр. | 1 |
| 4 | Лабораторен ПЛОТ 360/60/90-устойчив на химикали и топлина | Бр. | 1 |
| 4а. | Лабораторни ШКАФОВЕ с една вътрешна хоризонтална полица, под ПЛОТ №4. с размери 380/60/90 | Бр. | 1 |
| 5 | Лабораторен ПЛОТ 90/60/90-устойчив на химикали и топлина с вградена мивка | Бр. | 1 |
| 5а. | Лабораторен ШКАФ с една вътрешна хоризонтална полица, под ПЛОТ №5. с размери 90/60/90, с вградена мивка | Бр. | 1 |
| 6 | Горни лабораторни ШКАФОВЕ с една вътрешна хоризонтална полица, над ПЛОТ №4 и №5 с размери 160/35/60 | Бр. | 1 |
| 7 | Лабораторен ШКАФ с една вътрешна хоризонтална полица, с размери 90/34/200 | Бр. | 1 |
|  | ЛАБОРАТОРИЯ по МОЛЕКУЛЯРНИ БИОМАРКЕРИ и МИКРОБИОТА-2 |  |  |
| 8 | Лабораторен ПЛОТ 205/60/90-устойчив на химикали и топлина | Бр. | 1 |
| 8а. | Лабораторни ШКАФОВЕ с една вътрешна хоризонтална полица, под ПЛОТ №8. с размери 205/60/90 | Бр. | 1 |
| 9 | Интерактивна дъска 150/110 | Бр. | 1 |
| 10 | Лабораторен ПЛОТ 180/60/90-устойчив на химикали и топлина с вградени 2бр. мивки | Бр. | 1 |
| 10а. | Лабораторен ШКАФ с една вътрешна хоризонтална полица, под ПЛОТ №10. с размери 180/60/90, с вградени 2бр. мивки | Бр. | 1 |
| 11 | Лабораторна МАСА с размери 400/80/90,устойчива на химикали и топлина-4бр. места с вградени ЕЛ-контакти по вертикалните крака на масата | Бр. | 2 |
| 12 | Лабораторна МАСА с размери 160/100/90,устойчива на химикали и топлина-3бр. места с вградени ЕЛ-контакти по вертикалните крака на масата | Бр. | 1 |
| 13 | Лабораторен ПЛОТ 360/70/90-устойчив на химикали и топлина | Бр. | 1 |
| 13а. | Лабораторни ШКАФОВЕ с една вътрешна хоризонтална полица, под ПЛОТ №13. с размери 360/70/90 | Бр. | 1 |
| 14 | Горни лабораторни ШКАФОВЕ с една вътрешна хоризонтална полица, над ПЛОТ №13 с размери 360/35/55 | Бр. | 1 |
|  | ЛАБОРАТОРИЯ по ИМУНОБИОМАРКЕРИ |  |  |
| 15 | Лабораторен ПЛОТ 300/90/90-устойчив на химикали и топлина | Бр. | 1 |
| 15а. | Лабораторни ШКАФОВЕ с една вътрешна хоризонтална полица, под ПЛОТ №15. с размери 330/90/90 | Бр. | 1 |
| 16 | Лабораторна МАСА с размери 160/60/90,устойчива на химикали и топлина | Бр. | 1 |
| 17 | Лабораторен ПЛОТ 110/70/90-устойчив на химикали и топлина, с вградена мивка | Бр. | 1 |
| 17а. | Лабораторен ШКАФ с една вътрешна хоризонтална полица, под ПЛОТ №17. с размери 110/70/90, с вградена мивка | Бр. | 1 |
| 18 | Горни лабораторни ШКАФОВЕ с една вътрешна хоризонтална полица, над ПЛОТ №15 с размери 330/35/60 | Бр. | 1 |
|  | ЧЕТВЪРТИ ЕТАЖ |  |  |
|  | ЛАБОРАТОРИЯ по БИОПОЛИМЕРИ и НОВИ МАТЕРИАЛИ-МНОГОСЛОЙНИ СТРУКТУРИ. |  |  |
| 1 | Лабораторен ПЛОТ 320/130/90-устойчив на химикали и топлина, с 2бр.ЕЛ-контакта | Бр. | 1 |
| 1а. | МОБИЛЕН лабораторен ШКАФ с една вътрешна хоризонтална полица с размери | Бр. | 8 |
|  | 40/50/70, под ПЛОТ №1 |  |  |
| 2 | Лабораторен ПЛОТ 150/60/90-устойчив на химикали и топлина с вградени 2бр. мивки | Бр. | 1 |
| 2а. | Лабораторен ШКАФ с една вътрешна хоризонтална полица, под ПЛОТ №2. с размери 150/60/90, с вградени 2бр.мивки | Бр. | 1 |
| 3 | Лабораторен ПЛОТ 90/60/90-устойчив на химикали и топлина | Бр. | 1 |
| 4 | Лабораторен ПЛОТ 120/80/90-устойчив на химикали и топлина | Бр. | 1 |
| 4а. | МОБИЛЕН лабораторен ШКАФ с една вътрешна хоризонтална полица с размери | Бр. | 1 |
|  | 45/65/70, под ПЛОТ №4 |  |  |
| 5 | Лабораторен ПЛОТ 200/80/90-устойчив на химикали и топлина | Бр. | 1 |
| 5а. | Лабораторни ШКАФОВЕ с една вътрешна хоризонтална полица, под ПЛОТ №5. с размери 200/80/90 | Бр. | 1 |
| 6 | КАМИНА монтирана над ПЛОТ №5-описание в забележка | Бр. | 1 |
| 7 | Горен лабораторен ШКАФ с една вътрешна хоризонтална полица, над ПЛОТ №3 с размери 90/35/60 | Бр. | 1 |
| 8 | Горен лабораторен ШКАФ с една вътрешна хоризонтална полица, над ПЛОТ №2 с размери 90/35/60 | Бр. | 1 |
|  | ЛАБОРАТОРИЯ по БИОПОЛИМЕРИ и |  |  |
|  | НОВИ МАТЕРИАЛИ-АНАЛИЗИ |  |  |
| 9 | Лабораторен ПЛОТ 320/130/90-устойчив на химикали и топлина, с 1бр.ЕЛ-контакт | Бр. | 1 |
| 9а. | МОБИЛЕН лабораторен ШКАФ с една вътрешна хоризонтална полица с размери | Бр. | 8 |
|  | 40/50/70, под ПЛОТ №9 |  |  |
| 10 | Лабораторен ПЛОТ 180/60/90-устойчив на химикали и топлина | Бр. | 1 |
| 10а. | МОБИЛЕН лабораторен ШКАФ с една вътрешна хоризонтална полица с размери | Бр. | 1 |
|  | 45/50/70, под ПЛОТ №9 |  |  |
| 11 | Лабораторен ПЛОТ 300/60/90-устойчив на химикали и топлина | Бр. | 1 |
| 11а. | МОБИЛЕН лабораторен ШКАФ с една вътрешна хоризонтална полица с размери | Бр. | 2 |
|  | 45/50/70, под ПЛОТ №11 |  |  |
| 12 | Лабораторен ПЛОТ 100/60/90-устойчив на химикали и топлина | Бр. | 1 |
| 13 | Лабораторен ПЛОТ 200/60/90-устойчив на химикали и топлина | Бр. | 1 |
| 13а. | МОБИЛЕН лабораторен ШКАФ с една вътрешна хоризонтална полица с размери | Бр. | 2 |
|  | 45/50/70, под ПЛОТ №13 |  |  |
| 14 | Лабораторен ПЛОТ 100/60/90 с вградена мивка с крило-устойчиво на химикали и топлина | Бр. | 1 |
| 14а. | Лабораторен ШКАФ с една вътрешна хоризонтална полица, под ПЛОТ №14. с размери 100/60/90, с вградена мивка с крило | Бр. | 1 |
| 15 | Горни лабораторни ШКАФОВЕ с една вътрешна хоризонтална полица, над ПЛОТ №10 с размери 180/35/60 | Бр. | 1 |
| 16 | Горни лабораторни ШКАФОВЕ с една вътрешна хоризонтална полица, над ПЛОТ №11 с размери 300/35/60 | Бр. | 1 |
| 17 | Горни лабораторни ШКАФОВЕ с една вътрешна хоризонтална полица, над ПЛОТ №13 с размери 200/35/60, стъпване в/у плот | Бр. | 1 |
| 17г. | Горен лабораторен ШКАФ с една вътрешна хоризонтална полица, над ПЛОТ №12 с размери 100/35/60 | Бр. | 1 |
|  | ЛАБОРАТОРИЯ по БИОКАТАЛИЗА и |  |  |
|  | БИОЛОГИЧНИ-АКТИВНИ ВЕЩЕСТВА - РОБОТ |  |  |
| 18 | Лабораторен ПЛОТ 270/60/90-устойчив на химикали и топлина | Бр. | 1 |
| 18а. | МОБИЛЕН лабораторен ШКАФ с една вътрешна хоризонтална полица с размери | Бр. | 2 |
|  | 45/50/70, под ПЛОТ №18 |  |  |
| 19 | Лабораторен ПЛОТ 200/90/90-устойчив на химикали и топлина | Бр. | 1 |
| 19а. | Лабораторни ШКАФОВЕ с една вътрешна хоризонтална полица, под ПЛОТ №19. с размери 200/90/90 | Бр. | 1 |
| 20 | Лабораторен ПЛОТ 100/60/90-устойчив на химикали и топлина с вградена мивка | Бр. | 1 |
| 20а. | Лабораторен ШКАФ с една вътрешна хоризонтална полица, под ПЛОТ №20. с размери 100/60/90, с вградена мивка | Бр. | 1 |
| 21 | Лабораторен ПЛОТ 100/60/90-устойчив на химикали и топлина | Бр. | 1 |
| 21а. | Лабораторен ШКАФ с една вътрешна хоризонтална полица, под ПЛОТ №21. с размери 100/60/90, с вградена мивка | Бр. | 1 |
| 22 | Лабораторен ШКАФ за съхранение на проби с една вътрешна хоризонтална полица, с размери 100/40/200 | Бр. | 1 |
| 23 | Горен лабораторен ШКАФ с една вътрешна хоризонтална полица, над ПЛОТ №21 с размери 100/35/60 | Бр. | 1 |
|  | ЛАБОРАТОРИЯ по БИОСЕНЗОРИ - |  |  |
|  | ЕЛЕКТРОХИМИЯ |  |  |
| 24 | Лабораторен ПЛОТ 100/60/90-устойчив на химикали и топлина | Бр. | 1 |
| 24а. | МОБИЛЕН лабораторен ШКАФ с една вътрешна хоризонтална полица с размери | Бр. | 2 |
|  | 45/50/70, под ПЛОТ №24 |  |  |
| 25 | Лабораторен ПЛОТ 190/60/90-устойчив на химикали и топлина | Бр. | 1 |
| 25а | МОБИЛЕН лабораторен ШКАФ с една вътрешна хоризонтална полица с размери | Бр. | 1 |
|  | 45/50/70, под ПЛОТ №25 |  |  |
| 26 | Лабораторен ПЛОТ 320/130/90-устойчив на химикали и топлина, с 2бр.ЕЛ-контакта | Бр. | 1 |
| 26а. | МОБИЛЕН лабораторен ШКАФ с една вътрешна хоризонтална полица с размери | Бр. | 8 |
|  | 40/50/70, под ПЛОТ №26 |  |  |
| 27 | Лабораторен ПЛОТ 300/80/90-устойчив на химикали и топлина | Бр. | 1 |
| 27а. | МОБИЛЕН лабораторен ШКАФ с една вътрешна хоризонтална полица с размери | Бр. | 2 |
|  | 45/65/70, под ПЛОТ №27 |  |  |
| 28 | Лабораторен ПЛОТ 130/60/90-устойчив на химикали и топлина с вградени 2бр. мивки | Бр. | 1 |
| 28а. | Лабораторен ШКАФ с една вътрешна хоризонтална полица, под ПЛОТ №28. с размери 130/60/90, с вградени 2бр. мивки | Бр. | 1 |
| 29 | Горни лабораторни ШКАФОВЕ с една вътрешна хоризонтална полица, над ПЛОТ №24 и №27 с размери 300/35/60 | Бр. | 2 |
|  | ЛАБОРАТОРИЯ по БИОСЕНЗОРИ - 1 |  |  |
| 30 | Лабораторен ПЛОТ 320/80/90-устойчив на химикали и топлина | Бр. | 1 |
| 30а. | МОБИЛЕН лабораторен ШКАФ с една вътрешна хоризонтална полица с размери | Бр. | 2 |
|  | 45/65/70, под ПЛОТ №30 |  |  |
| 31 | Лабораторен ПЛОТ 110/60/90-устойчив на химикали и топлина с вградена мивка | Бр. | 1 |
| 31а. | Лабораторен ШКАФ с една вътрешна хоризонтална полица, под ПЛОТ №31. с размери 110/60/90, с вградена мивка | Бр. | 1 |
| 31в. | Остъклена ПРЕГРАДА-60/60, монтирана върху ПЛОТ №31 | Бр. | 1 |
| 32 | Лабораторен ПЛОТ 200/60/90-устойчив на химикали и топлина | Бр. | 1 |
| 32а. | МОБИЛЕН лабораторен ШКАФ с една вътрешна хоризонтална полица с размери | Бр. | 2 |
|  | 45/50/70, под ПЛОТ №32 |  |  |
| 33 | Лабораторен ПЛОТ 200/60/90-устойчив на химикали и топлина | Бр. | 1 |
| 33а. | МОБИЛЕН лабораторен ШКАФ с една вътрешна хоризонтална полица с размери | Бр. | 1 |
|  | 45/50/70, под ПЛОТ №33 |  |  |
| 34 | Лабораторен ШКАФ за съхранение на проби с една вътрешна хоризонтална полица, с размери 100/40/200 | Бр. | 1 |
| 35 | Горни лабораторни ШКАФОВЕ с една вътрешна хоризонтална полица, над ПЛОТ №30 с размери 320/35/60 | Бр. | 1 |
| 36 | Горни лабораторни ШКАФОВЕ с една вътрешна хоризонтална полица, над ПЛОТ №32 с размери 200/35/60 | Бр. | 1 |
|  | ФОАЙЕ - КОРИДОР |  |  |
| 37 | Лабораторен ПЛОТ 90/60/90-устойчив на топлина с вградена мивка с крило | Бр. | 1 |
| 37а. | Лабораторен ШКАФ с една вътрешна хоризонтална полица, под ПЛОТ №37. с размери 90/60/90, с вградена мивка с крило | Бр. | 1 |
| 38 | Лабораторен ПЛОТ 90/60/90-устойчив на топлина | Бр. | 1 |
| 38а. | Лабораторен ШКАФ с една вътрешна хоризонтална полица, под ПЛОТ №38. с размери 90/60/90 | Бр. | 1 |
| 39 | Лабораторен ПЛОТ 90/60/90-устойчив на топлина с поставяне в/у него на апарат за дейонизирана вода | Бр. | 1 |
| 39а. | Лабораторен ШКАФ с една вътрешна хоризонтална полица, под ПЛОТ №39. с размери 90/60/90 | Бр. | 1 |
|  | ПЕТИ ЕТАЖ |  |  |
|  | ЛАБОРАТОРИЯ по БИОСЕНЗОРИ – БИОИНЖЕНЕРСТВО - 1 |  |  |
| 1 | Лабораторна МАСА с размери 360/50/75, устойчива на топлина с вградени ЕЛ-контакти | Бр. | 3 |
| 2 | Лабораторна МАСА с размери 240/50/75, устойчива на топлина с вградени ЕЛ-контакти | Бр. | 2 |
| 3 | Интерактивна дъска – 89“ | Бр. | 1 |
|  | ЛАБОРАТОРИЯ по БИОСЕНЗОРИ – БИОИНЖЕНЕРСТВО - 2 |  |  |
| 4 | Лабораторна МАСА с размери 360/70/75, устойчива на топлина | Бр. | 1 |
| 4а. | МОБИЛЕН лабораторен ШКАФ с една вътрешна хоризонтална полица с размери | Бр. | 2 |
|  | 40/50/60, под МАСА №4 |  |  |
| 5 | Лабораторна МАСА с размери 130/70/75, устойчива на топлина | Бр. | 1 |
| 5а. | МОБИЛЕН лабораторен ШКАФ с една вътрешна хоризонтална полица с размери | Бр. | 1 |
|  | 40/50/60, под МАСА №5 |  |  |
| 6 | Лабораторна МАСА с размери 250/70/75, устойчива на топлина | Бр. | 1 |
| 6а. | МОБИЛЕН лабораторен ШКАФ с една вътрешна хоризонтална полица с размери | Бр. | 1 |
|  | 40/50/60, под МАСА №6 |  |  |
| 7 | Лабораторна МАСА с размери 430/70/75, устойчива на топлина, над радиаторен отвор | Бр. | 1 |
| 7а. | МОБИЛЕН лабораторен ШКАФ с една вътрешна хоризонтална полица с размери | Бр. | 3 |
|  | 40/50/60, под МАСА №7 |  |  |
| 8 | Горен лабораторен ШКАФ с една вътрешна хоризонтална полица, над МАСА №4 с размери 360/35/60 | Бр. | 1 |
| 9 | Горен лабораторен ШКАФ с една вътрешна хоризонтална полица, над МАСА №5 с размери 90/35/60 | Бр. | 1 |
| 10 | Горни лабораторни ШКАФОВЕ с една вътрешна хоризонтална полица, над МАСА №6 с размери 180/35/60 | Бр. | 1 |
| 11 | Горен лабораторен ШКАФ с една вътрешна хоризонтална полица, над МАСА №7 с размери 90/35/60 | Бр. | 1 |
| 12 | Лабораторна МАСА с размери 145/70/75, устойчива на топлина | Бр. | 1 |
| 12а. | МОБИЛЕН лабораторен ШКАФ с една вътрешна хоризонтална полица с размери | Бр. | 1 |
|  | 40/50/60, под МАСА №2 |  |  |
| 13 | Лабораторна МАСА с размери 320/70/75, устойчива на топлина с вградени 2бр. ЕЛ-контакти | Бр. | 1 |
| 13а. | МОБИЛЕН лабораторен ШКАФ с една вътрешна хоризонтална полица с размери | Бр. | 4 |
|  | 40/50/60, под МАСА №13 |  |  |
| 13в. | Вертикална ПРЕГРАДА м/у 29та бр.маси №13 с височина 40см. над масите и дължина-320см. | Бр. | 1 |
| 14 | Горен лабораторен ШКАФ с една вътрешна хоризонтална полица, над МАСА №12 с размери 90/35/60 | Бр. | 1 |
|  | ЛАБОРАТОРИЯ по БИОСЕНЗОРИ – БИОИНЖЕНЕРСТВО - 3 |  |  |
| 15 | Лабораторна МАСА с размери 270/70/75, устойчива на топлина | Бр. | 1 |
| 15а. | МОБИЛЕН лабораторен ШКАФ с една вътрешна хоризонтална полица с размери | Бр. | 1 |
|  | 40/50/60, под МАСА №15 |  |  |
| 16 | Лабораторна МАСА с размери 150/70/75, устойчива на топлина | Бр. | 1 |
| 16а. | МОБИЛЕН лабораторен ШКАФ с една вътрешна хоризонтална полица с размери | Бр. | 1 |
|  | 40/50/60, под МАСА №16 |  |  |
| 17 | Лабораторна МАСА с размери 120/70/75, устойчива на топлина | Бр. | 1 |
| 18 | Лабораторна МАСА с размери 120/75/75, устойчива на топлина | Бр. | 1 |
| 19 | Лабораторна МАСА с размери 150/70/75, устойчива на топлина | Бр. | 1 |
| 19а. | МОБИЛЕН лабораторен ШКАФ с една вътрешна хоризонтална полица с размери | Бр. | 1 |
|  | 40/50/60, под МАСА №19 |  |  |
| 20 | Лабораторна МАСА с размери 130/70/75, устойчива на топлина | Бр. | 1 |
| 20а. | МОБИЛЕН лабораторен ШКАФ с една вътрешна хоризонтална полица с размери | Бр. | 1 |
|  | 40/50/60, под МАСА №20 |  |  |
| 21 | Горни лабораторни ШКАФОВЕ с една вътрешна хоризонтална полица, над МАСА №15 с размери 270/35/60 | Бр. | 1 |
| 22 | Горен лабораторен ШКАФ с една вътрешна хоризонтална полица, над МАСА №16 с размери 90/35/60 | Бр. | 1 |
| 23 | Горни лабораторни ШКАФОВЕ с една вътрешна хоризонтална полица, над МАСА №19 с размери 150/35/60 | Бр. | 1 |
| 24 | Горни лабораторни ШКАФОВЕ с една вътрешна хоризонтална полица, над МАСА №20 с размери 120/35/60 | Бр. | 1 |
|  | ЛАБОРАТОРИЯ по БИОСЕНЗОРИ – БИОИНЖЕНЕРСТВО - 4 |  |  |
| 25 | Лабораторна МАСА с размери 310/70/75, устойчива на топлина | Бр. | 1 |
| 26 | Лабораторна МАСА с размери 390/70/75, устойчива на топлина | Бр. | 1 |
| 26а. | МОБИЛЕН лабораторен ШКАФ с една вътрешна хоризонтална полица с размери | Бр. | 1 |
|  | 40/50/60, под МАСА №26 |  |  |
| 27 | Лабораторен ШКАФ с една вътрешна хоризонтална полица с размери 100/40/200 | Бр. | 1 |
| 28 | Горни лабораторни ШКАФОВЕ с една вътрешна хоризонтална полица, над МАСА №25 с размери 240/35/60 | Бр. | 1 |
| 29 | Горни лабораторни ШКАФОВЕ с една вътрешна хоризонтална полица, над МАСА №26 с размери 360/35/60 | Бр. | 1 |
|  | ЛАБОРАТОРИЯ по БИОСЕНЗОРИ – БИОИНЖЕНЕРСТВО - 5 |  |  |
| 30 | Лабораторна МАСА с размери 240/70/75, устойчива на топлина | Бр. | 1 |
| 30а. | МОБИЛЕН лабораторен ШКАФ с една вътрешна хоризонтална полица с размери | Бр. | 2 |
|  | 40/50/60, под МАСА №30 |  |  |
| 31 | Лабораторна МАСА с размери 390/70/75, устойчива на топлина | Бр. | 1 |
| 31а. | МОБИЛЕН лабораторен ШКАФ с една вътрешна хоризонтална полица с размери | Бр. | 2 |
|  | 40/50/60, под МАСА №31 |  |  |
| 32 | Лабораторна МАСА с размери 330/70/75, устойчива на топлина | Бр. | 1 |
| 32а. | МОБИЛЕН лабораторен ШКАФ с една вътрешна хоризонтална полица с размери | Бр. | 2 |
|  | 40/50/60, под МАСА №32 |  |  |
| 33 | Горни лабораторни ШКАФОВЕ с една вътрешна хоризонтална полица, над МАСА №30 с размери 240/35/60 | Бр. | 1 |
| 34 | Горни лабораторни ШКАФОВЕ с една вътрешна хоризонтална полица, над МАСА №31 с размери 360/35/60 | Бр. | 1 |
| 35 | Горни лабораторни ШКАФОВЕ с една вътрешна хоризонтална полица, над МАСА №32 с размери 300/35/60 | Бр. | 1 |
|  | ЛАБОРАТОРИЯ по БИОСЕНЗОРИ – БИОИНЖЕНЕРСТВО - 6 |  |  |
| 36 | Лабораторна МАСА с размери 564/70/75, устойчива на топлина | Бр. | 1 |
| 36а. | МОБИЛЕН лабораторен ШКАФ с една вътрешна хоризонтална полица с размери | Бр. | 4 |
|  | 40/50/60, под МАСА №36 |  |  |
| 37 | Лабораторна МАСА с размери 319/70/75, устойчива на топлина | Бр. | 1 |
| 37а. | МОБИЛЕН лабораторен ШКАФ с една вътрешна хоризонтална полица с размери | Бр. | 1 |
|  | 40/50/60, под МАСА №37 |  |  |
| 38 | Лабораторна МАСА с размери 564/70/75, устойчива на топлина | Бр. | 1 |
| 38а. | МОБИЛЕН лабораторен ШКАФ с една вътрешна хоризонтална полица с размери | Бр. | 4 |
|  | 40/50/60, под МАСА №38 |  |  |
| 39 | Горни лабораторни ШКАФОВЕ с една вътрешна хоризонтална полица, над МАСА №36 с размери 360/35/60 | Бр. | 1 |
| 40 | Горни лабораторни ШКАФОВЕ с една вътрешна хоризонтална полица, над МАСА №37 с размери 180/35/60 | Бр. | 1 |
| 41 | Горни лабораторни ШКАФОВЕ с една вътрешна хоризонтална полица, над МАСА №38 с размери 360/35/60 | Бр. | 1 |
|  | ЧАСТ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ |  |  |
|  | ВОДОПРОВОД |  |  |
| 1 | Доставка и полагане на pp тръби ф 20 РN10 включ.фасонни части | м' | 112,00 |
| 2 | Доставка и полагане на pp тръби ф 20 РN20 включ.фасонни части | м' | 82,00 |
| 3 | Доставка и полагане на рр тръби ф25 РN10 включ.фасонни части | м' | 56,00 |
| 4 | Доставка и полагане на рр тръби ф 32 РN10 включ.фасонни части | м' | 41,00 |
| 5 | Доставка и полагане на рр тръби ф 40 РN10 включ.фасонни части | м' | 27,00 |
| 6 | Направа на улеи в тухлена стена | м' | 220,00 |
| 7 | Изпробване на водопроводна инсталация на напор | м' | 318,00 |
| 8 | Дезинфекция водопровод до ф50 | м' | 318,00 |
| 9 | Възвратна клапа 1/2" доставка и монтаж | бр. | 2,00 |
| 10 | Спирателни кранове 1/2" ъглов за хладник, доставка и монтаж | бр. | 3,00 |
| 11 | Спирателни кранове 1/2" без изпразнител доставка и монтаж | бр. | 24,00 |
| 12 | Спирателни кранове 3/4" без изпразнител доставка и монтаж | бр. | 6,00 |
| 13 | Спирателни кранове 1/2" с изпразнител доставка и монтаж | бр. | 16,00 |
| 14 | Спирателни кранове 1" без изпразнител доставка и монтаж | бр. | 3,00 |
| 15 | Спирателни кранове 11/4" без изпразнител доставка и монтаж | бр. | 2,00 |
| 16 | Доставка и монтаж на изолация тръбна 10 мм за тръба ф32 | м' | 41,00 |
| 17 | Доставка и монтаж на изолация тръбна 10 мм за тръба ф40 | м' | 27,00 |
| 18 | Доставка и монтаж на изолация тръбна 10 мм за тръба ф25 | м' | 56,00 |
| 19 | Канелка с холендър - доставка и монтаж | бр. | 6,00 |
| 20 | Смесителна батерия стенна - доставка и монтаж | бр. | 18,00 |
| 21 | Смесителна батерия стояща с високо тяло- доставка и монтаж | бр. | 17,00 |
| 22 | Смесителна батерия химически душ - доставка и монтаж | бр. | 1,00 |
| 23 | Укрепители за вътрешна водопроводна инсталация | бр. | 40,00 |
| 24 | Бойлер 80 л електрически вертикален - доставка и монтаж | бр. | 10,00 |
| 25 | Бойлер 50 л електрически вертикален - доставка и монтаж | бр. | 4,00 |
| 26 | Бойлер 30 л електрически вертикален - доставка и монтаж | бр. | 4,00 |
| 27 | Демонтаж на поцинковани тръби 1/2" и 3/4" | м' | 120,00 |
| 28 | Демонтаж на спирателни арматури 1/2" и 3/4" | бр. | 24,00 |
| 29 | Демонтаж на смесителни батерии | бр. | 30,00 |
| 30 | Демонтаж на водомерни стойки | бр. | 5,00 |
| 31 | Демонтаж на бойлери | бр. | 5,00 |
| 32 | Тръбна изолация 6 мм за тръби ф 25 | м' | 56,00 |
| 33 | Тръбна изолация 6 мм за тръби ф 32 | м' | 41,00 |
| 34 | Тръбна изолация 6 мм за тръби ф 40 | м' | 27,00 |
|  | КАНАЛИЗАЦИЯ |  |  |
| 1 | Доставка и полагане на PVC тръби ф160 4.7 мм стена | м' | 31,00 |
| 2 | Доставка и полагане на PVC тръби ф110 4.7 мм стена | м' | 15,00 |
| 3 | Доставка и монтаж на PVC тръби ф110 3.2 мм стена | м' | 30,00 |
| 4 | Доставка и полагане на РVС 50 включ.фасонни части | м' | 132,00 |
| 5 | Доставка и монтаж на шапки за канални вертикали ф 100 | бр. | 2,00 |
| 6 | Доставка и монтаж на шапки за канални вертикали ф 50 | бр. | 5,00 |
| 7 | Доставка и монтаж на подови сифони ф100 | бр. | 3,00 |
| 8 | Доставка и монтаж на хоризонтален ревизионен отвор | бр. | 1,00 |
| 9 | Доставка и монтаж на подови сифони ф50-еднорогов | бр. | 6,00 |
| 10 | Доставка и монтаж на капкоуловител за бойлер | бр. | 12,00 |
| 11 | Доставка и монтаж на кухненски умивалници алпака еднокоритна | бр. | 1,00 |
| 12 | Доставка и монтаж на тоалетни умивалници среден формат | бр. | 12,00 |
| 13 | Доставка и монтаж на лабораторни мивки с хим.устойчиво покритие 40/43 | бр. | 8,00 |
| 14 | Доставка и монтаж на лабораторни мивки с хим.устойчиво покритие 47/57 | бр. | 9,00 |
| 15 | Доставка и монтаж на изливник | бр. | 5,00 |
| 16 | Клозетни седала горно оттичане - доставка и монтаж | бр. | 8,00 |
| 17 | Укрепители за канални вертикали | бр. | 60,00 |
| 18 | Доставка и полагане на рр тръби ф25 за климатици. | м | 125,00 |
| 19 | Доставка и полагане на рр тръби ф40 за климатици. | м | 45,00 |
| 20 | Доставка и монтаж на сифони ф25 за климатици | бр. | 12,00 |
| 21 | Тесен изкоп с ширина до 1.20 м неукрепен | м3 | 12,00 |
| 22 | Засипване на тесен изкоп | м3 | 12,00 |
| 23 | Уплътняване земни маси с ръчна тр-ка на пластове през 20 см. | м3 | 12,00 |
| 23 | Уплътняване земни маси с ръчна тр-ка на пластове през 20 см. | м3 | 6,00 |
| 22 | Укрепване и разкрепване на тесен изкоп | м2 | 12,00 |
| 23 | Доставка и полагане на предпазна PVC лента | м | 4,00 |
| 24 | Доставка и монтаж на въздушна канална клапа ф50 | бр. | 2,00 |
| 25 | Демонтаж на РVС 50 тръби | м' | 130,00 |
| 26 | Дeмонтаж на мивки | бр. | 21,00 |
| 27 | Дeмонтаж на клозетни клекала | бр. | 12,00 |
| 28 | Дeмонтаж на писоари | бр. | 2,00 |
| 29 | Демонтаж на РVС 110 тръби | м' | 30,00 |
| 30 | Демонтаж на хоризонтална канализация под настилка | м' | 30,00 |
|  | ЧАСТ ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛАЦИЯ И КЛИМАТИЗАЦЯ |  |  |
|  | I ЕТАЖ |  |  |
|  | КЛИМАТИЧНИ СИСТЕМИ - ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА: |  |  |
|  | КЛИМАТИЧНA СПЛИТ СИСТЕМA НА ДИРЕКТНО ИЗПАРЕНИЕ II |  |  |
| 1 | Компресорно кондензаторен агрегат на директно изпарение, инверторен тип и вентилаторен конвектор на директно изпарение за стенен монтаж: Qохл.=1.4 - 3.5 - 4.0 kW; Qот.=1.4 - 4.0 - 5.2 kW; Ne=0.34 - 0.84 - 1.46kW/220V | бр. | 1 |
|  | КЛИМАТИЧНA СПЛИТ СИСТЕМA НА ДИРЕКТНО ИЗПАРЕНИЕ III |  |  |
| 1 | Компресорно кондензаторен агрегат на директно изпарение, инверторен тип и вентилаторен конвектор на директно изпарение за стенен монтаж: Qохл.=1.7 - 5.0 - 5.3 kW; Qот.=1.7 - 5.8 - 6.5 kW; Ne=0.30 -1.45 - 2.0 kW / 220V | бр. | 2 |
|  | КЛИМАТИЧНA МУЛТИ СПЛИТ СИСТЕМA НА ДИРЕКТНО ИЗПАРЕНИЕ IV |  |  |
| 1 | Компресорно кондензаторен агрегат на директно изпарение, инверторен;Qохл=4.4 kW;Ne=1.3kW/220V Qот=4.7 kW; Ne=1.2kW/220V вн. / вътр.темп. : 6°С/22°C Qот=2.9 kW;Ne=1.1kW/220V вн. / вътр.темп : -10°С/22° | бр. | 1 |
| 2 | Вентилаторен конвектор на директно изпарение за стенен монтаж Qохл.=1.3 - 2.5 - 3.2 kW; Qот.=1.3 - 2.8 - 4.7 kW; | бр. | 2 |
|  | МЕДНИ ТРЪБИ |  |  |
| 1 | Медни тръби ф6,35х1 с топлоизолация от микропореста гума | м.л. | 26 |
| 2 | Медни тръби ф9,52х1 с топлоизолация от микропореста гума | м.л. | 22 |
| 3 | Медни тръби ф12,7х1 с топлоизолация от микропореста гума | м.л. | 4 |
|  | ВЕНТИЛАЦИОННИ СИСТЕМИ - ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА: |  |  |
|  | Вентилационна система - AHU -1 |  |  |
| 1 | Вент. камера за вътрешен монтаж , съставена от следните секции: * нагнетателна страна - приточен въздух: - секция входяща с регулираща клапа с ел. задвижка - секция филтърна с филтър G4 - секция за oползотворяване на енергия от отработения въздух с пластинчат рекуператор и байпасна клапа за разкрежаване, с Etmin=50% - секция отоплителна - електрическа Ne=4,5kW / 220V - секция вентилаторна V=500 m3/h ; DPext.st.pres=120 Pa; N=0.2kW/220V * смукателна страна - отработен въздух: - секция входяща с регулираща клапа с ел. задвижка - секция филтърна G4 - секция вентилаторна V=500 m3/h; DPext.st.pres=120 Pa; N=0.2 kW/220V - табло за управление в комплект с полево оборудване и структурно окабеляване | бр. | 1 |
| 2 | Вентилационна решетка с регулираща секция за монтаж на кръгъл въздуховод тип АС-Р 600/100 | бр. | 4 |
| 3 | Кръгли въздуховоди от поцинкована ламарина ф160 | m | 7 |
| 4 | Кръгли въздуховоди от поцинкована ламарина ф200 | m | 15 |
| 5 | Фасонни кръгли въздуховоди от поцинкована ламарина | m2 | 6 |
| 6 | Изолация за въздуховоди от минерална вата едностранно каширана с алуминиево фолио 5см | m2 | 3 |
| 7 | Обшивка за въздуховоди от поцинкована ламарина | m2 | 2 |
| 8 | Пусконаладъчни работи на вентилационната инсталация | бр. | 2 |
| 9 | Укрепваща конструкция | кг. | 30 |
|  | Вентилационна система - ВСС-1 |  |  |
| 1 | Вентилатор канален в шумоизолиран бокс; L=300m3/h; P=150Pa ;Ne=0,2kW/220V | бр. | 1 |
| 2 | Вентилационна решетка с регулираща секция за монтаж на кръгъл въздуховод тип АС-Р 300 / 100 mm | бр. | 3 |
| 3 | Кръгли въздуховоди от поцинкована ламарина ф160 | m | 14 |
| 4 | Фасонни кръгли въздуховоди от поцинкована ламарина | m2 | 4 |
| 5 | Пусконаладъчни работи на вентилационната инсталация | бр. | 1 |
| 6 | Укрепваща конструкция | кг. | 20 |
|  | Вентилационни системи - ВСС-2, ВСС-3 |  |  |
| 1 | Осов вентилатор за баня, с обратна клапа L=100m3/h, Ne =30W/220V | бр. | 1 |
| 2 | Осов вентилатор за баня, с автомат. жалузи L=100m3/h, Ne =30W/220V | бр. | 1 |
| 3 | Фасадна решетка с кутия тип НЖР 200/200 | бр. | 1 |
| 4 | Кръгъл въздуховод от поцинкована ламарина ф125 | м.л. | 4 |
|  | Вентилационни системи - лабораторна камина |  |  |
| 1 | Канален вентилатор, предназначен за работа в потенциално експлозивна среда - газове/пари, аерозоли- Ex II 2 с инверторно управление V=800 m3/h ; H=300Pa;Ne=0.6 kW / 380V ; | бр. | 1 |
| 2 | Подвижна жалузийна решетка, с ръчно управление тип ПЖР 400/300 | бр. | 1 |
| 3 | Филтър въздушен - бокс правоъгълен клас G4 размер 400/300 | бр. | 1 |
| 4 | Правоъгълни въздуховоди от поцинкована ламарина | m2 | 18 |
| 5 | Фасонни правоъгълни въздуховоди от поцинкована ламарина | m2 | 4 |
| 6 | Пусконаладъчни работи на вентилационната инсталация | бр. | 1 |
| 7 | Укрепваща конструкция | кг. | 40 |
|  | II ЕТАЖ |  |  |
|  | КЛИМАТИЧНИ СИСТЕМИ - ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА: |  |  |
|  | КЛИМАТИЧНA СПЛИТ СИСТЕМA НА ДИРЕКТНО ИЗПАРЕНИЕ II |  |  |
| 1 | Компресорно кондензаторен агрегат на директно изпарение, инверторен тип и вентилаторен конвектор на директно изпарение за стенен монтаж: Qохл.=1.4 - 3.5 - 4.0 kW; Qот.=1.4 - 4.0 - 5.2 kW; Ne=0.34 - 0.84 - 1.46kW/220V | бр. | 2 |
|  | КЛИМАТИЧНA СПЛИТ СИСТЕМA НА ДИРЕКТНО ИЗПАРЕНИЕ III |  |  |
| 1 | Компресорно кондензаторен агрегат на директно изпарение, инверторен тип и вентилаторен конвектор на директно изпарение за стенен монтаж: Qохл.=1.7 - 5.0 - 5.3 kW; Qот.=1.7 - 5.8 - 6.5 kW; Ne=0.30 -1.45 - 2.0 kW / 220V | бр. | 1 |
|  | МЕДНИ ТРЪБИ |  |  |
| 1 | Медни тръби ф6,35х1 с топлоизолация от микропореста гума | м.л. | 16 |
| 2 | Медни тръби ф9,52х1 с топлоизолация от микропореста гума | м.л. | 10 |
| 3 | Медни тръби ф12,7х1 с топлоизолация от микропореста гума | м.л. | 5 |
|  | ВЕНТИЛАЦИОННИ СИСТЕМИ - ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА: |  |  |
|  | Вентилационни системи - ВСС-5, ВСС - 6 и ламинарен бокс |  |  |
| 1 | Осов вентилатор за баня, с обратна клапа L=100m3/h, Ne =30W/220V | бр. | 2 |
| 2 | Фасадна решетка с кутия тип НЖР 200/200 | бр. | 2 |
| 3 | Кръгъл въздуховод от поцинкована ламарина ф125 | м.л. | 6 |
| 4 | Кръгъл въздуховод от поцинкована ламарина ф200 | м.л. | 18 |
|  | IV ЕТАЖ |  |  |
|  | КЛИМАТИЧНИ СИСТЕМИ - ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА: |  |  |
|  | КЛИМАТИЧНA СПЛИТ СИСТЕМA НА ДИРЕКТНО ИЗПАРЕНИЕ I |  |  |
| 1 | Компресорно кондензаторен агрегат на директно изпарение, инверторен тип и вентилаторен конвектор на директно изпарение за стенен монтаж: Qохл.=1.3 - 2.5 - 3.2 kW; Qот.=1.3 - 2.8 - 4.7 kW; Ne=0.30 - 0.60 - 1.40kW/220V | бр. | 1 |
|  | КЛИМАТИЧНA СПЛИТ СИСТЕМA НА ДИРЕКТНО ИЗПАРЕНИЕ II |  |  |
| 1 | Компресорно кондензаторен агрегат на директно изпарение, инверторен тип и вентилаторен конвектор на директно изпарение за стенен монтаж: Qохл.=1.4 - 3.5 - 4.0 kW; Qот.=1.4 - 4.0 - 5.2 kW; Ne=0.34 - 0.84 - 1.46kW/220V | бр. | 1 |
|  | КЛИМАТИЧНA СПЛИТ СИСТЕМA НА ДИРЕКТНО ИЗПАРЕНИЕ III |  |  |
| 1 | Компресорно кондензаторен агрегат на директно изпарение, инверторен тип и вентилаторен конвектор на директно изпарение за стенен монтаж: Qохл.=1.7 - 5.0 - 5.3 kW; Qот.=1.7 - 5.8 - 6.5 kW; Ne=0.30 -1.45 - 2.0 kW / 220V | бр. | 3 |
|  | МЕДНИ ТРЪБИ |  |  |
| 1 | Медни тръби ф6,35х1 с топлоизолация от микропореста гума | м.л. | 15 |
| 2 | Медни тръби ф9,52х1 с топлоизолация от микропореста гума | м.л. | 6 |
| 3 | Медни тръби ф12,7х1 с топлоизолация от микропореста гума | м.л. | 9 |
|  | ВЕНТИЛАЦИОННИ СИСТЕМИ - ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА: |  |  |
|  | Вентилационна система - ВСС-8 |  |  |
| 1 | Осов вентилатор за баня, с обратна клапа L=100m3/h, Ne =30W/220V | бр. | 1 |
| 2 | Фасадна решетка с кутия тип НЖР 200/200 | бр. | 1 |
| 3 | Кръгъл въздуховод от поцинкована ламарина ф125 | м.л. | 4 |
|  | Вентилационна система - ВСС-7 |  |  |
| 1 | Канален вентилатор, предназначен за работа в потенциално експлозивна среда - газове/пари, аерозоли- Ex II 2 с инверторно управление V=1800 m3/h ; H=300Pa;Ne=1.15kW / 380V ; | бр. | 1 |
| 2 | Правоъгълни въздуховоди от поцинкована ламарина | m2 | 16 |
| 3 | Фасонни правоъгълни въздуховоди от поцинкована ламарина | m2 | 5 |
| 4 | Пусконаладъчни работи на вентилационната инсталация | бр. | 1 |
| 5 | Укрепваща конструкция | кг. | 40 |
|  | Вентилационна система - AHU 3 |  |  |
| 1 | Вент. камера за вътрешен монтаж, съставена от следните секции: - секция входяща с регулираща клапа с ел . задвижка - секция филтърна G4 - секция отоплителна - електрическа Ne=15kW / 380V - секция вентилаторна с инверторно упрaвление V=1500 m3/h; DPext.st.pres=200 Pa; N=1.1 kW/220V - табло за управление в комплект с полево оборудване и структурно окабеляване | бр. | 1 |
| 2 | Фасадна решетка с кутия тип НЖР 500/400 | бр. | 1 |
| 3 | Вентилационна решетка , окомплектована с регулираща секция тип РХ-Р 600/200 | бр. | 4 |
| 4 | Правоъгълни въздуховоди от поцинкована ламарина | m2 | 8 |
| 5 | Фасонни правоъгълни въздуховоди от поцинкована ламарина | m2 | 3 |
| 6 | Изолация за въздуховоди от минерална вата едностранно каширана с алуминиево фолио 5см | m2 | 3 |
| 7 | Пусконаладъчни работи на вентилационната инсталация | бр. | 1 |
| 8 | Укрепваща конструкция | кг. | 30 |
|  | Климатична система - AHU 2 |  |  |
| 1 | Климатична камера за външен монтаж, хигиенно изпълнение , съставена от следните секции: - секция входяща с регулираща клапа с ел. задвижка; - секция филтърна с филтър G4; - секция смесителна с регулираща клапа с ел. задвижка; - секция филтърна с филтър клас F7; - секция охладителна с топлообменник „вода-въздух”: Qc=7,0kW ; студоносител - 30 % пропилен - гликол ( 7/12°C); tвх=26°C / tизх=14°C - секция отоплителна с топлообменник „вода-въздух”: Qh=6,0kW ;топлоносител - 30 % пропилен- гликол ( 45/40°C); tвх=15°C / tизх=28°C - секция вентилаторна (plug fan) с инверторно управление: L=1300m³/h, DPext.st.pres=800Ра, Ne=1,5kW /380V - секция шумозаглушителна; - секция филтърна с филтър клас F9; - табло за управление в компл. с полево оборудване и структорно окабеляване; | бр. | 1 |
| 2 | Kутия за абсолютни филтри с перфориран панел размер на кутията: 534 / 534 / 325 mm; щуц ф198; тегло 6 кг; Абсолютен HEPA филтър с клас на филтрация H14 ; L=400m3/h ефективност :99,995 %; пад на налягане при чист филтър 120 Pa предполагаем краен пад на налягане 400 Pa размер: 515 / 515 / 69 mm; | бр. | 3 |
| 3 | Kутия за абсолютни филтри с перфориран панел размер на кутията: 326 / 326 / 305 mm; щуц ф173; тегло 3 кг; Абсолютен HEPA филтър с клас на филтрация H14 ; L=100m3/h ефективност :99,995 %; пад на налягане при чист филтър 120 Pa предполагаем краен пад на налягане 400 Pa размер: 305 / 305 / 69 mm;; | бр. | 1 |
| 4 | Вентилационна решетка , окомплектована с регулираща секция тип РХ-Р 500/200 | бр. | 2 |
| 5 | Вентилационна решетка , окомплектована с регулираща секция тип РХ-Р 200/100 | бр. | 1 |
| 6 | Регулиращи клапи ф200 | бр. | 3 |
| 7 | Регулиращи клапи ф180 | бр. | 1 |
| 8 | Регулиращи клапи 300/200 | бр. | 1 |
| 9 | Регулиращи клапи 200/200 | бр. | 1 |
| 10 | Гъвкав въздуховод, топлоизолиран ф200 | м.л. | 5 |
| 11 | Гъвкав въздуховод, топлоизолиран ф180 | м.л. | 2 |
| 12 | Правоъгълни въздуховоди от поцинкована ламарина | m2 | 81 |
| 13 | Фасонни правоъгълни въздуховоди от поцинкована ламарина | m2 | 20 |
| 14 | Изолация за въздуховоди от минерална вата едностранно каширана с алуминиево фолио 5см | m2 | 105 |
| 15 | Обшивка за въздуховоди от поцинкована ламарина | m2 | 45 |
| 16 | Пусконаладъчни работи на вентилационната инсталация | бр. | 1 |
| 17 | Укрепваща конструкция | кг. | 120 |
|  | V ЕТАЖ |  |  |
|  | КЛИМАТИЧНИ СИСТЕМИ - ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА: |  |  |
|  | КЛИМАТИЧНA СПЛИТ СИСТЕМA НА ДИРЕКТНО ИЗПАРЕНИЕ I |  |  |
| 1 | Компресорно кондензаторен агрегат на директно изпарение, инверторен тип и вентилаторен конвектор на директно изпарение за стенен монтаж: Qохл.=1.3 - 2.5 - 3.2 kW; Qот.=1.3 - 2.8 - 4.7 kW; Ne=0.30 - 0.60 - 1.40kW/220V | бр. | 1 |
|  | КЛИМАТИЧНA СПЛИТ СИСТЕМA НА ДИРЕКТНО ИЗПАРЕНИЕ II |  |  |
| 1 | Компресорно кондензаторен агрегат на директно изпарение, инверторен тип и вентилаторен конвектор на директно изпарение за стенен монтаж: Qохл.=1.4 - 3.5 - 4.0 kW; Qот.=1.4 - 4.0 - 5.2 kW; Ne=0.34 - 0.84 - 1.46kW/220V | бр. | 7 |
|  | КЛИМАТИЧНA СПЛИТ СИСТЕМA НА ДИРЕКТНО ИЗПАРЕНИЕ III |  |  |
| 1 | Компресорно кондензаторен агрегат на директно изпарение, инверторен тип и вентилаторен конвектор на директно изпарение за стенен монтаж: Qохл.=1.7 - 5.0 - 5.3 kW; Qот.=1.7 - 5.8 - 6.5 kW; Ne=0.30 -1.45 - 2.0 kW / 220V | бр. | 1 |
|  | МЕДНИ ТРЪБИ |  |  |
| 1 | Медни тръби ф6,35х1 с топлоизолация от микропореста гума | м.л. | 33 |
| 2 | Медни тръби ф9,52х1 с топлоизолация от микропореста гума | м.л. | 30 |
| 3 | Медни тръби ф12,7х1 с топлоизолация от микропореста гума | м.л. | 3 |
|  | ВЕНТИЛАЦИОННИ СИСТЕМИ - ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА: |  |  |
|  | Вентилационна система - AHU -4 |  |  |
| 1 | Вент. камера за вътрешен монтаж , съставена от следните секции: * нагнетателна страна - приточен въздух: - секция входяща с регулираща клапа с ел. задвижка - секция филтърна с филтър G4 - секция за oползотворяване на енергия от отработения въздух с пластинчат рекуператор и байпасна клапа за разкрежаване, с Etmin=50% - секция отоплителна - електрическа Ne=1,6kW / 220V - секция вентилаторна V=300 m3/h ; DPext.st.pres=180 Pa; N=0.1kW/220V * смукателна страна - отработен въздух: - секция входяща с регулираща клапа с ел. задвижка - секция филтърна G4 - секция вентилаторна V=300 m3/h; DPext.st.pres=180 Pa; N=0.1 kW/220V - табло за управление в комплект с полево оборудване и структурно окабеляване | бр. | 1 |
| 2 | Фасадна решетка с кутия тип НЖР 300/200 | бр. | 2 |
| 3 | Вентилационна решетка , окомплектована с кутия и регулираща клапа тип РХ-КК 400/200 | бр. | 1 |
| 4 | Вентилационна решетка с регулираща секция за монтаж на кръгъл въздуховод тип АС-Р 300 / 100 | бр. | 3 |
| 5 | Противопожарна клапа ф160 | бр. | 2 |
| 6 | Кръгли въздуховоди от поцинкована ламарина ф160 | m | 24 |
| 7 | Фасонни кръгли въздуховоди от поцинкована ламарина | m2 | 6 |
| 8 | Изолация за въздуховоди от минерална вата едностранно каширана с алуминиево фолио 5см | m2 | 10 |
| 9 | Пусконаладъчни работи на вентилационната инсталация | бр. | 2 |
| 10 | Укрепваща конструкция | кг. | 30 |
|  | Вентилационни системи - ВСС-9, ВСС - 10 |  |  |
| 1 | Осов вентилатор за баня, с обратна клапа L=100m3/h, Ne =30W/220V | бр. | 2 |
| 2 | Фасадна решетка с кутия тип НЖР 200/200 | бр. | 2 |
| 3 | Кръгъл въздуховод от поцинкована ламарина ф125 | м.л. | 6 |
|  | Водоохлаждащ хладилен агрегат , тръбни системи , елементи и материали |  |  |
| 1 | Водоохлаждащ хладилен агрегат с въздушноохлаждаем кондензатор термопомпен вариант , ротационен инверторен компресор, комплект с антивибрационни опори, гъвкави връзки,арматура, измервателни уреди и ел. табло, с вградени : разширителен съд/ предпазен клапан,буферен съд, циркулационна помпа. Параметри: Qохл=11.6kW, 30%пропилен гликол; t1 / t2 = 7 / 12°C; вън.темп.=35°С ; Ne=4.1kW / 220V ; EER=2.86; Qот.=12.2кW, 30% пропилен гликол ; t1 / t2 = 45 / 40°C; вън.темп.= +7°С ; Ne=4.0kW / 220V; COP=3.05 Qот.=6,9кW, 30% пропилен гликол ; t1 / t2 = 45 / 40°C; вън.темп.= - 10°С ; Ne=3.5kW / 220V ; COP=1.97 Агрегатът е с възможност за работа до -15°С | бр | 1 |
| 2 | Тръба стоманена безшевна 11/4", комплект със фитинги, с топлоизолация от микропореста гума , с дебелина 13 mm | м | 12 |
| 3 | Сферичен кран DN32 с холендри и уплътнения | бр | 5 |
| 4 | Филтър воден DN32 с холендри и уплътнения | бр | 1 |
| 5 | Баланс вентил DN25 Kvs=8,1 , с холендри и уплътнения | бр | 2 |
| 6 | Трипътен вентил DN25 Kvs=10 , с ел задвижка с холендри и уплътнения | бр | 2 |
| 7 | Дренажен кран ДУ 15 | бр | 2 |
| 8 | Автоматична група за пълнене на инсталация, комплект с филтър, обратен клапан, манометър, Ду 15 | бр | 1 |
| 9 | Манометър | бр | 1 |
| 10 | Термометър | бр | 1 |
| 11 | Автоматичен обезвъздушител 1/2" | бр | 4 |
| 12 | Настройка баланс вентили | бр | 2 |
| 13 | Хидравлична проба на тръбна мрежа | m | 12 |
| 14 | Обшивка от поцинкована ламарина | м2 | 2 |
| 15 | Укрепваща конструкция | kg | 20 |
| 16 | Пропилен - гликол | л | 4 |
|  | ЧАСТ ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИИ |  |  |
|  | ВЪТРЕШНИ ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИИ |  |  |
| 1 | Доствка осв.тяло 1х45VV, ІР21, LED осв. SMD,600/600 | бр. | 163 |
| 2 | Монтаж на същото на таван | бр. | 163 |
| 3 | Демонтаж на същ.лум.осв.тела по таван-квадратна плавониера | бр. | 163 |
| 4 | Демонтаж на същ.пускател въздушен (управление същ.осв.) | бр. | 36 |
| 5 | Демонтаж на табло ГРТ - ламаринен шкаф | бр. | 1 |
| 6 | Демонтаж на табло етажно - | бр. | 4 |
| 7 | Доствка осв.тяло бактерицидно 1х30VV, ІР21, | бр. | 4 |
| 8 | Монтаж на същото на таван или стена | бр. | 4 |
| 9 | Доствка осв.тяло аплик ПКОМ 1х4VV, LED осветител , ІР65, | бр. | 38 |
| 10 | Монтаж на същото на стена | бр. | 38 |
| 11 | Доставка осв.тяло 1х60VV ,ІР54,LED SMD | бр. | 2 |
| 12 | Монтаж на същото на стена | бр. | 2 |
| 13 | Доставка лум.тяло 1х11VV с акумулатор-за евакуация-EXIT,ІР21 | бр. | 25 |
| 14 | Монтаж на същото на височина 2.10м. | бр. | 25 |
| 15 | Доставка лум.тяло със светодиод с акумулатор- за посока на евакуация,ІР21 | бр. | 25 |
| 16 | Монтаж на същото на височина 2.10м. | бр. | 25 |
| 17 | Доставка датчик за движение 360⁰ | бр. | 6 |
| 18 | Монтаж на същото на таван | бр. | 6 |
| 19 | Доставка лихтбутон ,ІР21 | бр. | 51 |
| 20 | Монтаж на същото на стена | бр. | 51 |
| 21 | Доставка ключ обикновен скрита | бр. | 31 |
| 22 | Монтаж на същия на стена | бр. | 31 |
| 23 | Направа лампен излаз ПВВМ - 3х1,5мм2 -до 10м. под мазилка в съществуваща стена - в т.ч. направа на улей в стената(257бр.х10м.)+вентилаторите | бр. | 268 |
| 24 | Направа лампен излаз ПВВМ 3х1,5мм2 в гофрирана PVC тръба Ф19мм.- до 8м., в т.ч. Тръбите и крепежа | бр. | 14 |
| 25 | Доставка на контакт монофазен тип шуко ,скрита, за монтаж на стена | бр. | 150 |
| 26 | Доставка на контакт монофазен тип шуко ,скрита, троен | бр. | 42 |
| 27 | Монтаж на същия | бр. | 192 |
| 28 | Направа контактен излаз ПВВМ 3х4,0мм2-под мазилка в съществуваща стена - в т.ч. направа на улей в стената - основни магистрали | бр. | 192 |
| 29 | Направа контактен излаз NYY 3х2,5мм2-в гофрирана PVC тръба Ф19мм.- до 8м., в т.ч.тръбите , захр.бойлерите | бр. | 212 |
| 30 | Възстановяване на мазилка съществуваща за направа на улей | м. | 2108 |
| 31 | Д-ка и монтаж на ключ обикновен скрита | бр. | 31 |
| 32 | Д-ка и монтаж на ключ сериен скрита | бр. | 2 |
| 33 | Д-ка и монтаж на ключ девиаторен скрита | бр. | 2 |
| 34 | Д-ка и монтаж на кутия разклонителна скрита | бр. | 203 |
| 35 | Д-ка NAYY 5x95,0 mm2 - етажни табла от ГРТ | м. | 90 |
| 36 | Д-ка NAYY 5x70,0 mm2 - лабор. табла от ГРТ | м. | 15 |
| 37 | Д-ка NYY 5х16,0мм2 - лабор. табла от ГРТ | м. | 15 |
| 38 | Д-ка NYY 5х6,0мм2 - лаб.табла | м. | 215 |
| 39 | Д-ка NYY 5х10,0мм2- лаб.табла | м. | 230 |
| 40 | Полагане на същия по същ.стена в улей , с направа на улея | м. | 500 |
| 41 | Изтегляне на същия в тръба-вертикала, в т.ч. Тръбата |  | 35 |
| 42 | Доставка гадкостенна PVC тръба Ф16 | м. | 60 |
| 43 | Доставка гадкостенна PVC тръба Ф23 | м. | 70 |
| 44 | Доставка метален шлаух с PVC покритие Ф32 | м. | 10 |
| 45 | Направа заземление комплект 3бр.заз кол 63/63/6-1,5м. и заз.поц.шина 40/4мм. за връзка м/у тях | бр. | 2 |
| 46 | Направа заз.контур с ПВ-А2(Cu) 1x16,0mm2-жълтозелен | м. | 120 |
| 47 | Д-ка и монтаж на квадратна ПКОМ кутия,компл. със съеденителна клема | бр. | 48 |
| 48 | Лабораторни изпитания комплект | бр. | 3 |
| 49 | Д-ка и монтаж на табло по анализ:лабораторно табло тип 1 :вход:АП 3Р+N,40A +ДТЗ<40A , клас АС, 300mA s .-1бр.; АП,3Р+N, 25A-1бр.;товаров прекъсвач тип 40А,4P-1бр.;моторна защита 1.6-2.5-1бр.; ID кл.АC,4P,25A,30mA-1бр.;ID кл.АC,2P,25A,30mA-3бр.;импулсно реле -2бр.;АП,1P+N,2А-3бр.; АП,1P+N,6А-3бр.; АП,1P+N,10А-3бр.;АП,1P+N,16А-10бр.;АП,3P+N,16А-3бр.;арестор тип II прекъсвач | бр. | 14 |
| 50 | Д-ка и монтаж на табло по анализ:лабораторно табло тип 2 :вход:АП 3Р+N,32A +ДТЗ<40A , клас АС, 300mA s .-1бр.; АП,3Р+N, 25A-1бр.;товаров прекъсвач тип 40А,4P-1бр.;моторна защита 1.6-2.5-1бр.; ID кл.АC,4P,25A,30mA-1бр.;ID кл.АC,2P,25A,30mA-3бр.;импулсно реле -1бр.;АП,1P+N,2А-3бр.; АП,1P+N,6А-3бр.; АП,1P+N,10А-3бр.;АП,1P+N,16А-6бр.;АП,3P+N,16А-3бр.;арестор тип II с прекъсвач | бр. | 10 |
| 51 | Д-ка и монтаж на табло по анализ:етажно табло :вход:NG160N,3P+N,160A +Vigi NG160, клас АС, 500mA s .-1бр.; АП,1Р+N, 2A-3бр.;ID кл.АC,2P,25A,30mA-3бр.импулсно реле -2бр.;АП,1P+N,6А-3бр.; АП,1P+N,10А-3бр.; АП,1P+N,16А-6бр.;АП,3P+N,40А-3бр.;АП,3P+N,50А-3бр.;арестор тип II с прекъсвач | бр. | 5 |
| 52 | Д-ка и монтаж на табло по анализ:главно табло метален шкаф :вход:Compact NS630N,4P STR23SE-1бр.;Compact NS250N,4P STR22SE-7бр. АП,1Р+N, 6A-3бр.;импулсно реле -2бр.;АП,1P+N,10А-3бр.; АП,1P+N,16А-3бр.; арестор типI+II с прекъсвач | бр. | 1 |
|  | ВЪТРЕШНИ СЛАБОТОКОВИ ИНСТАЛАЦИИ |  |  |
| 1 | Направа слаботоков излаз FTP CAT 6 02/20 - 4"/4х2х0,5- до 15м.,за интернет в т.ч. конектори и тръби PVC Ф16-(176бр.х15м.) в улей на същ.стена , в т.ч.улея | бр. | 176 |
| 2 | Д-ка и монтаж на стена на рутер Wi-Fi | бр. | 5 |
| 3 | Д-ка и монтаж на RACK шкаф 19"26U,комплект с активно оборудване | бр. | 5 |
| 4 | Д-ка и монтаж на RACK шкаф 800/800/100 - 42U,комплект с активно оборудване | бр. | 3 |
| 5 | Д-ка и монтаж на система за контрол на достъпа-WEB Базиран самостоятелен контролер за една врата двустранно | бр. | 6 |
| 6 | Д-ка и монтаж (изтегляне в тръба) на Оптичен кабел 6 влакна ядро 50/62.5um обвивка 125um ULSZH, LDPE, OM3 XG | м. | 160 |
| 7 | Д-ка и монтаж на розетка RJ45 | бр. | 59 |
| 8 | Д-ка и монтаж на розетка RJ45 двойна | бр. | 57 |
| 9 | Възстановяване на мазилка съществуваща за направа на улей | м. | 250 |