Приложение № 1

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ*

за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на оборудване за научноизследователска дейност по работни пакети  6, 7, 10, 11 и 12 за ПУ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ” гр. Пловдив по обособени позиции – етап 3”

Обособена позиция № 1

УСТАНОВКА ЗА ПОВЪРХНОСТЕН ПЛАЗМОНЕН РЕЗОНАНС  - 1бр.

|  | Параметри | Спецификация |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Повърхностен плазмонен резонанс: | За изследване на молекулни взаимодействия в реално време и параметри на тънки слоеве | Минимално изискване |
|  | Обекти на анализ: | Подходящ за измерване на течности и газове. | Минимално изискване |
|  |  | Възможност за измерване на течности на водна основа и органични течности | 10 точки |
|  | Обхват на приложение: | За малки молекули, наночастици и живи клетки | 10 точки |
|  | Принцип на измерване: | Еднопараметричен SPR | Минимално изискване |
|  |  | Мулти- параметричен повърхностен плазмонен резонанс, представляващ комбинация от истински SPR и въртящ се детектор | 20 точки |
|  | Ъглов обхват: | Широк ъглов обхват 40-78о с разделителна способност не по-малка от 0.001о | Минимално изискване |
|  | Микрофлуидика: | Проточна клетка за микрофлуидика | Минимално изискване |
|  |  | Два канала за флуиди. Автоматично пробовзимане на 6 различни течни проби. Контрол на условията на потока с прецизни спринцовки и интегриран дегазатор | 10 точки |
|  | Скорост на потока: | 1 µl/min - 100 µl/min | Минимално изискване |
|  | Възможности за измервания: | Едновременно измерване на дебелина и показател на пречупване, както и изчисляване на дебелина, показател на пречупване и дисперсия без да са необходими предварително известни данни за тях. Определяне на комплексен показател на пречупване на течности, газове и твърди слоеве | Минимално изискване |
|  | Чувствителност: | В течност <100 Da, в газ: Водород (2 Da) | Минимално изискване |
|  | Обхват на измерване на дебелина на слой: | От ангстрьоми до микрометри | Минимално изискване |
|  | Източници: | Един стандартен лазер с λ= 670 nm за всеки канал и по 2 допълнителни лазера с λ= 785 nm и 980 nm за всеки канал (или др. Формулировка - 3 броя лазери с различна дължина на вълната за всеки канал). | Минимално изискване |
|  | Кинетика: | Кинетични константи – скорост на свързване (асоциация) ka = 103 - 108 1 / (M.s), скорост на разпадане (дисоциация) kd = 10-7 - 0.1 s-1, афинитет KD = 10-3 - 10-12 М | Минимално изискване |
|  | Специализирани софтуери: | За контрол и измерване, за охарактери-зиране на слоеви, за обработка и анализ на данни за кинетика | Минимално изискване |
|  |  | За контрол и измерване в режими „бърз тест SPR”, „ъглово сканиране” и „фиксиран ъгъл” | 10 точки |
|  |  | За моделиране и монтиране на данни за определяне на оптичните свойствата на слоя, дебелината и индекса на пречупване, използващ Fresnel формализъм на многослойни оптични системи | 10 точки |
|  |  | За обработка и анализ на данни за кинетиката на биологичните реакции. От данните на взаимодействията в реално време изчисляване на кинетичните константи ka и kd с моделите 1:1, 2:1, 1:2. Изчисляване на афинитет KD и ЕС50 с модели 1:1, 1:2, ЕС50 | 10 точки |
|  | Система за аварийно захранване: | UPS | Минимално изискване |
|  |  | тип Online Вход 110- 300 V, изход 3000 VA/2700 W Интерфейси: 3 х Schuko (DIN), 1xUSB | 10 точки |
|  | Персонален компютър: | Core i5 Processor 4GB, RAM 10GB Hard Drive, Windows 10, 1 USB 2.0, 22” monitor | Минимално изискване |

Монтаж, инсталиране/въвеждане в експлоатация и минимум 3 дни обучение за работа на място при Възложителя.

Минимален гаранционен срок -  24 месеца.

Срок на доставка – до 6 месеца, считано от получаване от изпълнителя на възлагателно писмо от възложителя за извършване на доставката.

Обособена позиция № 2

БИОРЕАКТОРИ

Апарат 1. Биореактор за култивиране на микроорганизми, 30 л – 2 бр.

| № | Параметър | Спецификация | Брой | Критерий за оценка на параметъра |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Биореактор за култивиране на микроорганизми с тотален обем 30 литра | Биореактор за култивиране на микроорганизми с тотален обем 30 литра | 2 | Минимално изискване |
| 1.1. | Модули за управление на биореактора | Контролен модул за управление на биореактор | 2 | Минимално изискване |
| 1.1.1 | Дисплей | цветен сензорен дисплей, минимум 10” |  | Минимално изискване |
| 1.1.2 | Графичен контролен интерфейс | Предназначен за пълно управление на ферментационен процес и процес на стерилизация на място |  | Минимално изискване |
| 1.1.3 | Защита | достъп до управление с пароли на потребители |  | Минимално изискване |
| 1.1.4 | Екран за параметрите на процеса | Показване на параметрите в реално време като стойности и графика |  | Минимално изискване |
| 1.1.5 | Калибриране на сонди | Екран за калибриране на сонди |  | Минимално изискване |
| 1.1.6 | Сервизна поддръжка | Екран за сервизна поддръжка |  | Минимално изискване |
| 1.1.7 | Съхраняване на програми | минимум 50000 програми |  | Минимално изискване |
| 1.1.8 | Съхраняване на файлове с данни | минимум 100 файла с данни за проведена стерилизация и ферментация |  | Минимално изискване |
| 1.1.9 | Портове | USB Port |  | Минимално изискване |
| 1.1.10 | Софтуер | Софтуер за управление на минимум 16 ферментора |  | Минимално изискване |
| 1.1.11 | Дистанционно управление | Дистанционно управление чрез Ethernet |  | Минимално изискване |
| 1.2. | Перисталтични помпи: | Комплект от минимум 4 бр. вградени перисталтични помпи за киселина, основа, противопенещ агент, подхранваща среда, вземане на проби | 2 | Минимално изискване |
|  |  | Възможност за включване на 2 допълнителни помпи |  | 5 |
| 1.2.1 | Обороти: | Променливи обороти 1 – 65 rpm |  | Минимално изискване |
| 1.2.2 | Резолюция: | 1 rpm |  | Минимално изискване |
| 1.2.3 | Управление на помпите: | Ръчно и автоматично чрез програмиране на минимум 15 стъпки на работа |  | Минимално изискване |
| 1.3. | Автоматичен контрол на рН | чрез добавяне на киселина и/или основа, |  | Минимално изискване |
| 1.3.1 | Диапазон | 2-12 |  | Минимално изискване |
| 1.3.2 | Резолюция | 0.01 |  | Минимално изискване |
| 1.3.3 | Сензор | Автоклавируем рН електрод с кожух е странично разположение в долната част на ферментора |  | Минимално изискване |
| 1.3.4 | Калибриране | Функция на калибриране с автоматична температурна компенсация |  | Минимално изискване |
| 1.4 | Автоматичен контрол на разтворен кислород |  |  | Минимално изискване |
| 1.4.1 | Диапазон | 0 – 100 % |  | Минимално изискване |
| 1.4.2 | Сензор | Автоклавируем електрод за разтворен кислород със странично разположение в долната част на ферментора |  | Минимално изискване |
| 1.4.3 | Калибриране | Функция на калибриране с автоматична температурна компенсация |  | Минимално изискване |
| 1.5. | Мониторинг на редокспотенциал |  |  | Минимално изискване |
| 1.5.1 | Диапазон | ± 2000 mV |  | Минимално изискване |
| 1.5.2 | Резолюция | 0.1 mV |  |  |
| 1.6 | Автоматично поддържане на температура | Система за автоматично поддържане на температура |  | Минимално изискване |
| 1.6.1 | Обхват на температурата в режим на стерилизация | 0 -125оС |  | Минимално изискване |
| 1.6.2 | Обхват на температурата в режим на ферментация | от минимум 5°C над стайна температура до минимум 60°С |  | Минимално изискване |
|  |  | 0 до минимум 85°С |  | 5 |
| 1.6.3 | Резолюция | 0.1оС |  | Минимално изискване |
| 1.6.4 | Сензор | PT-100, странично разположение в долната част на съда |  | Минимално изискване |
| 1.7. | Контрол на пенообразуване | Автоматичен контрол |  | Минимално изискване |
| 1.7.1 | Сензор | Автоклавируем сензор за пяна |  | Минимално изискване |
| 1.8 | Съд | Изработен от неръждаема стомана с кожух |  | Минимално изискване |
| 1.8.1 | Общ обем | минимум 40 L |  | Минимално изискване |
| 1.8.2 | Работен обем | минимум 30 l |  | Минимално изискване |
| 1.8.3 | Минимален работен обем | минимум 10 l |  | Минимално изискване |
| 1.8.4 | Максимално работно налягане на съда и кожуха | 3 bar |  | Минимално изискване |
| 1.8.5 | Контрол на налягане | Манометър и предпазен клапан |  |  |
| 1.8.6 | Разбъркване | Ръчно, програмируем 15 стъпков PID контрол, DO каскада |  | Минимално изискване |
| 1.8.7 | Двигател | Горно задвижване |  | Минимално изискване |
| 1.8.8 | Обороти | 30 rpm до не по-малко от 1200 rpm |  | Минимално изискване |
| 1.8.9 | Резолюция | 1 rpm |  | Минимално изискване |
| 1.8.10 | Отбойници | минимум 3 подвижни отбойници за намаляване на пристенен растеж |  | Минимално изискване |
| 1.8.11 | Бъркалки | Комплект бъркалки тип Ruston, минимум 3 бр. |  | Минимално изискване |
| 1.8.12 | Бъркалки | Комплект бъркалки заоблено витло, минимум 3 бр |  | Минимално изискване |
|  |  | Регулиране на разстоянието до оста |  | 5 |
| 1.8.13 | Аериране | барботьор пръстен с отвори |  | Минимално изискване |
| 1.8.14 | Филтър | Филтър за стерилизация на входящия въздух 0,2 µm за многократна употреба |  | Минимално изискване |
| 1.8.15 | Изходящи газове | Кондензор за изходящи газове. |  | Минимално изискване |
| 1.8.16 | Ръчен контрол | Вграден ротаметър с обем от минимум 6 до минимум 60 l/min |  | Минимално изискване |
| 1.8.17 | Портове | минимум 4 порта на капака за подхранване на ферментора |  | Минимално изискване |
| 1.8.18 | Пробовземане | Щуцер за вземане на проби, разположен в долната част на съда |  | Минимално изискване |
|  |  | Щуцер за вземане на проби, разположен в долната част на съда с възможност за стерилизация на порта с пара преди всяко пробовземане |  | 5 |
| 1.8.20 | Дренаж | Щуцер в долната част на съда за източване на ферментора и промиване |  | Минимално изискване |
| 1.9 | Принадлежности | Автоклавируема сонда Pt100 за измерване на температурата странично разположение – минимум 1 бр, автоклавируем рН електрод с рН 2-12 с кожух странично разположение – минимум 1 бр ., автоклавируем поларографски електрод за разтворен кислород странично разположение - минимум 1 бр, автоклавируем сензор за ниво – минимум 1 бр , автоклавируем електрод за редокспотенциал странично разположение - минимум 1 бр комплект силиконови маркучи – минимум 1 комплект, бутилки за разтвори – минимум 1 комплект, стерилизируеми филтри за въздух – минимум 1 бр |  | Минимално изискване |
| 1.10 | Система за стерилизация на място, както и всяко друго допълнително оборудване необходимо за извършването й: система за производство на чиста вода, пара и напълно автоматичен контрол. | Система за IN SITU стерилизация на място на 2 бр. биореактори с обем 30 l |  | Минимално изискване |
| 1.10.1 | Парогенератор | Самостоятелно стоящ парогенератор – 1 бр. |  | Минимално изискване |
| 1.10.1.1 | Материал | Вътрешен съд: неръждаема стомана |  | Минимално изискване |
|  |  | Неръждаема стомана 316L, механично полиран |  | 5 |
| 1.10.1.2 | Количество произвеждана пара | ≥ 20 kg/h |  | Минимално изискване |
| 1.10.1.3 | Налягане | ≥ 2 bar |  | Минимално изискване |
| 1.10.1.4 | Максимално работно налягане | < 5 bar |  | Минимално изискване |
| 1.10.2 | Система за производство на чиста вода | Система за производство на чиста вода за захранване на парогенератора с вода |  | Минимално изискване |
| 1.10.3 | Компресор за снабдяване на биореакторите с въздух | Безмаслен компресор | 1 | Минимално изискване |
| 1.10.3.1 | Дебит | ≥ 100 l/min до не-повече от 200 l/min |  | Минимално изискване |
| 1.10.3.2 | Налягане | ≥ 6 bar |  | Минимално изискване |
| 1.10.4 | Окомплектовка на парогенератор и компресор | Комплект от тръби и клапани за връзка на компресора и парогенератора с биореакторите | 1 | Минимално изискване |
| 1.11 | Модул за бързо количествено определяне на микробен растеж |  |  |  |
| 1.11.1 | Температурен диапазон | 50 – 160оС |  | Минимално изискване |
|  |  | 15 степенен PID контрол за програмиране на температурата |  | 5 |
| 1.11.3 | Обем проба | минимум 1 ml до минимум 20 ml |  | Минимално изискване |
| 1.12 | Модул за бързо количествено определяне на генетично конструирани протеини - целеви продукти на ферментационния процес |  |  | Минимално изискване |
| 1.12.1 | Селективно количествено определяне в груб екстракт | на специфичен генетично конструирани протеини - целеви продукти на ферментационния процес |  | Минимално изискване |
| 1.12.2 | Определянето да се извършва | без маркиране на продукта или добавяне на реактиви |  | Минимално изискване |
| 1.12.3 | Обем на пробата: | по малък от 5 микролитра |  | Минимално изискване |
| 1.12.4 | Долна граница на откриване: от порядъка на ng/ml | от порядъка на ng/ml |  | Минимално изискване |
| 1.12.5 | Получаване на резултатите | за по малко от 20 секунди |  | Минимално изискване |
| 1.12.6 | Динамичен обхват на количественото определяне - | поне до 104 |  | Минимално изискване |
| 1.12.7 | Да могат да се извършват | кинетични и афинитетни анализи на протеинови взаимодействия |  | Минимално изискване |
| 1.13. | Възможност за надграждане на системата | Заложени модули в софтуера, които са неактивни Активират се чрез включване на съответния модул за: Смесител за газове анализатор на газове |  | 5 |

Монтаж, инсталиране/въвеждане в експлоатация и минимум 14 дни обучение за работа на място при Възложителя.

Минимален гаранционен срок -  24 месеца.

Срок на доставка – до 6 месеца, считано от получаване от изпълнителя на възлагателно писмо от възложителя за извършване на доставката.

Апарат 2. Лабораторен биореактор 3 L – 2бр.

| № | Параметър | Спецификация | Брой | Критерий за оценка на параметъра |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | Модули за управление на биореактори | Контролен модул за управление на 2 биореактора | 1 | Минимално изискване |
| 2.1.1 | Режим на работа | Едновременно, последователно или самостоятелно управление на 2 бр. биореактори |  | Минимално изискване |
| 2.1.2 | Дисплей | цветен сензорен дисплей, минимум 10” |  | Минимално изискване |
| 2.1.3 | Графичен контролен интерфейс | Предназначен за пълно управление на ферментационен процес |  | Минимално изискване |
|  | Защита | достъп до управление с пароли на потребители |  | Минимално изискване |
|  | Екран за параметрите на процеса | Показване на параметрите в реално време като стойности и графика |  | Минимално изискване |
|  | Калибриране на сонди | Екран за калибриране на сонди |  | Минимално изискване |
|  | Сервизна поддръжка | Екран за сервизна поддръжка |  | Минимално изискване |
|  | Съхраняване на програми | минимум 50000 програми |  | Минимално изискване |
|  | Съхраняване на файлове с данни | минимум 100 файла с данни за проведена стерилизация и ферментация |  | Минимално изискване |
|  | Портове | USB Port |  | Минимално изискване |
|  | Софтуер | Софтуер за управление на минимум 16 ферментора |  | Минимално изискване |
|  | Дистанционно управление | Дистанционно управление чрез Ethernet |  | Минимално изискване |
|  | Перисталтични помпи: | Комплект от минимум 8 бр. вградени перисталтични помпи за киселина, основа, противопенещ агент, подхранваща среда, вземане на проби |  | Минимално изискване |
|  | Обороти: | Променливи обороти 1 – 65 rpm |  | Минимално изискване |
|  | Резолюция: | 1 rpm |  | Минимално изискване |
|  | Управление на помпите: | Ръчно и автоматично чрез програмиране на минимум 15 стъпки на работа |  | Минимално изискване |
|  | Автоматичен контрол на рН | чрез добавяне на киселина и/или основа |  | Минимално изискване |
|  | Диапазон | 2-12 |  | Минимално изискване |
|  |  | 2-14 |  | 5 |
|  | Резолюция | 0.01 |  | Минимално изискване |
|  | Сензор | Автоклавируем рН електрод |  | Минимално изискване |
|  | Калибриране | Екран за калибриране |  | Минимално изискване |
|  | Автоматичен контрол на разтворен кислород |  |  | Минимално изискване |
|  | Диапазон | 0 – 200 % |  | Минимално изискване |
|  | Сензор | Автоклавируем поларографски електрод за разтворен кислород |  | Минимално изискване |
|  | Калибриране | Екран за калибриране |  | Минимално изискване |
|  | Автоматично поддържане на температура | Система за автоматично поддържане на температура |  | Минимално изискване |
|  | Обхват на температурата в режим на ферментация | от минимум 5°C над стайна температура до минимум 60°С |  | Минимално изискване |
|  | Резолюция | 0.1оС |  | Минимално изискване |
|  | Сензор | PT-100 |  | Минимално изискване |
|  | Контрол на пенообразуване | Автоматичен контрол |  | Минимално изискване |
|  | Сензор | Автоклавируем сензор за пяна |  | Минимално изискване |
| 2.2. | Стъклен съд Air Lift | 2 бр. стъклни съдове, автоклавируеми, работен обем минимум 3 l, капак и принадлежности в контакт със средата изработени от неръждаема стомана. | 1 | Минимално изискване |
| 2.2.1. | Възможност за окомплектоване с други съдове: | с различни обеми: - Стъклен съд с обло дъно и водна риза: 0.5 l, 1 l, 3 l, 5 l, 10 l - Стъклен съд с обло дъно, едностенен 1 l, 3 l, 5 l, 10 l - Стъклен съд с обло дъно с гагряване с жилетка за бърззо нагряване: 1, 3, 5, 10, 20 l - Air lift ферментор с водна риза 5 l |  | 10 |
|  | Предназначение | Култивиране на микроорганизми в аеробни условия, клетъчни култури, фотосинтезиращи организми, растителни клетки |  | Минимално изискване |
|  | Работен обем | минимум 3 l |  | Минимално изискване |
|  | Работен обем на Air Lift ферментор | минимум 5 l |  | 5 |
|  | Материал | Стъклен съд |  | Минимално изискване |
|  | Вид на съда | Едностенен |  | Минимално изискване |
|  | Стерилизация | Автоклавиране с хранителна среда |  | Минимално изискване |
|  | Температурен обхват | Поддържане на температурата в диапазона 5оС над температурата на охлаждане до 60оС. |  | Минимално изискване |
| 2.3 | Стъклен съд ферментор с нагревателна плоча |  | 1 | Минимално изискване |
| 2.3.1 | Съд |  |  | Минимално изискване |
|  | Предназначение | Култивиране на микроорганизми в аеробни, микроаерофилни и анаеробни условия |  | Минимално изискване |
|  | Работен обем | минимум 3 l |  | Минимално изискване |
|  | Материал | Стъклен съд |  | Минимално изискване |
|  | Вид на съда | Едностенен |  | Минимално изискване |
|  | Стерилизация | Автоклавиране с хранителна среда |  | Минимално изискване |
|  | Температурен обхват | Поддържане на температурата в диапазона 5оС над температурата на охлаждане до 90оС. |  | Минимално изискване |
|  | Загряване | Нагревателна плоча |  | Минимално изискване |
| 2.3.2 | Мониторинг на редокспотенциал |  |  | Минимално изискване |
|  | Диапазон | ± 2000 mV |  | Минимално изискване |
|  | Резолюция | 0.1 mV |  | Минимално изискване |
|  | Сензор | Автоклавируем електрод за редокспотенциал |  | Минимално изискване |
| 2.3.3. | Разбъркване |  |  | Минимално изискване |
|  | Разбъркване | Ръчно, програмируем 15 стъпков PID контрол, автоматично DO каскада |  | Минимално изискване |
|  | Двигател | Горно задвижване |  | Минимално изискване |
|  | Обороти | 30 rpm до не по-малко от 1200 rpm |  | Минимално изискване |
|  | Резолюция | 1 rpm |  | Минимално изискване |
|  | Отбойници | минимум 3 подвижни отбойници за намаляване на пристенен растеж |  | Минимално изискване |
|  | Бъркалки | Комплект бъркалки тип Ruston, минимум 3 бр. |  | Минимално изискване |
|  | Бъркалки | Комплект бъркалки тип заоблено витло, минимум 3 бр |  | Минимално изискване |
|  | Аериране | барботьор пръстен с отвори |  | Минимално изискване |
|  | Филтър | Филтър за стерилизация на входящия въздух 0,2 µm |  | Минимално изискване |
|  | Изходящи газове | Кондензор за изходящи газове |  | Минимално изискване |
|  | Ръчен контрол | Вграден ротаметър с обем от минимум 0.1 /min до минимум 5 l/min |  | Минимално изискване |
| 2.3.4. | Принадлежности | Автоклавируема сонда Pt100 за измерване на температурата – минимум 2 бр |  | Минимално изискване |
|  |  | автоклавируем рН електрод с рН 2-12 - минимум 2 бр |  | Минимално изискване |
|  |  | автоклавируем поларографски електрод за разтворен кислород - минимум 2 бр |  | Минимално изискване |
|  |  | автоклавируем електрод за редокспотенциал - минимум 2 бр |  | Минимално изискване |
|  |  | комплект силиконови маркучи – минимум 2 комплекта |  | Минимално изискване |
|  |  | бутилки за разтвори – минимум 2 комплекта |  | Минимално изискване |
|  |  | Стерилни филтри за въздух – минимум 2 бр |  | Минимално изискване |
| 2.3.5 | Модул за измерване на йони |  |  | Минимално изискване |
|  | Контролер | Контролер за измерване на йони |  | Минимално изискване |
|  |  | Режим на измерване: периодичен, непрекъснат |  | Минимално изискване |
|  | Сензор | Сензор за измерване концентрацията на амониеви йони |  | Минимално изискване |
|  |  | Сензор за измерване концентрацията на нитрати йони |  | Минимално изискване |
|  | Обхват | Минимален диапазон 0.0001 до 1 g/l |  | Минимално изискване |
| 2.3.6 | Модул за принудително охлаждане | Модул за охлаждане с рециркулация |  | Минимално изискване |
|  | Температурен диапазон | -20оС ÷ 90оС |  | Минимално изискване |
|  | Капацитет | Не по-малко от 4 l охлаждащ агент |  | Минимално изискване |
| 2.3.7. | Възможности за надграждане с допълнителни модули | модул за определяне на клетъчния растеж в реално време |  | 5 |
| 2.3.7.1. |  | анализатор на метан в реално време |  | 5 |
| 2.3.7.2. |  | анализатор за определяне на концентрацията на кислород и въглероден диоксиид |  | 5 |
| 2.3.7.3. |  | Станция за смесване на газове СО2, N2, O2, въздух |  | 5 |
| 2.3.7.4. |  | Модул за обогантяване с кислород |  | 5 |
| 2.3.7.5. |  | Модул за осветяване (фотобиореактор) |  | 5 |

Монтаж, инсталиране/въвеждане в експлоатация и минимум 14 дни обучение за работа на място при Възложителя.

Минимален гаранционен срок -  24 месеца.

Срок на доставка – до 6 месеца, считано от получаване от изпълнителя на възлагателно писмо от възложителя за извършване на доставката.

Апарат 3. Високопроизводителна центрофуга – 1бр.

| № | Параметър | Спецификация | Брой | Критерий за оценка на параметъра |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | Високопроизводителна центрофуга |  | 1 | Минимално изискване |
| 3.1. | Скорост | максимална30 000 rpm / 64 400 x g |  | Минимално изискване |
| 3.2. | Работен температурен диапазон | Минимален диапазон: от -20оС до 40оС По-широк диапазон е допустим |  | Минимално изискване |
| 3.3. | Ъглов ротор за 24 епруветки | По 2 ml 30 адаптера за епруветки, ако са необходими Ротор с по-голям брой гнезда за епруветки от 2 ml е допустим. Ако броят на гнездата е по-голям, то следва в офертата да се включат адаптери за всички гнезда, като броят се увеличи с 20% (в случай, че са необходими адаптери Минимум 64 епруветки от 2 ml | 1 | Минимално изискване |
| 3.4. | Ротор за епруветки по 4 епруветки | По 50 ml 8 адаптера за епруветки, ако са необходими Ротор с по-голям брой гнезда за епруветки от 50 ml е допустим. Ако броят на гнездата е по-голям, то следва в офертата да се включат адаптери за всички гнезда, като броят им се удвои (в случай, че са необходими адаптери Minimum 8 епруветки от 50 ml | 1 | Минимално изискване |
| 3.5. | Алуминиев ъглов ротор за 10 епруветки | По 10 ml 15 адаптера за епруветки, ако са необходими Ротор с по-голям брой гнезда за епруветки от 10 ml е допустим. Ако броят на гнездата е по-голям, то следва в офертата да се включат адаптери за всички гнезда, като броят се увеличи с 50% (в случай, че са необходими адаптери Минимум 20 епруветки от 10 ml | 1 | Минимално изискване |
| 3.6. | Стъпка на задаване на увеличението на скоростта | Не по-голяма от 10 rpm |  | Минимално изискване |
| 3.7. | Задаване на времето за работа | Минимум до 99 часа и 59 минути със стъпка на увеличение не по-голяма от 1 минута |  | Минимално изискване |
| 3.8. | Дисплей | LCD |  | Минимално изискване |
| 3.9. | Дисбаланс | Автоматично установяване и автоматично спиране |  | Минимално изискване |
| 3.10 | Аларма за край на работата | Звукова |  | Минимално изискване |
| 3.11. | Да отговаря на международен стандарт за безопасност | IEC 61010 или еквивалентен |  | Минимално изискване |
|  | Ниво на шум при максимална скорост | < 60 dBA |  | Минимално изискване |
|  | Параметри за оценка |  |  | Точки |
| 3.12. | Скорост | По-голяма от 30 000 rpm / 64 400 x g |  | 5 |
| 3.13. | Автоматична идентификация на ротора | За защита от превишаване на допустимите обороти |  | 10 |
| 3.14. | Работа с дисплея | Да може да се задават параметрите с лабораторни ръкавици |  | 5 |
| 3.15 | Охлаждане | Възможност за предваритено охлаждане |  | 5 |

Монтаж, инсталиране/въвеждане в експлоатация и минимум 3 дни обучение за работа на място при Възложителя.

Минимален гаранционен срок -  24 месеца.

Срок на доставка – до 6 месеца, считано от получаване от изпълнителя на възлагателно писмо от възложителя за извършване на доставката.

Обособена позиция № 3

ЛАМИНАРЕН БОКС – 1 бр.

| № | Параметър | Спецификация | Брой | Критерий за оценка на параметъра |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1. | Управление: | Микропроцесорна система Бутон бърз старт |  | Минимално изискване |
| 3.2. | Монитор | Показва цялата информация, свързана с безопасността на един екран Показания за: - скоростта на потока в реално време; - оставащо време на живот на НЕРА филтрите - оставащо време на живот на UV лампата - общото време на работа на уреда Допускат се показания и за други параметри |  | Минимално изискване |
| 3.3. | Аларми | Звукова аларма за недостатъчен поток на въздуха Допускат се и други аларми |  | Минимално изискване |
| 3.4. | Боксът и неговите компоненти трябва да покриват следните стандарти | EN-12469:2003 Биотехнология. Критерии за експлоатационните показатели на микробиологични стерилни боксове Вертикален поток, клас II за защита на продукта, оператора и околната среда Или еквивалентен EN 61010-1:2010 Изисквания за безопасност на електрически устройства за измерване, управление и лабораторно приложение. Част 1: Общи изисквания (IEC 61010-1:2010) Или еквивалентен |  | Минимално изискване |
| 3.5. | Филтър | Вграден В съответствие с EN-1822 (H14) HEPA и ULPA ефикасност на филтрите от H10 до U16 Или еквивалентен |  | Минимално изискване |
| 3.5.1. | Допълнителен филтър | предфилтър |  | 5 |
| 3.6. | Стерилизиране на работното пространство и повърхност | Ултравиолетова лампа | 1 | Минимално изискване |
| 3.7. | Стойка за поставяне на бокса | Размерите да са съобразени с размера на бокса | 1 | Минимално изискване |
| 3.8. | Материали | Метал Металните част да са покрити с покрити с биоциден материал, който намалява с 99.9% за 24 часа количеството поне наследните бактерии: Escherichia coli, Serratia marcescens, Enterococcus faecalis, Staphylococcus aureus, Bacillus subtilis, Streptococcus epidermidis, Candida albicans, Sccharomyces ceresisiae Биоцидният материал може да се по-добри параметри Страничните страни да са прозрачни |  | Минимално изискване |
| 3.9 | Размери на работната площ | Ширина – 1200 мм (+ 20%); дълбочина – 750 мм (+ 20%); височина – 660 мм (+ 20%); |  | Минимално изискване |
| 3.10 | Оборудване на работното пространство | Контакт – 2 бр. Изход за газ – 1 бр Изход за вакуум – 1 бр. |  | Минимално изискване |
| 3.11 | Стандарт | ISO 14644-1:2015 Чисти стаи и свързаната с тях контролирана околна среда. Част 1: Класификация на чистотата на въздуха в зависимост от концентрацията на частиците Или еквивалентен стандарт |  | Минимално изискване |
| 3.12 | Комуникационни канали | Сериен порт 232 или еквивалентен | 1 | Минимално изискване |

Монтаж, инсталиране/въвеждане в експлоатация и минимум 3 дни обучение за работа на място при Възложителя.

Минимален гаранционен срок -  24 месеца.

Срок на доставка – до 6 месеца, считано от получаване от изпълнителя на възлагателно писмо от възложителя за извършване на доставката.

Обособена позиция № 4

ЛАБОРАТОРЕН ИНКУБАТОР С КЛАТАЧКА – 1 бр.

| № | Параметър | Спецификация | Брой | Критерий за оценка на параметъра |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Лабораторен шейкър | С инкубатор с охлаждане |  | Минимално изискване |
| 4.1.1. | Дисплей | Цветен;Да се показват цялата зададена информация; Да може да се прави исторически преглед на зададените програми; С докосване |  | 3 |
| 4.1.2. | Аларма | Светлинна и звукова - За отклонения в скоростта; - За дисбаланс; - За достигане на горна и долна граница на температурата; Звуковата аларма да може да се изключва независимо от светлинната |  | 5 |
| 4.1.3. | Капак | Прозрачен; Със сензор за отваряне; Алгоритъм за спиране на ротацията при отваряне на капака |  | 3 |
| 4.1.4. | Да може да се извършва култивиране в стандартна атмосфера | въздух |  | Минимално изискване |
| 4.1.5. | Да може да се извършва култивиране в дефинирана атмосфера | Порт за газове за директно доставяне на газове с дефиниран състав в отделни колби | 12 | 5 |
| 4.1.6. | Наличие на портове | За Връзка с компютър; USB; Или еквивалентен |  | 3 |
| 4.2. | Поддържане на еднаква температура в целия обем | Два вентилатора |  | Минимално изискване |
| 4.3. | Движение на платформата | Орбитално |  | Минимално изискване |
| 4.4. | Амплитуда | Минимум 19 mm |  | Минимално изискване |
| 4.5. | Обороти | Минимален диапазон от 20 до 500 rpm, регулируемa |  | Минимално изискване |
| 4.6. | Точност | ±1% от нагласената стойност при обороти >100rpm) или по-добра ±1 при обороти <100rpm или по-добра |  |  |
| 4.7. | Таймер за движение: | Минимлен диапазон от 1 min до 999 h 59 min |  | Минимално изискване |
| 4.8. | Температурен обхват на околната среда | Минимален обхват от 10оС до 35оС |  | Минимално изискване |
| 4.9. | Работен температурен обхват | Минимален обхват от 10оС до 60оС |  | Минимално изискване |
| 4.10. | Точност на температурата | Не повече от + 0,5оС |  | Минимално изискване |
| 4.11. | Платформа | Универсална с възможност за закрепване на минимален брой 16 колби от 300 мл и 12 колби от 500 мл Всички аксесоари необходими за закрепване на 32 колби от 300 мл и 24 колби от 500 мл | 1 | Минимално изискване |
| 4.12. | Материал | Неръждаема стомана |  | Минимално изискване |
| 4.13. | Поктирие | Частите от неръждаема стомана са покрити с биоциден материал, който намалява с 99.9% за 24 часа количеството поне на следните бактерии: Escherichia coli, Serratia marcescens, Enterococcus faecalis, Staphylococcus aureus, Bacillus subtilis, Streptococcus epidermidis, Candida albicans, Sccharomyces ceresisiae Биоцидният препарат може да е с по-добри показатели |  | Минимално изискване |
| 4.14. | Нивелиране | Вградени крака на винт за нивелиране |  | Минимално изискване |
| 4.14.1. | Баланс | Сензор за баланс Алгортъм за компенсиране на вибрациите |  | 5 |

Монтаж, инсталиране/въвеждане в експлоатация и минимум 3 дни обучение за работа на място при Възложителя.

Минимален гаранционен срок -  24 месеца.

Срок на доставка – до 6 месеца, считано от получаване от изпълнителя на възлагателно писмо от възложителя за извършване на доставката.

Обособена позиция № 5

CO2 ИНКУБАТОР – 1бр.

| № | Параметър | Спецификация | Брой | Критерий за оценка на параметъра |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1. | Микропроцесорен контрол контрол за поддържане на | -Влажна атмосфера -Постоянно ниво на СО2 -Постоянна температура Допустимо е поддържането и на други параметри |  | Минимално изискване |
| 5.2. | Система за въздухообмен, | -Без използване на вентилатор |  | Минимално изискване |
| 5.3. | Поддържане на влажността в камерата | Резервоар за дейонизирана вода Допустим е и алтернативен начин на поддържане на влажността |  | Минимално изискване |
| 5.4. | Контрол на СО2 | В минимален диапазон 0,1 ... 20% |  | Минимално изискване |
| 5.5. | Мониориране на СО2 | С инфрачервен сензор |  | Минимално изискване |
| 5.6. | НЕРА филтър |  |  | Минимално изискване |
| 5.7. | Режим на деконтаминация | -При 90°С с пара -Пълно изсушаване в края на процеса |  | Минимално изискване |
| 5.7.1 | Материал на камерата | Неръждаема стомана 304 или по-висок клас |  | Минимално изискване |
| 5.7.2. | Материал на тялото | -Електрогалванизирана стомана или по-висок клас стомана -Покритие от биоциден материал, който намалява с 99.9% за 24 часа количеството поне на следните бактерии: Escherichia coli, Serratia marcescens, Enterococcus faecalis, Staphylococcus aureus, Bacillus subtilis, Streptococcus epidermidis, Candida albicans, Sccharomyces ceresisiae Биоциден материал с по-добри показания е допустрим |  | Минимално изискване |
| 5.8. | Температурен контрол | С датчик в минимален диапазон +1 °C над околната температура до 60 °C |  | Минимално изискване |
| 5.9. | Аларми | Звукова и визуална Допустими са и други аларми |  | Минимално изискване |
| 5.10. | Зони на подгряване | -Стените -Основата -Външната врата | 1 | Минимално изискване |
|  | Параметри за оценка |  |  | Точки |
| 5.11. | Вентилатор в камерата за бързо пречистване на въздуха през UPLA филтър или еквивалентен | Камерата възстановява чистотата на въздуха до ISO клас 5 (или еквивалентен) за 11 минути след затваряне на вратата Или еквивалентен | 1 | 5 |
| 5.12. | Бързо възстановяване на СО2 концентрацията след отваряне на врата | -Без надхвърляне на зададената концентрация |  | 5 |
| 5.13. | Филтруване на газовете през филтър с размер на порите 0,2 мкр. | Филтрите са извън инкубатора за лесна смяна |  | 3 |

Монтаж, инсталиране/въвеждане в експлоатация и минимум 5 дни обучение за работа на място при Възложителя.

Минимален гаранционен срок -  24 месеца.

Срок на доставка – до 6 месеца, считано от получаване от изпълнителя на възлагателно писмо от възложителя за извършване на доставката.

Обособена позиция № 6

ВЕРТИКАЛЕН ФРИЗЕР  -80оС – 1бр.

| № | Параметър | Спецификация | Брой | Критерий за оценка на параметъра |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1. | Дълбокозамразяващ фризер | Най-често използвана температура -86ºС |  | Минимално изискване |
| 6.2. | Работна температура | Минимален диапазон от -50 до -90 ºС |  | Минимално изискване |
| 6.3. | Двойна охладителна система - | Охлаждане от два независимо работещи компресора. |  | Минимално изискване |
| 6.4. | Поддържане на температура -70ᵒС, в случай на повреда в една от двете охладителни системи |  |  | Минимално изискване |
| 6.6. | Работен обем: | минимум 520 литра |  | Минимално изискване |
| 6.7. | Вътрешни врати | Минимум 3 независимо отварящи се |  | Минимално изискване |
| 6.8. | Мониторинг на температурата | Цифров дисплей Едновременно показване на зададената и действителна температура |  | Минимално изискване |
| 6.9. | Документиране | Прехвърляне на данни за температурата чрез USB порт Или еквивалентен |  | Минимално изискване |
| 6.10. | Ниско потребление на енергия | По-малко от 14 KWh/ден при поддържане на 80оС при стайна температура |  | Минимално изискване |
| 6.11. | Околна среда | Без използване на CFC (хлорофлуорокарбони) и HCFC (хидрохлорофлуорокарбони) |  | Минимално изискване |
| 6.12 | Допълнителни рафтове | 5 или повече |  | Минимално изискване |
| 6.13. | Брой ракове | Да запълнят целия капацитет |  | Минимално изискване |
| 6.14. | Брой кутии | Да запълнят два пъти целия капацитет |  | Минимално изискване |
|  | Параметри за оценка |  |  | Точки |
| 6.15. | Топлинна емисия в лабораторията | < 0.8 KW |  | 5 |
| 6.16. | Време на загряване на вътрешната среда от -80 до – 50оС при спиране на захранването | >250 мин. |  | 5 |
| 6.17. | Шум | < 56 dBA |  | 5 |

Монтаж, инсталиране/въвеждане в експлоатация и минимум 3 дни обучение за работа на място при Възложителя.

Минимален гаранционен срок -  24 месеца.

Срок на доставка – до 6 месеца, считано от получаване от изпълнителя на възлагателно писмо от възложителя за извършване на доставката.

Обособена позиция № 7

ФЛУОРИМЕТЪР – 1бр.

| № | Параметър | Спецификация | Брой | Критерий за оценка на параметъра |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. | Флуориметър |  | 1 | Минимално изискване |
| 7.1. | Източник на светлина | Ксенонова лампа с само-деозониращ се корпус, с мощност поне 150 W |  | Минимално изискване |
| 7.2. | Вълнови диапазон за възбуждане и детектиране | От минимум 230 – 720 nm или по-широк |  | Минимално изискване |
| 7.3. | Точност на дължината на вълната | < ±5,0 nm |  | Минимално изискване |
| 7.4. | Монохроматор с дифракционна решетка | Дифракционна решетка с > 900 линии/mm за възбуждане и за емисия |  | Минимално изискване |
| 7.5. | Ширина на процепа (за възбуждане и емисия) | Избор между поне 3 фиксирани стойности от 2,5nm до 20 nm |  | Минимално изискване |
| 7.6. | Динамичен обхват | Минимум 6 порядъка |  | Минимално изискване |
| 7.7. | Чувствителност, отношение сигнал/шум | S/N > 800 (RMS); S/N > 250 (пик към пик) |  | Минимално изискване |
| 7.8 | Минимално количество на пробата | 0.6 ml при използване на стандартна 10 милиметрова квадратна кювета |  | Минимално изискване |
| 7.9. | Скорост на сканиране | Избор между поне 5 фиксирани скорости в диапазона от 60 nm/min до 12 000 nm/min |  | Минимално изискване |
| 7.10 | Време на отклик | От 0.04 до 2s, в зависимост от скоростта на сканиране |  | Минимално изискване |
| 7.11 | Минимални концентрации на детектиране за флуресцеин | От 1 х 10-11mol/L или по-ниски |  | Минимално изискване |
| 7.12 | Настолен компютър | Удовлетворяващ изискванията на апарата |  | Минимално изискване |
|  | Параметри за оценка |  |  | Точки |
| 7.13 | Наличие на корекция на детектирания сигнал спрямо възбуждящия |  |  | 20 |
| 7.14 | Възможност за 3D измервания на възбуждане и флуоресценция |  |  | 20 |

Монтаж, инсталиране/въвеждане в експлоатация и минимум 5 дни обучение за работа на място при Възложителя.

Минимален гаранционен срок -  24 месеца.

Срок на доставка – до 6 месеца, считано от получаване от изпълнителя на възлагателно писмо от възложителя за извършване на доставката.

Обособена позиция № 8

ПРЕЦИЗНИ  ЕЛЕКТРОННИ ВЕЗНИ ЗА АНАЛИТИЧНА РАБОТА

|  | Параметри | Спецификация | Брой | Критерий за оценка на параметъра |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аналитична везна |  | 1 |  |
| 1.1. | Автоматична калибрация на определен период от време | Система за автоматично калибриране |  | Минимално изискване |
| 1.2. | Автоматично нивелиране |  |  | Минимално изискване |
| 1.3. | Капацитет на везната |  |  |  |
| 1.3.1. |  | не по-малък от 120 g |  | Минимално изискване |
| 1.3.2. |  | Над 120 g |  | 10 |
| 1.3.3. |  | Над 200 g |  | 10 |
| 1.4. | Точност |  |  |  |
| 1.4.1. |  | 0,1 mg до натоварване не по-малко от 220g |  | Минимално изискване |
| 1.4.2. |  | 0.01 mg до натоварванене по-малко от 120g |  | Минимално изискване |
| 1.5. | Размер на платформата |  |  |  |
| 1.5.1. |  | не по-малко от Ø 80 (mm) |  | Минимално изискване |
| 1.5.2. |  | Над Ø 80 (mm) |  | 10 |
| 1.6. | Захранване | 220 V |  | Минимално изискване |
| 1.7. | Стандартен пакет приложими програми | Броене, теглене в проценти, калнулация и други |  | Минимално изискване |
| 2. | Прецизна техническа електронна везна | с точност: 0.01 g - капацитет 1500 g/0,01 g - автоматично вътрешно калибриране - блюдо ф160 mm" | 1 | Минимално изискване |

Монтаж, инсталиране/въвеждане в експлоатация и минимум 2 дни обучение за работа на място при Възложителя.

Минимален гаранционен срок -  24 месеца.

Срок на доставка – до 6 месеца, считано от получаване от изпълнителя на възлагателно писмо от възложителя за извършване на доставката.

Обособена позиция № 9

ПРОФИЛОМЕР  - 1бр.

|  | Параметри | Спецификация | Брой | Критерий за оценка на параметъра |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Профиломер |  | 1 |  |
| 1.1. | Конфигурация на профиломер: | Със система за визуализация с изцяло интегрирана оптична система за профил и 3Д изображение с възможност за работа с малки, груби и грапави повърхности |  | Минимално изискване |
| 1.2. | Скенер: | С вградена защита от удар (сблъсък) в измервания детайл |  |  |
| 1.3. | Интерферометрия: | 3D кохерентна сканираща |  | Минимално изискване |
| 1.4. | Осветление: | С ограничение на зрителното поле и апертурата |  |  |
| 1.5. | Камера: | С разделителна способност значително над 1 милион пиксела. |  |  |
| 1.6. | Избираемо монохромно и цветно изображение: | С възможност за режим без пръстени |  |  |
| 1.7. | Моторизирано 3-позиционно кодирано променливо увеличение: | Вкл. 0,5х, 1,0х, 2,0х Опционално 0,75х, 1,5х |  | Минимално изискване |
| 1.8. | Сменяеми обективи | С увеличение от 0,5х до 100х |  |  |
| 1.9. | Моторизиран ход на маса: | XY 200mm, наклоняване до +/- 4 Опционално кодирано XYZ |  | Минимално изискване |
| 1.10. | Диапазон на вертикално сканиране: | До 20 мм с разширено сканиране |  | Минимално изискване |
| 1.11. | Повтаряемост на топографията на повърхността: | Не по-голяма от 0,06 mm |  | Минимално изискване |
| 1.12. | Отражателна способност (рефлекция) на пробите: | 0.05% - 100% |  |  |
| 1.13. | Повтаряемост на RMS: | Не по-голяма от 0,005nm |  | Минимално изискване |
| 1.14. | Мобилност: | Конструкция на ролки за свободно движение в работното помещение |  |  |
| 1.15. | Софтуер: | Специализиран |  | Минимално изискване |
| 1.15.1. |  | Измервателен софтуер за 10бр. офлайн работни места |  |  |
| 1.16. | Специфициране: | По ISO25178 или еквивалент |  |  |

Монтаж, инсталиране/въвеждане в експлоатация и минимум 5 дни обучение за работа на място при Възложителя.

Минимален гаранционен срок -  24 месеца.

Срок на доставка – до 6 месеца, считано от получаване от изпълнителя на възлагателно писмо от възложителя за извършване на доставката.

Обособена позиция № 10

КВАРЦ-КРИСТАЛНА МИКРОВЕЗНА С ЕЛИПСОМЕТРИЧНА ПРИСТАВКА – 1бр.

|  | Параметри | Спецификация | Критерий за оценка на параметъра |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Кварц-кристална микровезна с дисипация на енергията и елипсометрична приставка: |  |  |
|  | Микрофлуидика: | Проточна клетка за микрофлуидика | Минимално изискване |
|  | Минимален обем на пробата: | 300 µl | Минимално изискване |
|  |  | По-малък от 300 µl | 10 точки |
|  | Модул: | Елипсометичен | Минимално изискване |
|  | Нормална чувствителност по маса в течности: | 2 ng/cm2 | Минимално изискване |
|  |  | По-малко от 2 ng/cm2 | 10 точки |
|  | Нормална чувствителност по дисипация в течности: | 0 .1 х 10-6 | Минимално изискване |
|  |  | По-малка от 0 .1 х 10-6 | 10 точки |
|  | Разделителна способност на времето: | 0.005 s | Минимално изискване |
|  |  | По-малко от 0.005 s | 10 точки |
|  | Сотфуер: | За работа с апаратурата и анализ на резултатите | Минимално изискване |
|  | Сетове: | Инсталационен сет, сет за работа с течности | Минимално изискване |
|  | Златни сензори: | 10 броя сензора, 14 мм 5 МНz стандартни златни сензори | Минимално изискване |
|  |  | 10 броя сензора, 14 мм 5 МНz стандартни златни сензори | 10 точки |
|  | SiO2 сензори: | 5 броя с 14mm 5 MHz SiO2 сензори | 10 точки |
|  | Помпа: | Перилстатична | Минимално изискване |
|  | Елипсометър с QCM адаптер: |  |  |
|  | Ъгли на падане от пробата: | Елипсометър с мин три ъгли на падане от пробата, 90о директно | Минимално изискване |
|  | Разделителна способност на пикселите: | Не по-малка от 0.01 eV | Минимално изискване |
|  | Диаметър на лъча: | Не повече от 3 mm. | Минимално изискване |
|  | Дължини на вълната: | 90 дължини на вълната в спектрален обхват от 380 nm до 900 nm. | Минимално изискване |
|  |  | 180 дължини на вълната в спектрален обхват от 380 nm до 900 nm. | 10 точки |
|  | Размери на пробата: | от 10 mm до 100 mm | Минимално изискване |
|  |  | от 5 mm до 200 mm | 10 точки |
|  | CCD детектор: | За едновременно измерване на всички дължини на вълните. | Минимално изискване |
|  | Персонален компютър: | Core i7 Processor 8GB, RAM 500GB Hard Drive, Windows 10Pro, 8x DVD+/-RW Drive, 22” monitor | Минимално изискване |
|  | Система за аварийно захранване: | UPS | Минимално изискване |
|  |  | тип Online Вход 110- 300 V, изход 3000 VA/2700 W Интерфейси: 3 х Schuko (DIN), 1xUSB | 10 точки |

Монтаж, инсталиране/въвеждане в експлоатация и минимум 5 дни обучение за работа на място при Възложителя.

Минимален гаранционен срок -  24 месеца.

Срок на доставка – до 6 месеца, считано от получаване от изпълнителя на възлагателно писмо от възложителя за извършване на доставката.

Обособена позиция № 11

ВЕРТИКАЛЕН АВТОКЛАВ – 1бр

| № | Параметър | Спецификация | Брой | Критерий за оценка на параметъра |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11. | Вертикален автоклав за стерилизация на хранителни среди, инструменти и консумативи. | с микропроцесорен контрол. | 1 | Минимално изискване |
| 11.1. | Система за хидравлично блокиране на капака при високо налягане в камерата. |  |  | Минимално изискване |
| 11.2. | Сензор за отворен капак. |  |  | Минимално изискване |
| 11.3. | Възможност за ръчно освобождаване на парата и дрениране. |  |  | Минимално изискване |
| 11.4. | Работна температура |  |  |  |
|  |  | не по-ниска от 131 оС |  | Минимално изискване |
|  |  | не по-ниска от 139 оС |  | 10 |
| 11.5. | Обем : | минимум 150 l |  | Минимално изискване |
| 11.6. | Програми: | минимум 10, като не по-малко от 5 свободно програмируеми |  | Минимално изискване |
|  |  | минимум 10, като не по-малко от 6 свободно програмируеми |  | 5 |
| 11.7. | Размери на камерата: височина |  |  |  |
| 11.7.1. |  | минимум 750 mm |  | Минимално изискване |
| 11.7.2. |  | Минимум 850 мм |  | 10 |
| 11.8. | Включена перфорина кошница от неръждаема стомана |  |  |  |
| 11.8.1. |  | Минимум 1 бр |  | Минимално изискване |
| 11.8.2. |  | Минимум 2 бр. |  | 5 |

Монтаж, инсталиране/въвеждане в експлоатация и минимум 2 дни обучение за работа на място при Възложителя.

Минимален гаранционен срок -  24 месеца.

Срок на доставка – до 6 месеца, считано от получаване от изпълнителя на възлагателно писмо от възложителя за извършване на доставката.

Обособена позиция № 12

МНОГОМРЕЖОВИ ЧЕТЕЦ  - 1 бр.

| № | Параметър | Спецификация | Брой | Критерий за оценка на параметъра |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.1. | Многомрежови четец |  | 1 |  |
| 12.1.1. | Възможности за отчитане на: | Микроплаки и кювети |  | Минимално изискване |
| 12.1.2. | Формат на плаките: | 6-, 12-, 24-, 48-, 96-, 384 ямки Допускат се и допълнителни възможности за други плаки |  | Минимално изискване |
| 12.1.3. | Детекция: | - абсорбция (230-1000 nm, точност ±2 nm) - флуоресценция - top/bottom (250-850 nm) - луминесценция (300-850 nm) - Забавена във времето флуоресценция (TRF, за детекция на Europium) - Western Blot детекция. Допускат се и допълнителни възможности за детекция. |  | Минимално изискване |
| 12.1.4. | Метод на отчитане: | Крайно точков, кинетика, спектрално сканиране. |  | Минимално изискване |
| 12.1.5. | Други функции: | - Възможност за разклащане (линейно и орбитално); - Възможност за инжектиране; - Температурен контрол (от +4 над стайна температура до 45°С) Допускат се и допълнителни функции. |  | Минимално изискване |
| 12.1.6. | Софтуер: | - Лесен за употреба софтуер, съвместим с десктоп системи. - Автоматично създаване на стандартни криви от въведени и отчетени стандарти и анализ на неизвестни проби с крайно отчитане на концентрация/други единици. |  | Минимално изискване |
| 12.1.7. | Охлаждащ се РМТ (фотоумножител) | за увеличаване на чувствителността за детекция на слаба светлина; |  | 5 |
| 12.1.8. | Специфично фюжън осветяване при флуоресценция | уредът автоматично определя светлинния източник (ксенонова флаш-лампа или LED арейдетектор) за оптимизиране на детекцията; |  | 5 |
| 12.1.9. | Инжекторите са вградени вътре в корпуса на четеца | Да имат следните функционалности: чрез функция “reverse prime” могат да намалят мъртвия обем до 10 µl; детекция на мехурчета; могат да се инсталират от потребителя в лабораторията; |  | 10 |
| 12.1.10. | Включени принадлежности | Набор за отчитане на микрообеми: 24-ямкови стъкла за обем на проба от 4 µL и от 2 µL. |  | Минимално изискване |
| 12.1.11. | Възможност от надграждане с детекции | Да се извършва от самия потребител в лабораторията: Alphascreen/AlphaLISA, HTRF, TRF, TR-FRET, Fluorescence Polarisation; |  | 20 |
| 12.1.12. | Възможност за смяна на един вид детекция с друг | Да са извършва от самия потребител в лабораторията. |  | 20 |
| 12.1.13. | Възможност за допълнително надграждане с цитометър | за изследване на жизненост, поведение на клетки без оцветяване, морфология, преброяване на ядра и клетки и др. изследователски задачи. |  | 10 |

Монтаж, инсталиране/въвеждане в експлоатация и минимум 3 дни обучение за работа на място при Възложителя.

Минимален гаранционен срок -  24 месеца.

Срок на доставка – до 6 месеца, считано от получаване от изпълнителя на възлагателно писмо от възложителя за извършване на доставката.

Обособена позиция № 13

ЕЛЕКТРОПОРАТОР ЗА БАКТЕРИИ И ДРОЖДИ – 1бр.

|  | Параметри | Спецификация | Брой | Критерий за оценка на параметъра |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13. | Електропоратор за бактерии и дрожди |  | 1 |  |
| 13.1 | Бърза обработка на пробите; |  |  | Минимално изискване |
| 13.2. | Бързо задаване на запаметени програми; |  |  | Минимално изискване |
| 13.3. | Предварително зададени стандартни програми | Апаратът да предоставя възможност за бързо избиране на предварително зададени програми за най-често изучаваните бактерии и дрожди |  | Минимално изискване |
| 13.4. | Апаратът да предоставя възможност за ръчна настройка на широк обхват от параметри | Да запазва силата на полето при работа с кювети с големи обеми предоставяйки възможност за работа с проби с големи обеми и увеличаване на производителността |  | Минимални изискване |
| 13.5. | Напрежение |  |  |  |
| 13.5.1. | диапазон | 200-2,500 V |  | Минимално изискване |
| 13.5.2. | диапазон | 200-3,000 V с точност от 10V |  | 10 |
| 13.6.1. | Апарата да предоставя възможност за настройване продължителността на импулса; | Времева константа: 5мсек., номинална |  | Минимално изискване |
| 13.6.2. | Апарата да предоставя възможност за настройване продължителността на импулса; | от 1.0 до 4.0 милисекунди с точност от 0.1 милисекунди |  | 10 |
| 13.7. | Време за зареждане:<10 сек; |  |  | Минимално изискване |
| 13.7. | Да притежава един бутон за пускане на импулса, прикрепена камера за кювети и кратко време за зареждане |  |  | Минимално изискване |
| 13.8. | Апаратът да притежава система, която да намалява образуването на волтови дъги, което предотвратява загубата на ценни проби |  |  | 10 |
| 13.9. | Апаратът да притежава аудио-визуални индикатори за пулса |  |  | Минимално изискване |
| 13.10. | Апарата да показва продължителността на импулса както и постоянното и действителното напрежение приложено на пробата, което позволява следене възпроизводимостта на резултатите |  |  | Минимално изискване |

Монтаж, инсталиране/въвеждане в експлоатация и минимум 2 дни обучение за работа на място при Възложителя.

Минимален гаранционен срок -  24 месеца.

Срок на доставка – до 3 месеца, считано от получаване от изпълнителя на възлагателно писмо от възложителя за извършване на доставката.

Обособена позиция № 14

СИСТЕМА ЗА ЕЛЕКТРОФОРЕТИЧНИ АНАЛИЗИ НА ПРОТЕИНИ  И НУКЛЕИНОВИ КИСЕЛИНИ – 1бр.

|  | Параметри | Спецификация | Брой | Критерий за оценка на параметъра |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14.1 | Хоризонтална миниелектрофореза | Да включва гребени за 15 и 20 проби, размери на плаките 15 х 10 см, UV-трей, мини-гел кастер | 1 | Минимално изискване |
| 14.1.1. | Брой проби | От 8 до 30 |  | Минимално изискване |
| 14.1.2. | Възможност за работа с различни ванички за гел |  |  | 5 |
| 14.1.3. | Размер на ваничка за гела (Ш х Д) | 7 см x 10 см |  | 5 |
| 14.1.4. | Възможност за изливане гел директно в електрофоретичната клетка |  |  | Минимално изискване |
| 14.1.5. | Цветни, етикетирани електроди и основа за коректно позициониране на капака |  |  | 5 |
| 14.1.6. | Индикатори за посоката и ориентацията на гела |  |  | 5 |
| 14.2. | Вана за вертикална електрофореза | до 4 гела, включва електроден модул, съпътстващ модул, вана, капак със захранващи кабели2 гел кастера, 4 кастерни рамки, 10 стартов гребен, 5 къси стъкла, 5 стъкла със спейсери | 1 | Минимално изискване |
| 14.2.1. | Поддръжка на различни приложения 1-D електрофореза, 2-D електрофореза, ДНК електрофореза в PAGE |  |  | 5 |
| 14.2.2. | Възможност за работа с готови гелове |  |  | Минимално изискване |
| 14.2.3. | Възможност за надстройка до апарат за извършване на Western-blot |  |  | 5 |
| 14.3. | Токоизправител | (100–120/220–240 V), за широк кръг електрофоретични и блот приложения max. 300V, 400mA, 40W, Timer, 2 outlets | 1 | Минимално изискване |
| 14.3.1. | Брой изходи | Минимум 4 |  | Минимални изискване |
| 14.3.2. | Таймер | Програмируем, 1 мин – 999 мин |  | Минимални изискване |
| 14.3.3. | Функция за пауза и продължаване на програмите |  |  | 5 |
| 14.3.4. | Автоматично стартиране след спиране на тока |  |  | Минимални изискване |
|  | Функции за безопасност | Детекция при липса на заряд; Детекция при внезапна промяна на заряда; Защита от претоварване / късо съединение; |  | Минимални изискване |

Монтаж, инсталиране/въвеждане в експлоатация и минимум 2 дни обучение за работа на място при Възложителя.

Минимален гаранционен срок -  24 месеца.

Срок на доставка – до 3 месеца, считано от получаване от изпълнителя на възлагателно писмо от възложителя за извършване на доставката.

Обособена позиция № 15

АВТОМАТИЧНИ ПИПЕТИ ЗА АНАЛИТИЧНА РАБОТА – 6 бр.

|  | Параметри | Спецификация | Брой | Критерий за оценка на параметъра |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15.1 | Aвтоматичнa пипетa с променлив обем | - осемканалнa с ежектор, - автоклавируема, - Обем: 0.5-10 μl | 2 | Минимално изискване |
| 15.2 | Aвтоматичнa пипетa с променлив обем | - осемканалнa с ежектор, - автоклавируема, - Обем: 10-100 μl | 2 | Минимално изискване |
| 15.3. | Aвтоматичнa пипетa с променлив обем | дванадесет каналнa с ежектор, автоклавируема, Обем: 30-300 μl | 2 | Минимално изискване |

Минимален гаранционен срок -  24 месеца.

Срок на доставка – до 3 месеца, считано от получаване от изпълнителя на възлагателно писмо от възложителя за извършване на доставката.

Обособена позиция № 16

СИСТЕМА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА УЛТРАЧИСТА ВОДА – 2 бр.

|  | Параметри | Спецификация | Брой | Критерий за оценка на параметъра |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16.1 | Система за производство на ултрачиста вода | Предназначена за за биохимични, биотехнологи-чни приложения и инстру-ментални анализи като: ICP-MS,HPLC, UHPLC, UPLC, LC-MS, електрохимични методи и др. | 2 | Минимално изискване |
| 16.2 | Системата да включва | - вградени кондуктометри за следене на качеството на водата след всяка стъпка на пречистване; - Комплект от предварителни филтри; -Мебрана за обратна осмоза - Филтри за крайно почистване - UV източник за дезинфекция/окисляване - Ултрафилтър - Външен резервоар за дейонизирана вода с полезен обем минимум 20 литра с датчик за нивото |  | Минимално изискване |
| 16.2.1. | Системата да включва допълнително | Външен резервоар за дейонизирана вода с полезен обем минимум 50 литра с датчик за нивото |  | 5 |
| 16.3. | Производителност: | 1 – 250 L/ден ултрачиста (тип 1) вода надвишаваща качеството на водата по изискванията на ISO3696 |  | Минимално изискване |
| 16.3.1. | Производителност на ултрачиста вода: | Минимум 2 L/min |  | 5 |
| 16.3.2. | Производителност на чиста вода: | Минимум 10 L/h към резервоара |  | 5 |
| 16.4. | Спецификация на получената ултрачиста вода от системата: | Съпротивление при 18. 2 MΩ·cm (проводимост 0.055 μS/cm) TOC ≤ 2 ppb (μg/L) Частици> 0.22 μm: < 1 /mL Бактерии < 1 CFU/mL |  | Минимално изискване |
| 16.4.1. | Допълнителна спецификация на получената ултрачиста вода от системата | Ендотоксини: <0.001 EU/mL Rnase: <0.01 ng/mL Dnase: <4 pg/μL |  | 5 |

Монтаж, инсталиране/въвеждане в експлоатация и минимум 5 дни обучение за работа на място при Възложителя.

Минимален гаранционен срок -  24 месеца.

Срок на доставка – до 6 месеца, считано от получаване от изпълнителя на възлагателно писмо от възложителя за извършване на доставката.

Обособена позиция № 17

АПАРАТ ЗА PCR АНАЛИЗ С ГРАДИЕНТЕН БЛОК – 1 бр.

|  | Параметри | Спецификация | Брой | Критерий за оценка на параметъра |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17. | Апарат за PCR анализ с градиентен блок |  | 1 |  |
| 17.1. | Алуминиев термоблок | с 96 x 0.2 мл PCR епруветки или 1 PCR плака; |  | Минимално изискване |
| 17.2. | Температурен работен обхват на блока | В диапазон 4-99 °C, с пелтие. Точност на температурния блок ±0.2 °C; |  | Минимално изискване |
| 17.2.1. | Скорост на промяна на температурата | Максимална - 4°C/сек. Средна - 3 °C/сек. |  | 10 |
| 17.2.2. | Температурна хомогенност от ямка до ямка | ±0.4 °C за 10 сек до достигане на 90°С |  | 10 |
| 17.3. | Градиентен термоблок | с над 12 реда и температурен обхват на градиента 30-99 °C; |  | Минимално изискване |
| 17.4. | Температурен обхват на капака | 37-110 °C и защита на пробата от термално увреждане и изпаряване на реакционната смес; |  | Минимално изискване |
| 17.5. | Дисплей за графично представяне на програмираните градиенти |  |  | Минимално изискване |
| 17.6. | Възможност за съхраняване на програми в паметта на апарата | съхраняване на програми на външна USB памет |  | Минимално изискване |
| 17.7. | Възможност за смяна на различни реакционни модули | с двоен модул (2х48 ямков реакционен модул) позволяващ протичането на два независими експеримента едновременно |  | 10 |

Монтаж, инсталиране/въвеждане в експлоатация и минимум 3 дни обучение за работа на място при Възложителя.

Минимален гаранционен срок -  24 месеца.

Срок на доставка – до 6 месеца, считано от получаване от изпълнителя на възлагателно писмо от възложителя за извършване на доставката.

Обособена позиция № 18

ХОМОГЕНИЗАТОР – 1бр.

| № | Параметър | Спецификация | Брой | Критерий за оценка на параметъра |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 18. | Хомогенизатор под високо налягане | Да съдържа модул за осъществяване на процеса и модул за постигане на хидравлично налягане. За разрушаване на клетки, намаляване размера на частици до наночастици, реакционна химия. Капацитет : минимум 3 l/h Електрически мотор с мощност 1.5 kW Степени на хомогенизация минимум 2 Ел. захранване – 220 волта С корпус от неръждаема стомана | 1 | Минимално изискване |
| 18.1. |  | Настолен тип уред Процесна система, с възможност за конфигуриране за непрекснато подване или рециркулация, с включени емулгираща клетка и помпа за високо налягане. |  | Минимално изискване |
| 18.2. | Работно налягане |  |  |  |
| 18.2.1. | Работно налягане: | в дипазон от 150 до 1,500 bar |  | Минимално изискване |
| 18.2.2. | Работно налягане: | в дипазон от 150 до 2,000 bar |  | 10 |
| 18.3. | Помпа за високо налягане | да постига налягане от 0 до 60,000 psi |  | Минимално изискване |
| 18.3. | Минимално количество на пробата | от 20 ml |  | Минимално изискване |
| 18.3.1. | Минимално количество на пробата | от 12 ml |  | 10 |
| 18.3.2. | Подаване на пробата | резервоар от неръждаема стомана с минимален обем 100 мл |  | Минимално изискване |
| 18.3.3. |  | резервоар от неръждаема стомана с минимален обем 200 мл |  | 10 |
| 18.4. | Манометър: | За измерване на налягане до 60,000 psi с изолационен вентил |  | Минимално изискване |
| 18.5. | Реактори: | 6 циркониеви |  | 10 |

Монтаж, инсталиране/въвеждане в експлоатация и минимум 5 дни обучение за работа на място при Възложителя.

Минимален гаранционен срок -  24 месеца.

Срок на доставка – до 6 месеца, считано от получаване от изпълнителя на възлагателно писмо от възложителя за извършване на доставката.

Обособена позиция № 19

Центрофуги  - 3 броя

| № | Параметър | Спецификация | Брой | Критерий за оценка на параметъра |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 19.1. | Високооборотна охлаждаща микроцентрофуга |  | 1 |  |
| 19.1.1. | Управление: | - Микропроцесорен контрол. - Поне 90 програми - индукционен мотор без поддръжка. - поне 8 криви за нива на ускоряване и намаляване на скоростта. - кратка програма и непрекъснато въртене - Превключване между rpm/rcf. - заключване на капака при въртне. - сензор за дисбаланс. - Автоматично разпознаване на ротора. |  | Минимално изискване |
| 19.1.2. | Температурен контрол: | -20 °С до +40°С Предварително охлаждане със и без центрофугиране |  | Минимално изискване |
| 19.1.3. | Капацитет: | Максимален обем - 500 мл. Максимална скорост – от 100 до 18000 rpm (RСF: 24 088 х g) |  | Минимално изискване |
| 19.1.4.1. | Таймер: | 0 – 99 min 59 s |  | Минимално изискване |
| 19.1.4.2. | Таймер: | Минимум до 99 часа и безкрайност |  | 10 |
| 19.1.5. | изходи: | USB за запис на параметри |  | Минимално изискване |
| 19.1.6. | Други: | Камера от неръждаема стомана. |  | Минимално изискване |
| 19.1.7. | Ротори: |  |  |  |
| 19.1.7.1. |  | - Ъглов ротор - 6 х 50 мл епруветки тип Falcon, с кофички , ъгъл 30о, максимални обороти до 6000 rpm (окомплектован с кошници) |  | Минимално изискване |
| 19.1.7.2. |  | - Ъглов ротор - 8 х 15/10 мл епруветки, окомплектован с кофички, ъгъл 30°, максимални обороти до 6000 rpm (окомплектован с кошници) |  | Минимално изискване |
| 19.1.7.3. |  | - Летящ ротор за плаки – минимум 2 плаки. |  | 10 |
| 19.2. | Високооборотна лабораторна центрофуга |  | 2 |  |
| 19.2.1. | Управление: | - Микропроцесорен контрол. - Функция за кратък цикъл на въртене; - Превключване между rpm/rcf. - заключване на капака при въртне. - сензор за дисбаланс. - Автоматична индикация и разпознаване на роторите - Поне 90 програми - индукционен мотор без поддръжка. - поне 8 криви за нива на ускоряване и намаляване на скоростта - с охлаждане |  | Минимално изискване |
| 19.2.2. | Температурен контрол: | -20 °С до +40°С Предварително охлаждане със и без центрофугиране |  | Минимално изискване |
| 19.2.3. | Капацитет: | Максимален капацитет - 1000 мл. Максимална скорост – 18000 rpm; RCF: 30065xg |  | Минимално изискване |
| 19.2.4.1. | Таймер: | 0 – 99 min 59 s |  | Минимално изискване |
| 19.2.4.2. | Таймер: | Минимум до 99 часа и безкрайност |  | 10 |
| 19.2.5. | Изходи: | USB за запис на параметри |  | Минимално изискване |
| 19.2.6. | Камера: | от неръждаема стомана. |  | Минимално изискване |
| 19.2.7. | Ротори: |  |  |  |
| 19.2.7.1. |  | Ъглов ротор - 24 х 15/10 мл епруветки с кофички 13080 (O 17x100/120mm), Максимална скорост 5000 rpm, Ъгъл 30°С; |  | Минимално изискване |
| 19.2.7.2. |  | Ъглов ротор - 6 х 50 мл епруветки тип Falcon с херметически затворен капак, Максимална скорост 10 000 rpm, Ъгъл 30°С |  | Минимално изискване |
| 19.2.7.3. |  | Летяш ротор - 4 х 250 мл, Максимална скорост 5 000 rpm, Кофички 250 ml, (Ø 62x107mm) – 4 бр.; Държачи аз 100 ml епруветки, (О 46х100mm) – 4 бр. |  | Минимално изискване |
| 19.2.8. | Система за идентификация на грешки | дисбаланс, грешен ротор, прекъсване на програма |  | Минимално изискване |

Монтаж, инсталиране/въвеждане в експлоатация и минимум 3 дни обучение за работа на място при Възложителя.

Минимален гаранционен срок -  24 месеца.

Срок на доставка – до 6 месеца, считано от получаване от изпълнителя на възлагателно писмо от възложителя за извършване на доставката.

Обособена позиция № 20

ИНВЕРСИОНЕН АВТОМАТИЧЕН МИКСЕР – 1бр.

| № | Параметър | Спецификация | Брой | Критерий за оценка на параметъра |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20. | Инвестиционен автоматичен миксер | Миксер на прахообразни и течни хетерогенни субстанции. | 1 |  |
| 20.1. | Тип миксиране | Миксиране със специфични олоидно движение, базирано на принципа на Пол Шатц. |  | Минимално изискване |
| 20.2. | Скорост на въртене | вариабилна от 0 до 60 мин-1 |  | Минимално изискване |
| 20.3. | Време на закъснение | От 2 до 5 секунди |  | Минимално изискване |
| 20.4. | Захранване | мин. 220 волта |  | Минимално изискване |
| 20.5. | Мощност на мотора | Мин. 80 вата |  | Минимално изискване |
| 20.6. | Съд за разбъркване | с обем от 2 л. |  | Минимално изискване |
| 20.7. | Съд за разбъркване | с обем от 1,5 л. |  | 10 |
| 20.8. | Напречни пръстени |  |  |  |
| 20.8.1. |  | Минимум12 броя |  | Минимално изискване |
| 20.8.2. |  | Минимум 24 броя |  | 10 |
| 20.9. | Ключ за опъване на пръстените | Мин. 1 брой |  | Минимално изискване |
| 20.10.1. | Електрически предпазители | Мин. 2 броя |  | Минимално изискване |
| 20.10.2. | Електрически предпазители | Мин. 4 броя |  | Минимално изискване |
| 20.11.1. | Въглеродни четки за двигатели | Мин. 4 броя |  | Минимално изискване |
| 20.11.2. | Въглеродни четки за двигатели | Мин. 8 броя |  | 10 |

Монтаж, инсталиране/въвеждане в експлоатация и минимум 3 дни обучение за работа на място при Възложителя.

Минимален гаранционен срок -  24 месеца.

Срок на доставка – до 6 месеца, считано от получаване от изпълнителя на възлагателно писмо от възложителя за извършване на доставката.

Обособена позиция № 21

ТЕРМОСТАТ С ОХЛАЖДАНЕ – 1бр.

| № | Параметър | Спецификация | Брой | Критерий за оценка на параметъра |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 21. | Термостат с охлаждане | Микропроцесорен контрол за времето и температурата; Течно-кристален дисплей; Система за охлаждане и нагряване; Принудителна циркулация на въздуха; Защита от прегряване. | 1 | Минимално изискване |
|  |  | С контрол оборотите на вентилатора и автоматично изключване след края на програмата |  | 10 |
| 21.1. | Полезен обем | минимум 320 литра; |  | Минимално изискване |
| 21.2. | Температурен контрол: | В диапазон +3 ÷ + 70оС; |  | Минимално изискване |
| 21.3. | Температурна регулация: ; | На всеки 0.1оС |  | Минимално изискване |
| 21.3. | Отложен старт : | от 1 min до 99.59 h |  | Минимално изискване |
| 21.4.1. | Потребителски програми | Мин.10 |  | Минимално изискване |
| 21.4.2. | Потребителски програми | 20 |  | 10 |
| 21.5. | Вътрешно пространство | от неръждаема стомана |  | Минимално изискване |
| 21.6. | Рафтове | Минимален брой 4 – макцимален брой 10 |  | Минимално изискване |
| 21.7. | Софтуер за програмиране и контрол от външен компютър |  |  | 10 |

Монтаж, инсталиране/въвеждане в експлоатация и минимум 2 ден обучение за работа на място при Възложителя.

Минимален гаранционен срок -  24 месеца.

Срок на доставка – до 6 месеца, считано от получаване от изпълнителя на възлагателно писмо от възложителя за извършване на доставката.

Обособена позиция № 22

ГЕНЕРАТОР ЗА ЛЕД – 1бр.

| № | Параметър | Спецификация | Брой | Критерий за оценка на параметъра |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 22. | Генератор за лед | Машина за малки, твърди парчета лед (люспи) Лагери с голяма товароносимост за повишена надеждност Шкаф от неръждаема стомана устойчив на корозия. Лесно почистване. Врата на конейнера с лесен достъп. Хладилен агент, | 1 |  |
| 22.1.1. | Производителност: | С капацитет 40 кг/24 часа |  | Минимално изискване |
| 22.1.2. | Производителност: | С капацитет 70 кг/24 часа |  | 10 |
| 21.2. | Контейнер с капацитет | Минимална вместимост 25 кг |  | Минимално изискване |
| 22.3. | Регулируеми стоманени крака | От 100 до 150 mm |  | Минимално изискване |
| 22.3. | Диапазон на температурата на околната среда | От 10 до 41°C |  | Минимално изискване |
| 22.4. | Охлаждане: | въздух |  | Минимално изискване |
| 22.5. | Захранване: | 230 V |  | Минимално изискване |
| 22.6. | Мощност на компресора | 420 W |  | Минимално изискване |

Монтаж, инсталиране/въвеждане в експлоатация и минимум 1 ден обучение за работа на място при Възложителя.

Минимален гаранционен срок -  24 месеца.

Срок на доставка – до 6 месеца, считано от получаване от изпълнителя на възлагателно писмо от възложителя за извършване на доставката.

Обособена позиция № 23

ДЮАРОВ СЪД – 1бр.

| № | Параметър | Спецификация | Брой | Критерий за оценка на параметъра |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 23. | Дюаров съд | за съхранение на течен азот. | 2 | Минимално изискване |
| 23.1. | Обем: | 21 l |  | Минимално изискване |
| 23.2. | Статична скорост на изпарение | 0.18 л/ден |  | Минимално изискване |
|  | Максимално налягане | 0.5 bar |  | Минимално изискване |
| 23.3. | Статично време на задържане | 119 дни |  | Минимално изискване |

Монтаж, инсталиране/въвеждане в експлоатация и минимум 1 ден обучение за работа на място при Възложителя.

Минимален гаранционен срок -  24 месеца.

Срок на доставка – до 6 месеца, считано от получаване от изпълнителя на възлагателно писмо от възложителя за извършване на доставката.

Обособена позиция № 24

СИСТЕМА ЗА ТВЪРДОФАЗОВА ЕКСТРАКЦИЯ – 1бр.

| № | Параметър | Спецификация | Брой | Критерий за оценка на параметъра |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 24. | Система за твърдофазова екстракция | в комплект с мембранна вакуум помпа за едновременна екстаркция на 20 проби. Манометър за контрол на вакуума и входящ вентил. | 1 | Минимално изискване |

Монтаж, инсталиране/въвеждане в експлоатация и минимум 1 ден обучение за работа на място при Възложителя.

Минимален гаранционен срок -  24 месеца.

Срок на доставка – до 3 месеца, считано от получаване от изпълнителя на възлагателно писмо от възложителя за извършване на доставката.

Обособена позиция № 25

ЛАПТОПИ – 2 бр.

| № | Параметър | Спецификация | Брой | Критерий за оценка на параметъра |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 25. | Лаптоп | Външна видеокарта 4-клетъчна батерия Подсветка на клавиатурата DVD записвачка | 2 | Минимално изискване |
| 25.1.1 | Процесор | Intel Core i5 |  | Минимално изискване |
| 25.1.2. | Процесор | Intel Core i7 |  | 10 |
| 25.2 | Оперативна памет | 8GB (DDR4) |  | Минимално изискване |
| 25.3. | Твърд диск | SSD 256GB |  | Минимално изискване |
| 25.4. | Екран | По-голям от 15 инчов екран с анти-отразяващо покритие (матиран) |  | Минимално изискване |
| 25.5. | USB 3.0 входове | (3, или повече) |  | Минимално изискване |
| 25.6. | входове за свързване с външни мултимедиини устройства | Тип HDMI и VGA |  | Минимално изискване |

Минимален гаранционен срок -  24 месеца.

Срок на доставка – до 3 месеца, считано от получаване от изпълнителя на възлагателно писмо от възложителя за извършване на доставката.

*Важно!!! Навсякъде, където в техническите спецификации се съдържа посочване на стандарти, същите да се четат и разбират „или еквивалент”. В случай, че в техническите спецификации конкретен параметър на описаното оборудване е обозначен с посочване на конкретен модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход, производство и/или друго, което би довело до облагодетелстването или елиминирането на определени лица или продукти, то това обозначение не е задължително за участниците и те могат да посочат в Техническото си предложение оборудване с еквивалентни технически характеристики.