Приложение № 1

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ*

за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на оборудване за научноизследователска дейност по работни пакети  6, 7, 10, 11 и 12 за ПУ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ” гр. Пловдив по обособени позиции – етап 3а1”

Обособена позиция № 1

УСТАНОВКА ЗА ПОВЪРХНОСТЕН ПЛАЗМОНЕН РЕЗОНАНС  - 1бр.

|  | Параметри | Спецификация | Критерий за оценка на параметъра |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Повърхностен плазмонен резонанс: | За изследване на молекулни взаимодействия в реално време и параметри на тънки слоеве | Минимално изискване |
|  | Обекти на анализ: | Подходящ за измерване на течности и газове. | Минимално изискване |
|  |  | Възможност за измерване на течности на водна основа и органични течности | 10 точки |
|  | Обхват на приложение: | За малки молекули, наночастици и живи клетки | 10 точки |
|  | Принцип на измерване: | Еднопараметричен SPR | Минимално изискване |
|  |  | Мулти- параметричен повърхностен плазмонен резонанс, представляващ комбинация от истински SPR и въртящ се детектор | 20 точки |
|  | Ъглов обхват: | Широк ъглов обхват 40-78о с разделителна способност не по-малка от 0.001о | Минимално изискване |
|  | Микрофлуидика: | Проточна клетка за микрофлуидика | Минимално изискване |
|  |  | Два канала за флуиди. Автоматично пробовзимане на 6 различни течни проби. Контрол на условията на потока с прецизни спринцовки и интегриран дегазатор | 10 точки |
|  | Скорост на потока: | 1 µl/min - 100 µl/min | Минимално изискване |
|  | Възможности за измервания: | Едновременно измерване на дебелина и показател на пречупване, както и изчисляване на дебелина, показател на пречупване и дисперсия без да са необходими предварително известни данни за тях. Определяне на комплексен показател на пречупване на течности, газове и твърди слоеве | Минимално изискване |
|  | Чувствителност: | В течност <100 Da, в газ: Водород (2 Da) | Минимално изискване |
|  | Обхват на измерване на дебелина на слой: | От ангстрьоми до микрометри | Минимално изискване |
|  | Източници: | Един стандартен лазер с λ= 670 nm за всеки канал и по 2 допълнителни лазера с λ= 785 nm и 980 nm за всеки канал (или др. Формулировка - 3 броя лазери с различна дължина на вълната за всеки канал). | Минимално изискване |
|  | Кинетика: | Кинетични константи – скорост на свързване (асоциация) ka = 103 - 108 1 / (M.s), скорост на разпадане (дисоциация) kd = 10-7 - 0.1 s-1, афинитет KD = 10-3 - 10-12 М | Минимално изискване |
|  | Специализирани софтуери: | За контрол и измерване, за охарактери-зиране на слоеви, за обработка и анализ на данни за кинетика | Минимално изискване |
|  |  | За контрол и измерване в режими „бърз тест SPR”, „ъглово сканиране” и „фиксиран ъгъл” | 10 точки |
|  |  | За моделиране и монтиране на данни за определяне на оптичните свойствата на слоя, дебелината и индекса на пречупване, използващ Fresnel формализъм на многослойни оптични системи | 10 точки |
|  |  | За обработка и анализ на данни за кинетиката на биологичните реакции. От данните на взаимодействията в реално време изчисляване на кинетичните константи ka и kd с моделите 1:1, 2:1, 1:2. Изчисляване на афинитет KD и ЕС50 с модели 1:1, 1:2, ЕС50 | 10 точки |
|  | Система за аварийно захранване: | UPS | Минимално изискване |
|  |  | тип Online Вход 110- 300 V, изход 3000 VA/2700 W Интерфейси: 3 х Schuko (DIN), 1xUSB | 10 точки |
|  | Персонален компютър: | Core i5 Processor 4GB, RAM 10GB Hard Drive, Windows 10, 1 USB 2.0, 22” monitor | Минимално изискване |

Монтаж, инсталиране/въвеждане в експлоатация и минимум 3 дни обучение за работа на място при Възложителя.

Минимален гаранционен срок -  24 месеца.

Срок на доставка – до 6 месеца, считано от получаване от изпълнителя на възлагателно писмо от възложителя за извършване на доставката.

Обособена позиция № 2

БИОРЕАКТОРИ

Апарат 1. Биореактор за култивиране на микроорганизми, 30 л – 2 бр.

| № | Параметър | Спецификация | Брой | Критерий за оценка на параметъра |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Биореактор за култивиране на микроорганизми с тотален обем 30 литра | Биореактор за култивиране на микроорганизми с тотален обем 30 литра | 2 | Минимално изискване |
| 1.1. | Модули за управление на биореактора | Контролен модул за управление на биореактор | 2 | Минимално изискване |
| 1.1.1 | Дисплей | цветен сензорен дисплей, минимум 10” |  | Минимално изискване |
| 1.1.2 | Графичен контролен интерфейс | Предназначен за пълно управление на ферментационен процес и процес на стерилизация на място |  | Минимално изискване |
| 1.1.3 | Защита | достъп до управление с пароли на потребители |  | Минимално изискване |
| 1.1.4 | Екран за параметрите на процеса | Показване на параметрите в реално време като стойности и графика |  | Минимално изискване |
| 1.1.5 | Калибриране на сонди | Екран за калибриране на сонди |  | Минимално изискване |
| 1.1.6 | Сервизна поддръжка | Екран за сервизна поддръжка |  | Минимално изискване |
| 1.1.7 | Съхраняване на програми | минимум 50000 програми |  | Минимално изискване |
| 1.1.8 | Съхраняване на файлове с данни | минимум 100 файла с данни за проведена стерилизация и ферментация |  | Минимално изискване |
| 1.1.9 | Портове | USB Port |  | Минимално изискване |
| 1.1.10 | Софтуер | Софтуер за управление на минимум 16 ферментора |  | Минимално изискване |
| 1.1.11 | Дистанционно управление | Дистанционно управление чрез Ethernet |  | Минимално изискване |
| 1.2. | Перисталтични помпи: | Комплект от минимум 4 бр. вградени перисталтични помпи за киселина, основа, противопенещ агент, подхранваща среда, вземане на проби | 2 | Минимално изискване |
|  |  | Възможност за включване на 2 допълнителни помпи |  | 5 |
| 1.2.1 | Обороти: | Променливи обороти 1 – 65 rpm |  | Минимално изискване |
| 1.2.2 | Резолюция: | 1 rpm |  | Минимално изискване |
| 1.2.3 | Управление на помпите: | Ръчно и автоматично чрез програмиране на минимум 15 стъпки на работа |  | Минимално изискване |
| 1.3. | Автоматичен контрол на рН | чрез добавяне на киселина и/или основа, |  | Минимално изискване |
| 1.3.1 | Диапазон | 2-12 |  | Минимално изискване |
| 1.3.2 | Резолюция | 0.01 |  | Минимално изискване |
| 1.3.3 | Сензор | Автоклавируем рН електрод с кожух е странично разположение в долната част на ферментора |  | Минимално изискване |
| 1.3.4 | Калибриране | Функция на калибриране с автоматична температурна компенсация |  | Минимално изискване |
| 1.4 | Автоматичен контрол на разтворен кислород |  |  | Минимално изискване |
| 1.4.1 | Диапазон | 0 – 100 % |  | Минимално изискване |
| 1.4.2 | Сензор | Автоклавируем електрод за разтворен кислород със странично разположение в долната част на ферментора |  | Минимално изискване |
| 1.4.3 | Калибриране | Функция на калибриране с автоматична температурна компенсация |  | Минимално изискване |
| 1.5. | Мониторинг на редокспотенциал |  |  | Минимално изискване |
| 1.5.1 | Диапазон | ± 2000 mV |  | Минимално изискване |
| 1.5.2 | Резолюция | 0.1 mV |  |  |
| 1.6 | Автоматично поддържане на температура | Система за автоматично поддържане на температура |  | Минимално изискване |
| 1.6.1 | Обхват на температурата в режим на стерилизация | 0 -130оС |  | Минимално изискване |
| 1.6.2 | Обхват на температурата в режим на ферментация | от минимум 5°C над стайна температура до минимум 60°С |  | Минимално изискване |
|  |  | От 0 до минимум 85°С |  | 5 |
| 1.6.3 | Резолюция | 0.1оС |  | Минимално изискване |
| 1.6.4 | Сензор | PT-100, странично разположение в долната част на съда |  | Минимално изискване |
| 1.7. | Контрол на пенообразуване | Автоматичен контрол |  | Минимално изискване |
| 1.7.1 | Сензор | Автоклавируем сензор за пяна |  | Минимално изискване |
| 1.8 | Съд | Изработен от неръждаема стомана с кожух | 2 | Минимално изискване |
| 1.8.1 | Общ обем | минимум 40 L |  | Минимално изискване |
| 1.8.2 | Работен обем | минимум 30 l |  | Минимално изискване |
| 1.8.3 | Минимален работен обем | минимум 10 l |  | Минимално изискване |
| 1.8.4 | Максимално работно налягане на съда и кожуха | 3 bar |  | Минимално изискване |
| 1.8.5 | Контрол на налягане | Манометър и предпазен клапан |  |  |
| 1.8.6 | Разбъркване | Ръчно, програмируем 15 стъпков PID контрол, DO каскада |  | Минимално изискване |
| 1.8.7 | Двигател | Горно задвижване |  | Минимално изискване |
| 1.8.8 | Обороти | 30 rpm до не по-малко от 1200 rpm |  | Минимално изискване |
| 1.8.9 | Резолюция | 1 rpm |  | Минимално изискване |
| 1.8.10 | Отбойници | минимум 3 подвижни отбойници за намаляване на пристенен растеж |  | Минимално изискване |
| 1.8.11 | Бъркалки | Комплект бъркалки тип Ruston, минимум 3 бр. |  | Минимално изискване |
| 1.8.12 | Бъркалки | Комплект бъркалки заоблено витло, минимум 3 бр |  | Минимално изискване |
|  |  | Регулиране на разстоянието до оста |  | 5 |
| 1.8.13 | Аериране | барботьор пръстен с отвори |  | Минимално изискване |
| 1.8.14 | Филтър | Филтър за стерилизация на входящия въздух 0,2 µm за многократна употреба |  | Минимално изискване |
| 1.8.15 | Изходящи газове | Кондензор за изходящи газове. |  | Минимално изискване |
| 1.8.16 | Ръчен контрол | Вграден ротаметър с обем от минимум 6 до минимум 60 l/min |  | Минимално изискване |
| 1.8.17 | Портове | минимум 4 порта на капака за подхранване на ферментора |  | Минимално изискване |
| 1.8.18 | Пробовземане | Щуцер за вземане на проби, разположен в долната част на съда |  | Минимално изискване |
|  |  | Щуцер за вземане на проби, разположен в долната част на съда с възможност за стерилизация на порта с пара преди всяко пробовземане |  | 5 |
| 1.8.20 | Дренаж | Щуцер в долната част на съда за източване на ферментора и промиване |  | Минимално изискване |
| 1.9 | Принадлежности | Автоклавируема сонда Pt100 за измерване на температурата странично разположение – минимум 1 бр, автоклавируем рН електрод с рН 2-12 с кожух странично разположение – минимум 1 бр ., автоклавируем поларографски електрод за разтворен кислород странично разположение - минимум 1 бр, автоклавируем сензор за ниво – минимум 1 бр , автоклавируем електрод за редокспотенциал странично разположение - минимум 1 бр комплект силиконови маркучи – минимум 1 комплект, бутилки за разтвори – минимум 1 комплект, стерилизируеми филтри за въздух – минимум 1 бр |  | Минимално изискване |
| 1.10 | Система за стерилизация на място, както и всяко друго допълнително оборудване необходимо за извършването й: система за производство на чиста вода, пара и напълно автоматичен контрол. | Система за IN SITU стерилизация на място на 2 бр. биореактори с обем 30 l |  | Минимално изискване |
| 1.10.1 | Парогенератор | Самостоятелно стоящ парогенератор – 1 бр. |  | Минимално изискване |
| 1.10.1.1 | Материал | Вътрешен съд: неръждаема стомана |  | Минимално изискване |
|  |  | Неръждаема стомана 316L, механично полиран |  | 5 |
| 1.10.1.2 | Количество произвеждана пара | ≥ 20 kg/h |  | Минимално изискване |
| 1.10.1.3 | Налягане | ≥ 2 bar |  | Минимално изискване |
| 1.10.1.4 | Максимално работно налягане | < 5 bar |  | Минимално изискване |
| 1.10.2 | Система за производство на чиста вода | Система за производство на чиста вода за захранване на парогенератора с вода |  | Минимално изискване |
| 1.10.3 | Компресор за снабдяване на биореакторите с въздух | Безмаслен компресор | 1 | Минимално изискване |
| 1.10.3.1 | Дебит | ≥ 100 l/min до не-повече от 200 l/min |  | Минимално изискване |
| 1.10.3.2 | Налягане | ≥ 6 bar |  | Минимално изискване |
| 1.10.4 | Окомплектовка на парогенератор и компресор | Комплект от тръби и клапани за връзка на компресора и парогенератора с биореакторите | 1 | Минимално изискване |
| 1.11 | Модул за бързо количествено определяне на микробен растеж |  |  |  |
| 1.11.1 | Температурен диапазон | 50 – 160оС |  | Минимално изискване |
|  |  | 15 степенен PID контрол за програмиране на температурата |  | 5 |
| 1.11.3 | Обем проба | минимум 1 ml до минимум 20 ml |  | Минимално изискване |
| 1.12 | Модул за бързо количествено определяне на генетично конструирани протеини - целеви продукти на ферментационния процес |  |  | Минимално изискване |
| 1.12.1 | Селективно количествено определяне в груб екстракт | на специфичен генетично конструирани протеини - целеви продукти на ферментационния процес |  | Минимално изискване |
| 1.12.2 | Определянето да се извършва | без маркиране на продукта или добавяне на реактиви |  | Минимално изискване |
| 1.12.3 | Обем на пробата: | по малък от 5 микролитра |  | Минимално изискване |
| 1.12.4 | Долна граница на откриване: от порядъка на ng/ml | от порядъка на ng/ml |  | Минимално изискване |
| 1.12.5 | Получаване на резултатите | за по малко от 20 секунди |  | Минимално изискване |
| 1.12.6 | Динамичен обхват на количественото определяне - | поне до 104 |  | Минимално изискване |
| 1.12.7 | Да могат да се извършват | кинетични и афинитетни анализи на протеинови взаимодействия |  | Минимално изискване |
| 1.13. | Възможност за надграждане на системата | Заложени модули в софтуера, които са неактивни Активират се чрез включване на съответния модул за: Смесител за газове анализатор на газове |  | 5 |

Монтаж, инсталиране/въвеждане в експлоатация и минимум 14 дни обучение за работа на място при Възложителя.

Минимален гаранционен срок -  24 месеца.

Срок на доставка – до 6 (шест) месеца, считано от получаване от изпълнителя на възлагателно писмо от възложителя за извършване на доставката.

Апарат 2. Лабораторен биореактор 3 L – 2бр.

| № | Параметър | Спецификация | Брой | Критерий за оценка на параметъра |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | Модули за управление на биореактори | Контролен модул за управление на 2 биореактора | 1 | Минимално изискване |
| 2.1.1 | Режим на работа | Едновременно, последователно или самостоятелно управление на 2 бр. биореактори |  | Минимално изискване |
| 2.1.2 | Дисплей | цветен сензорен дисплей, минимум 10” |  | Минимално изискване |
| 2.1.3 | Графичен контролен интерфейс | Предназначен за пълно управление на ферментационен процес |  | Минимално изискване |
|  | Защита | достъп до управление с пароли на потребители |  | Минимално изискване |
|  | Екран за параметрите на процеса | Показване на параметрите в реално време като стойности и графика |  | Минимално изискване |
|  | Калибриране на сонди | Екран за калибриране на сонди |  | Минимално изискване |
|  | Сервизна поддръжка | Екран за сервизна поддръжка |  | Минимално изискване |
|  | Съхраняване на програми | минимум 50000 програми |  | Минимално изискване |
|  | Съхраняване на файлове с данни | минимум 100 файла с данни за проведена стерилизация и ферментация |  | Минимално изискване |
|  | Портове | USB Port |  | Минимално изискване |
|  | Софтуер | Софтуер за управление на минимум 16 ферментора |  | Минимално изискване |
|  | Дистанционно управление | Дистанционно управление чрез Ethernet |  | Минимално изискване |
|  | Перисталтични помпи: | Комплект от минимум 8 бр. вградени перисталтични помпи за киселина, основа, противопенещ агент, подхранваща среда, вземане на проби |  | Минимално изискване |
|  | Обороти: | Променливи обороти 1 – 65 rpm |  | Минимално изискване |
|  | Резолюция: | 1 rpm |  | Минимално изискване |
|  | Управление на помпите: | Ръчно и автоматично чрез програмиране на минимум 15 стъпки на работа |  | Минимално изискване |
|  | Автоматичен контрол на рН | чрез добавяне на киселина и/или основа |  | Минимално изискване |
|  | Диапазон | 2-12 |  | Минимално изискване |
|  |  | 2-14 |  | 5 |
|  | Резолюция | 0.01 |  | Минимално изискване |
|  | Сензор | Автоклавируем рН електрод |  | Минимално изискване |
|  | Калибриране | Екран за калибриране |  | Минимално изискване |
|  | Автоматичен контрол на разтворен кислород |  |  | Минимално изискване |
|  | Диапазон | 0 – 200 % |  | Минимално изискване |
|  | Сензор | Автоклавируем поларографски електрод за разтворен кислород |  | Минимално изискване |
|  | Калибриране | Екран за калибриране |  | Минимално изискване |
|  | Автоматично поддържане на температура | Система за автоматично поддържане на температура |  | Минимално изискване |
|  | Обхват на температурата в режим на ферментация | от минимум 5°C над стайна температура до минимум 60°С |  | Минимално изискване |
|  | Резолюция | 0.1оС |  | Минимално изискване |
|  | Сензор | PT-100 |  | Минимално изискване |
|  | Контрол на пенообразуване | Автоматичен контрол |  | Минимално изискване |
|  | Сензор за ниво | Автоклавируем сензор за пяна | 2 | Минимално изискване |
| 2.2. | Стъклен съд Air Lift | 2 бр. стъклни съдове, автоклавируеми, работен обем минимум 3 l, капак и принадлежности в контакт със средата изработени от неръждаема стомана. | 2 | Минимално изискване |
| 2.2.1. | Възможност за окомплектоване с други съдове: | с различни обеми: - Стъклен съд с обло дъно и водна риза: 0.5 l, 1 l, 3 l, 5 l, 10 l - Стъклен съд с обло дъно, едностенен 1 l, 3 l, 5 l, 10 l - Стъклен съд с обло дъно с гагряване с жилетка за бърззо нагряване: 1, 3, 5, 10, 20 l - Air lift ферментор с водна риза 5 l |  | 10 |
|  | Предназначение | Култивиране на микроорганизми в аеробни условия, клетъчни култури, фотосинтезиращи организми, растителни клетки |  | Минимално изискване |
|  | Работен обем | минимум 3 l |  | Минимално изискване |
|  | Работен обем на Air Lift ферментор | минимум 5 l |  | 5 |
|  | Материал | Стъклен съд |  | Минимално изискване |
|  | Вид на съда | Едностенен |  | Минимално изискване |
|  | Стерилизация | Автоклавиране с хранителна среда |  | Минимално изискване |
|  | Температурен обхват | Поддържане на температурата в диапазона 5оС над температурата на охлаждане до 60оС. |  | Минимално изискване |
| 2.3 | Стъклен съд ферментор с нагревателна плоча |  | 1 | Минимално изискване |
| 2.3.1 | Съд | За култивиране на микроорганизми в аеробни, микроаерофилни и анаеробни условия | 2 | Минимално изискване |
|  | Предназначение | Култивиране на микроорганизми в аеробни, микроаерофилни и анаеробни условия |  | Минимално изискване |
|  | Работен обем | минимум 3 l |  | Минимално изискване |
|  | Материал | Стъклен съд |  | Минимално изискване |
|  | Вид на съда | Едностенен |  | Минимално изискване |
|  | Стерилизация | Автоклавиране с хранителна среда |  | Минимално изискване |
|  | Температурен обхват | Поддържане на температурата в диапазона 5оС над температурата на охлаждане до 90оС. |  | Минимално изискване |
|  | Загряване | Нагревателна плоча |  | Минимално изискване |
| 2.3.2 | Мониторинг на редокспотенциал |  |  | Минимално изискване |
|  | Диапазон | ± 2000 mV |  | Минимално изискване |
|  | Резолюция | 0.1 mV |  | Минимално изискване |
|  | Сензор | Автоклавируем електрод за редокспотенциал |  | Минимално изискване |
| 2.3.3. | Разбъркване |  |  | Минимално изискване |
|  | Разбъркване | Ръчно, програмируем 15 стъпков PID контрол, автоматично DO каскада |  | Минимално изискване |
|  | Двигател | Горно задвижване |  | Минимално изискване |
|  | Обороти | 30 rpm до не по-малко от 1200 rpm |  | Минимално изискване |
|  | Резолюция | 1 rpm |  | Минимално изискване |
|  | Отбойници | минимум 3 подвижни отбойници за намаляване на пристенен растеж |  | Минимално изискване |
|  | Бъркалки | Комплект бъркалки тип Ruston, минимум 3 бр. |  | Минимално изискване |
|  | Бъркалки | Комплект бъркалки тип заоблено витло, минимум 3 бр |  | Минимално изискване |
|  | Аериране | барботьор пръстен с отвори |  | Минимално изискване |
|  | Филтър | Филтър за стерилизация на входящия въздух 0,2 µm |  | Минимално изискване |
|  | Изходящи газове | Кондензор за изходящи газове |  | Минимално изискване |
|  | Ръчен контрол | Вграден ротаметър с обем от минимум 0.1 /min до минимум 5 l/min |  | Минимално изискване |
| 2.3.4. | Принадлежности | Автоклавируема сонда Pt100 за измерване на температурата – минимум 2 бр |  | Минимално изискване |
|  |  | автоклавируем рН електрод с рН 2-12 - минимум 2 бр |  | Минимално изискване |
|  |  | автоклавируем поларографски електрод за разтворен кислород - минимум 2 бр |  | Минимално изискване |
|  |  | автоклавируем електрод за редокспотенциал - минимум 2 бр |  | Минимално изискване |
|  |  | комплект силиконови маркучи – минимум 2 комплекта |  | Минимално изискване |
|  |  | бутилки за разтвори – минимум 2 комплекта |  | Минимално изискване |
|  |  | Стерилни филтри за въздух – минимум 2 бр |  | Минимално изискване |
| 2.3.5 | Модул за измерване на йони |  |  | Минимално изискване |
|  | Контролер | Контролер за измерване на йони |  | Минимално изискване |
|  |  | Режим на измерване: периодичен, непрекъснат |  | Минимално изискване |
|  | Сензор | Сензор за измерване концентрацията на амониеви йони |  | Минимално изискване |
|  |  | Сензор за измерване концентрацията на нитрати йони |  | Минимално изискване |
|  | Обхват | Минимален диапазон 0.0001 до 1 g/l |  | Минимално изискване |
| 2.3.6 | Модул за принудително охлаждане | Модул за охлаждане с рециркулация |  | Минимално изискване |
|  | Температурен диапазон | -20оС ÷ 90оС |  | Минимално изискване |
|  | Капацитет | Не по-малко от 4 l охлаждащ агент |  | Минимално изискване |
| 2.3.7. | Възможности за надграждане с допълнителни модули | модул за определяне на клетъчния растеж в реално време |  | 5 |
| 2.3.7.1. |  | анализатор на метан в реално време |  | 5 |
| 2.3.7.2. |  | анализатор за определяне на концентрацията на кислород и въглероден диоксиид |  | 5 |
| 2.3.7.3. |  | Станция за смесване на газове СО2, N2, O2, въздух |  | 5 |
| 2.3.7.4. |  | Модул за обогантяване с кислород |  | 5 |
| 2.3.7.5. |  | Модул за осветяване (фотобиореактор) |  | 5 |

Монтаж, инсталиране/въвеждане в експлоатация и минимум 14 дни обучение за работа на място при Възложителя.

Минимален гаранционен срок -  24 месеца.

Срок на доставка – до 6 месеца, считано от получаване от изпълнителя на възлагателно писмо от възложителя за извършване на доставката.

Апарат 3. Високопроизводителна центрофуга

| № | Параметър | Спецификация | Брой | Критерий за оценка на параметъра |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | Високопроизводителна центрофуга |  | 1 | Минимално изискване |
| 3.1. | Скорост | максимална30 000 rpm / 64 400 x g |  | Минимално изискване |
| 3.2. | Работен температурен диапазон | Минимален диапазон: от -20оС до 40оС По-широк диапазон е допустим |  | Минимално изискване |
| 3.3. | Ъглов ротор за 24 епруветки | По 2 ml с максимални обороти – 26 000 rpm и с максимално RCF (x g) - 61,970 и 40,430 при 4°С. 30 адаптера за епруветки, ако са необходими Ротор с по-голям брой гнезда за епруветки от 2 ml е допустим. Ако броят на гнездата е по-голям, то следва в офертата да се включат адаптери за всички гнезда, като броят се увеличи с 20% (в случай, че са необходими адаптери Минимум 64 епруветки от 2 ml | 1 | Минимално изискване |
| 3.4. | Ротор за епруветки по 4 епруветки | По 50 ml с максимални обороти – 20 000 rpm и с максимално RCF (x g) - 40,700 и 31,160 при 4оС 8 адаптера за епруветки, ако са необходими Ротор с по-голям брой гнезда за епруветки от 50 ml е допустим. Ако броят на гнездата е по-голям, то следва в офертата да се включат адаптери за всички гнезда, като броят им се удвои (в случай, че са необходими адаптери Minimum 8 епруветки от 50 ml | 1 | Минимално изискване |
| 3.5. | Алуминиев ъглов ротор за 10 епруветки | По 10 ml с максимални обороти – 26 000 rpm и с максимално RCF (x g) 57,440 и 43,020 при 4оС 15 адаптера за епруветки, ако са необходими Ротор с по-голям брой гнезда за епруветки от 10 ml е допустим. Ако броят на гнездата е по-голям, то следва в офертата да се включат адаптери за всички гнезда, като броят се увеличи с 50% (в случай, че са необходими адаптери Минимум 20 епруветки от 10 ml Допустим е и ротор от по-устойчив материал | 1 | Минимално изискване |
| 3.6. | Стъпка на задаване на увеличението на скоростта | Не по-голяма от 10 rpm |  | Минимално изискване |
| 3.7. | Задаване на времето за работа | Минимум до 99 часа и 59 минути със стъпка на увеличение не по-голяма от 1 минута |  | Минимално изискване |
| 3.8. | Дисплей | LCD |  | Минимално изискване |
| 3.9. | Безопасност | Автоматично заключване на вратата Автоматично установяване на дисбаланс Защитен пръстен от стомана или друг по здрав материал около камерата за центрофугиране Отчитане на превишаване на скоростта Отчитане на превишаване на темпетаурата |  | Минимално изискване |
| 3.10 | Аларма за край на работата | Звукова |  | Минимално изискване |
| 3.11. | Да отговаря на международен стандарт за безопасност | IEC 61010 или еквивалентен |  | Минимално изискване |
|  | Ниво на шум при максимална скорост | < 60 dBA |  | Минимално изискване |
|  | Параметри за оценка |  |  | Точки |
| 3.12. | Скорост | По-голяма от 30 000 rpm / 64 400 x g |  | 5 |
| 3.13. | Автоматична идентификация на ротора | За защита от превишаване на допустимите обороти |  | 10 |
| 3.14. | Ротор с епруветки по 85 ml | Ъглов ротор с поне 4 епруветки с обем от 85 ml с максимални обороти – 20 000 rpm и с максимално RCF (x g) - 40,700 и 31,160 при 4оС Ако са необходими адаптери, поне 6 адаптера. Поне 8 епруветки от 85 ml. Ако някой от роторите, които покриват минималните изисквания, покрива и това изискване, не е необходимо да се доставя отделен ротор |  | 20 |
| 3.15. | Работа с дисплея | Да може да се задават параметрите с лабораторни ръкавици |  | 5 |
| 3.16 | Ниво на шум при максимална скорост | < 65 dBA |  | 5 |
| 3.17 | Охлаждане | Възможност за предваритено охлаждане |  | 5 |

Монтаж, инсталиране/въвеждане в експлоатация и минимум 3 дни обучение за работа на място при Възложителя.

Минимален гаранционен срок -  24 месеца.

Срок на доставка – до 6 месеца, считано от получаване от изпълнителя на възлагателно писмо от възложителя за извършване на доставката.

Обособена позиция № 3

ЛАМИНАРЕН БОКС – 1 бр.

| № | Параметър | Спецификация | Брой | Критерий за оценка на параметъра |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1. | Управление: | Микропроцесорна система Бутон бърз старт |  | Минимално изискване |
| 3.2. | Монитор | Показва цялата информация, свързана с безопасността на един екран Показания за: - скоростта на потока в реално време; - оставащо време на живот на НЕРА филтрите - оставащо време на живот на UV лампата - общото време на работа на уреда Допускат се показания и за други параметри |  | Минимално изискване |
| 3.3. | Аларми | Звукова аларма за недостатъчен поток на въздуха Допускат се и други аларми |  | Минимално изискване |
| 3.4. | Боксът и неговите компоненти трябва да покриват следните стандарти | EN-12469:2000 или еквивалентен: Биотехнология. Критерии за експлоатационните показатели на микробиологични стерилни боксове Вертикален поток, клас II за защита на продукта, оператора и околната среда Или еквивалентен EN 61010-1:2001 или еквивалентен: Изисквания за безопасност на електрически устройства за измерване, управление и лабораторно приложение. Част 1: Общи изисквания (IEC 61010-1:2001) или еквивалентен |  | Минимално изискване |
| 3.5. | Филтър | Вграден В съответствие с EN-12469:2000 и EN-1822 или еквивалентен (H14) HEPA и ULPA ефикасност на филтрите от H10 до U16 |  | Минимално изискване |
| 3.5.1. | Допълнителен филтър | предфилтър |  | 5 |
| 3.6. | Стерилизиране на работното пространство и повърхност | Ултравиолетова лампа | 1 | Минимално изискване |
| 3.7. | Стойка за поставяне на бокса | Размерите да са съобразени с размера на бокса | 1 | Минимално изискване |
| 3.8. | Материали | Метал Металните част да са покрити с покрити с биоциден материал, който намалява с 99.9% за 24 часа количеството поне наследните бактерии: Escherichia coli, Serratia marcescens, Enterococcus faecalis, Staphylococcus aureus, Bacillus subtilis, Streptococcus epidermidis, Candida albicans, Sccharomyces ceresisiae Биоцидният материал може да се по-добри параметри Страничните страни да са прозрачни |  | Минимално изискване |
| 3.9 | Размери на работната площ | Ширина – 1200 мм (+ 20%); дълбочина – 750 мм (+ 20%); височина – 660 мм (+ 20%); |  | Минимално изискване |
| 3.10 | Оборудване на работното пространство | Контакт – 2 бр. Изход за газ – 1 бр Изход за вакуум – 1 бр. |  | Минимално изискване |
| 3.11 | Стандарт | ISO 14644-1:2015 Чисти стаи и свързаната с тях контролирана околна среда. Част 1: Класификация на чистотата на въздуха в зависимост от концентрацията на частиците Или еквивалентен стандарт |  | Минимално изискване |
| 3.12 | Комуникационни канали | Сериен порт 232 или еквивалентен | 1 | Минимално изискване |

Монтаж, инсталиране/въвеждане в експлоатация и минимум 3 дни обучение за работа на място при Възложителя.

Минимален гаранционен срок -  24 месеца.

Срок на доставка – до 4 месеца, считано от получаване от изпълнителя на възлагателно писмо от възложителя за извършване на доставката.

Обособена позиция № 4

ЛАБОРАТОРЕН ИНКУБАТОР С КЛАТАЧКА – 1 бр.

| № | Параметър | Спецификация | Брой | Критерий за оценка на параметъра |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Лабораторен шейкър | С инкубатор с охлаждане |  | Минимално изискване |
| 4.1.1. | Дисплей | Цветен;Да се показват цялата зададена информация; Да може да се прави исторически преглед на зададените програми; С докосване |  | 3 |
| 4.1.2. | Аларма | Светлинна и звукова - За отклонения в скоростта; - За дисбаланс; - За достигане на горна и долна граница на температурата; Звуковата аларма да може да се изключва независимо от светлинната |  | 5 |
| 4.1.3. | Капак | Прозрачен; Със сензор за отваряне; Алгоритъм за спиране на ротацията при отваряне на капака |  | 3 |
| 4.1.4. | Да може да се извършва култивиране в стандартна атмосфера | въздух |  | Минимално изискване |
| 4.1.5. | Да може да се извършва култивиране в дефинирана атмосфера | Порт за газове за директно доставяне на газове с дефиниран състав в отделни колби | 12 | 5 |
| 4.1.6. | Наличие на портове | За Връзка с компютър; USB; Или еквивалентен |  | 3 |
| 4.2. | Поддържане на еднаква температура в целия обем | Два вентилатора |  | Минимално изискване |
| 4.3. | Движение на платформата | Орбитално |  | Минимално изискване |
| 4.4. | Амплитуда | Минимум 19 mm |  | Минимално изискване |
| 4.5. | Скорост (Обороти) | Минимален диапазон от 20 до 500 rpm, регулируемa |  | Минимално изискване |
| 4.6. | Точност | ±1% от нагласената стойност при обороти >100rpm) или по-добра ±1 при обороти <100rpm или по-добра |  |  |
| 4.7. | Таймер за движение: | Минимлен диапазон от 1 min до 999 h 59 min |  | Минимално изискване |
| 4.8. | Температурен обхват на околната среда | Минимален обхват от 10оС до 35оС |  | Минимално изискване |
| 4.9. | Работен температурен обхват | Минимален обхват от 10оС до 60оС |  | Минимално изискване |
| 4.10. | Точност на температурата | Не повече от + 0,5оС |  | Минимално изискване |
| 4.11. | Платформа | Универсална с възможност за закрепване на минимален брой 16 колби от 300 мл и 12 колби от 500 мл Всички аксесоари необходими за закрепване на 32 колби от 300 мл и 24 колби от 500 мл | 1 | Минимално изискване |
| 4.12. | Материал | Неръждаема стомана |  | Минимално изискване |
| 4.13. | Поктирие | Частите от неръждаема стомана са покрити с биоциден материал, който намалява с 99.9% за 24 часа количеството поне на следните бактерии: Escherichia coli, Serratia marcescens, Enterococcus faecalis, Staphylococcus aureus, Bacillus subtilis, Streptococcus epidermidis, Candida albicans, Sccharomyces ceresisiae Биоцидният препарат може да е с по-добри показатели |  | Минимално изискване |
| 4.14. | Нивелиране | Вградени крака на винт за нивелиране |  | Минимално изискване |
| 4.14.1. | Баланс | Сензор за баланс Алгортъм за компенсиране на вибрациите |  | 5 |

Монтаж, инсталиране/въвеждане в експлоатация и минимум 3 дни обучение за работа на място при Възложителя.

Минимален гаранционен срок -  24 месеца.

Срок на доставка – до 4 месеца, считано от получаване от изпълнителя на възлагателно писмо от възложителя за извършване на доставката.

Обособена позиция № 5

CO2 ИНКУБАТОР – 1бр.

| № | Параметър | Спецификация | Брой | Критерий за оценка на параметъра |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1. | Микропроцесорен контрол контрол за поддържане на | -Влажна атмосфера -Постоянно ниво на СО2 -Постоянна температура - Капацитет минимум 150л. Допустимо е поддържането и на други параметри |  | Минимално изискване |
| 5.2. | Система за въздухообмен, | -Без използване на вентилатор |  | Минимално изискване |
| 5.3. | Поддържане на влажността в камерата | Резервоар за дейонизирана вода Допустим е и алтернативен начин на поддържане на влажността |  | Минимално изискване |
| 5.4. | Контрол на СО2 | В минимален диапазон 0,1 ... 20% |  | Минимално изискване |
| 5.5. | Мониориране на СО2 | С инфрачервен сензор |  | Минимално изискване |
| 5.6. | НЕРА филтър |  |  | Минимално изискване |
| 5.7. | Режим на деконтаминация | -При 90°С с пара -Пълно изсушаване в края на процеса |  | Минимално изискване |
| 5.7.1 | Материал на камерата | Неръждаема стомана 304 или по-висок клас |  | Минимално изискване |
| 5.7.2. | Материал на тялото | -Електрогалванизирана стомана или по-висок клас стомана -Покритие от биоциден материал, който намалява с 99.9% за 24 часа количеството поне на следните бактерии: Escherichia coli, Serratia marcescens, Enterococcus faecalis, Staphylococcus aureus, Bacillus subtilis, Streptococcus epidermidis, Candida albicans, Sccharomyces ceresisiae Биоциден материал с по-добри показания е допустрим |  | Минимално изискване |
| 5.8. | Температурен контрол | С датчик в минимален диапазон +1 °C над околната температура до 60 °C |  | Минимално изискване |
| 5.9. | Аларми | Звукова и визуална Допустими са и други аларми |  | Минимално изискване |
| 5.10. | Зони на подгряване | -Стените -Основата -Външната врата | 1 | Минимално изискване |
|  | Параметри за оценка |  |  | Точки |
| 5.11. | Вентилатор в камерата за бързо пречистване на въздуха през UPLA филтър или еквивалентен | Камерата възстановява чистотата на въздуха до ISO клас 5 (или еквивалентен) за 11 минути след затваряне на вратата Или еквивалентен | 1 | 5 |
| 5.12. | Бързо възстановяване на СО2 концентрацията след отваряне на врата | -Без надхвърляне на зададената концентрация |  | 5 |
| 5.13. | Филтруване на газовете през филтър с размер на порите 0,2 мкр. | Филтрите са извън инкубатора за лесна смяна |  | 3 |

Монтаж, инсталиране/въвеждане в експлоатация и минимум 5 дни обучение за работа на място при Възложителя.

Минимален гаранционен срок -  24 месеца.

Срок на доставка – до 4 месеца, считано от получаване от изпълнителя на възлагателно писмо от възложителя за извършване на доставката.

Обособена позиция № 6

ВЕРТИКАЛЕН ФРИЗЕР  -80оС – 1бр.

| № | Параметър | Спецификация | Брой | Критерий за оценка на параметъра |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1. | Дълбокозамразяващ фризер | Най-често използвана температура -86ºС |  | Минимално изискване |
| 6.2. | Работна температура | Минимален диапазон от -50 до -90 ºС |  | Минимално изискване |
| 6.3. | Двойна охладителна система - | Охлаждане от два независимо работещи компресора. |  | Минимално изискване |
| 6.4. | Поддържане на температура -70ᵒС, в случай на повреда в една от двете охладителни системи |  |  | Минимално изискване |
| 6.6. | Работен обем: | минимум 520 литра |  | Минимално изискване |
| 6.7. | Вътрешни врати | Минимум 3 независимо отварящи се |  | Минимално изискване |
| 6.8. | Мониторинг на температурата | Цифров дисплей Едновременно показване на зададената и действителна температура |  | Минимално изискване |
| 6.9. | Документиране | Прехвърляне на данни за температурата чрез USB порт Или еквивалентен |  | Минимално изискване |
| 6.10. | Ниско потребление на енергия | По-малко от 14 KWh/ден при поддържане на 80оС при стайна температура |  | Минимално изискване |
| 6.11. | Околна среда | Без използване на CFC (хлорофлуорокарбони) и HCFC (хидрохлорофлуорокарбони) |  | Минимално изискване |
| 6.12 | Допълнителни рафтове | 5 или повече |  | Минимално изискване |
| 6.13. | Брой ракове | Да запълнят целия капацитет |  | Минимално изискване |
| 6.14. | Брой кутии | Да запълнят два пъти целия капацитет |  | Минимално изискване |
|  | Параметри за оценка |  |  | Точки |
| 6.15. | Топлинна емисия в лабораторията | < 0.8 KW |  | 5 |
| 6.16. | Време на загряване на вътрешната среда от -80 до – 50оС при спиране на захранването | >250 мин. |  | 5 |
| 6.17. | Шум | < 56 dBA |  | 5 |

Монтаж, инсталиране/въвеждане в експлоатация и минимум 3 дни обучение за работа на място при Възложителя.

Минимален гаранционен срок -  24 месеца.

Срок на доставка – до 4 месеца, считано от получаване от изпълнителя на възлагателно писмо от възложителя за извършване на доставката.

Обособена позиция № 7

ФЛУОРИМЕТЪР – 1бр.

| № | Параметър | Спецификация | Брой | Критерий за оценка на параметъра |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. | Флуориметър |  | 1 | Минимално изискване |
| 7.1. | Източник на светлина | Ксенонова лампа с само-деозониращ се корпус, с мощност поне 150 W |  | Минимално изискване |
| 7.2. | Вълнови диапазон за възбуждане и детектиране | От минимум 220 – 720 nm или по-широк |  | Минимално изискване |
| 7.3. | Точност на дължината на вълната | < ±5,0 nm |  | Минимално изискване |
| 7.4. | Монохроматор с дифракционна решетка | Дифракционна решетка с > 900 линии/mm за възбуждане и за емисия |  | Минимално изискване |
| 7.5. | Ширина на процепа (за възбуждане и емисия) | Избор между поне 3 фиксирани стойности от 2,5nm до 20 nm (2,5 nm, 5 nm, 10 nm, 20 nm) |  | Минимално изискване |
| 7.6. | Динамичен обхват | Минимум 6 порядъка |  | Минимално изискване |
| 7.7. | Чувствителност, отношение сигнал/шум | S/N > 800 (RMS); S/N > 250 (пик към пик) |  | Минимално изискване |
| 7.8 | Минимално количество на пробата | 0.6 ml при използване на стандартна 10 милиметрова квадратна кювета |  | Минимално изискване |
| 7.9. | Скорост на сканиране | Избор между поне 5 фиксирани скорости в диапазона от 60 nm/min до 12 000 nm/min |  | Минимално изискване |
| 7.10 | Време на отклик | От 0.04 до 2s, в зависимост от скоростта на сканиране |  | Минимално изискване |
| 7.11 | Минимални концентрации на детектиране за флуресцеин | От 1 х 10-11mol/L или по-ниски |  | Минимално изискване |
| 7.12 | Настолен компютър | Удовлетворяващ изискванията на апарата |  | Минимално изискване |
|  | Параметри за оценка |  |  | Точки |
| 7.13 | Наличие на корекция на детектирания сигнал спрямо възбуждящия |  |  | 20 |
| 7.14 | Възможност за 3D измервания на възбуждане и флуоресценция |  |  | 20 |

Монтаж, инсталиране/въвеждане в експлоатация и минимум 5 дни обучение за работа на място при Възложителя.

Минимален гаранционен срок -  24 месеца.

Срок на доставка – до 4 месеца, считано от получаване от изпълнителя на възлагателно писмо от възложителя за извършване на доставката.

Обособена позиция № 8

ПРЕЦИЗНИ  ЕЛЕКТРОННИ ВЕЗНИ ЗА АНАЛИТИЧНА РАБОТА

|  | Параметри | Спецификация | Брой | Критерий за оценка на параметъра |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аналитична везна |  | 1 |  |
| 1.1. | Автоматична калибрация на определен период от време | Система за автоматично калибриране |  | Минимално изискване |
| 1.2. | Автоматично нивелиране |  |  | Минимално изискване |
| 1.3. | Капацитет на везната |  |  |  |
| 1.3.1. |  | не по-малък от 120 g |  | Минимално изискване |
| 1.3.2. |  | Над 120 g |  | 10 |
| 1.3.3. |  | Над 200 g |  | 10 |
| 1.4. | Точност |  |  |  |
| 1.4.1. |  | 0,1 mg до натоварване не по-малко от 220g |  | Минимално изискване |
| 1.4.2. |  | 0.01 mg до натоварванене по-малко от 120g |  | Минимално изискване |
| 1.5. | Размер на платформата |  |  |  |
| 1.5.1. |  | не по-малко от Ø 80 (mm) |  | Минимално изискване |
| 1.5.2. |  | Над Ø 80 (mm) |  | 10 |
| 1.6. | Захранване | 220 V |  | Минимално изискване |
| 1.7. | Стандартен пакет приложими програми | Броене, теглене в проценти, калнулация и други |  | Минимално изискване |
| 2. | Прецизна техническа електронна везна | с точност: 0.01 g - капацитет 1500 g/0,01 g - автоматично вътрешно калибриране - блюдо ф160 mm" | 1 | Минимално изискване |

Монтаж, инсталиране/въвеждане в експлоатация и минимум 2 дни обучение за работа на място при Възложителя.

Минимален гаранционен срок -  24 месеца.

Срок на доставка – до 4 месеца, считано от получаване от изпълнителя на възлагателно писмо от възложителя за извършване на доставката.

Обособена позиция № 9

ПРОФИЛОМЕР  - 1бр.

|  | Параметри | Спецификация | Брой | Критерий за оценка на параметъра |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Профиломер |  | 1 |  |
| 1.1. | Конфигурация на профиломер: | Със система за визуализация с изцяло интегрирана оптична система за профил и 3Д изображение с възможност за работа с малки, груби и грапави повърхности |  | Минимално изискване |
| 1.2. | Скенер: | С вградена защита от удар (сблъсък) в измервания детайл |  |  |
| 1.3. | Интерферометрия: | 3D кохерентна сканираща |  | Минимално изискване |
| 1.4. | Осветление: | С ограничение на зрителното поле и апертурата |  |  |
| 1.5. | Камера: | С разделителна способност значително над 1 милион пиксела. |  |  |
| 1.6. | Избираемо монохромно и цветно изображение: | С възможност за режим без пръстени |  |  |
| 1.7. | Моторизирано 3-позиционно кодирано променливо увеличение: | Вкл. 0,5х, 1,0х, 2,0х Опционално 0,75х, 1,5х |  | Минимално изискване |
| 1.8. | Сменяеми обективи | С увеличение от 0,5х до 100х |  |  |
| 1.9. | Моторизиран ход на маса: | XY 200mm, наклоняване до +/- 4 Опционално кодирано XYZ |  | Минимално изискване |
| 1.10. | Диапазон на вертикално сканиране: | До 20 мм с разширено сканиране |  | Минимално изискване |
| 1.11. | Повтаряемост на топографията на повърхността: | Не по-голяма от 0,06 mm |  | Минимално изискване |
| 1.12. | Отражателна способност (рефлекция) на пробите: | 0.05% - 100% |  |  |
| 1.13. | Повтаряемост на RMS: | Не по-голяма от 0,005nm |  | Минимално изискване |
| 1.14. | Мобилност: | Конструкция на ролки за свободно движение в работното помещение |  |  |
| 1.15. | Софтуер: | Специализиран |  | Минимално изискване |
| 1.15.1. |  | Измервателен софтуер за 10бр. офлайн работни места |  |  |
| 1.16. | Специфициране: | По ISO25178 или еквивалент |  |  |

Монтаж, инсталиране/въвеждане в експлоатация и минимум 5 дни обучение за работа на място при Възложителя.

Минимален гаранционен срок -  24 месеца.

Срок на доставка – до 6 месеца, считано от получаване от изпълнителя на възлагателно писмо от възложителя за извършване на доставката.

Обособена позиция № 10

КВАРЦ-КРИСТАЛНА МИКРОВЕЗНА С ЕЛИПСОМЕТРИЧНА ПРИСТАВКА

|  | Параметри | Спецификация | Критерий за оценка на параметъра |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Кварц-кристална микровезна с дисипация на енергията и елипсометрична приставка: |  |  |
|  | Микрофлуидика: | Проточна клетка за микрофлуидика | Минимално изискване |
|  | Минимален обем на пробата: | 300 µl | Минимално изискване |
|  |  | По-малък от 300 µl | 10 точки |
|  | Модул: | Елипсометичен | Минимално изискване |
|  | Нормална чувствителност по маса в течности: | 2 ng/cm2 | Минимално изискване |
|  |  | По-малко от 2 ng/cm2 | 10 точки |
|  | Нормална чувствителност по дисипация в течности: | 0 .1 х 10-6 | Минимално изискване |
|  |  | По-малка от 0 .1 х 10-6 | 10 точки |
|  | Разделителна способност на времето: | 0.005 s | Минимално изискване |
|  |  | По-малко от 0.005 s | 10 точки |
|  | Сотфуер: | За работа с апаратурата и анализ на резултатите | Минимално изискване |
|  | Сетове: | Инсталационен сет, сет за работа с течности | Минимално изискване |
|  | Златни сензори: | 10 броя сензора, 14 мм 5 МНz стандартни златни сензори | Минимално изискване |
|  |  | 10 броя сензора, 14 мм 5 МНz стандартни златни сензори | 10 точки |
|  | SiO2 сензори: | 5 броя с 14mm 5 MHz SiO2 сензори | 10 точки |
|  | Помпа: | Перилстатична | Минимално изискване |
|  | Елипсометър с QCM адаптер: |  |  |
|  | Ъгли на падане от пробата: | Елипсометър с мин три ъгли на падане от пробата, 90о директно | Минимално изискване |
|  | Разделителна способност на пикселите: | Не по-малка от 0.01 eV | Минимално изискване |
|  | Диаметър на лъча: | Не повече от 3 mm. | Минимално изискване |
|  | Дължини на вълната: | 90 дължини на вълната в спектрален обхват от 380 nm до 900 nm. | Минимално изискване |
|  |  | 180 дължини на вълната в спектрален обхват от 380 nm до 900 nm. | 10 точки |
|  | Размери на пробата: | от 10 mm до 100 mm | Минимално изискване |
|  |  | от 5 mm до 200 mm | 10 точки |
|  | CCD детектор: | За едновременно измерване на всички дължини на вълните. | Минимално изискване |
|  | Персонален компютър: | Core i7 Processor 8GB, RAM 500GB Hard Drive, Windows 10Pro, 8x DVD+/-RW Drive, 22” monitor | Минимално изискване |
|  | Система за аварийно захранване: | UPS | Минимално изискване |
|  |  | тип Online Вход 110- 300 V, изход 3000 VA/2700 W Интерфейси: 3 х Schuko (DIN), 1xUSB | 10 точки |

Монтаж, инсталиране/въвеждане в експлоатация и минимум 5 дни обучение за работа на място при Възложителя.

Минимален гаранционен срок -  24 месеца.

Срок на доставка – до 6 месеца, считано от получаване от изпълнителя на възлагателно писмо от възложителя за извършване на доставката.

Обособена позиция № 11

ВЕРТИКАЛЕН АВТОКЛАВ – 1бр

| № | Параметър | Спецификация | Брой | Критерий за оценка на параметъра |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11. | Вертикален автоклав за стерилизация на хранителни среди, инструменти и консумативи. | с микропроцесорен контрол. | 1 | Минимално изискване |
| 11.1. | Система за хидравлично блокиране на капака при високо налягане в камерата. |  |  | Минимално изискване |
| 11.2. | Сензор за отворен капак. |  |  | Минимално изискване |
| 11.3. | Възможност за ръчно освобождаване на парата и дрениране. |  |  | Минимално изискване |
| 11.4. | Работна температура |  |  |  |
|  |  | не по-ниска от 131 оС |  | Минимално изискване |
|  |  | не по-ниска от 139 оС |  | 10 |
| 11.5. | Обем : | минимум 150 l |  | Минимално изискване |
| 11.6. | Програми: | минимум 10, като не по-малко от 5 свободно програмируеми |  | Минимално изискване |
|  |  | минимум 10, като не по-малко от 6 свободно програмируеми |  | 5 |
| 11.7. | Размери на камерата: |  |  |  |
| 11.7.1. | Височина на вътрешния съд | минимум 750 mm |  | Минимално изискване |
| 11.7.2. | Височина на вътрешния съд | Минимум 850 мм |  | 10 |
| 11.8. | Включена перфорина кошница от неръждаема стомана |  |  |  |
| 11.8.1. |  | Минимум 1 бр |  | Минимално изискване |
| 11.8.2. |  | Минимум 2 бр. |  | 5 |

Монтаж, инсталиране/въвеждане в експлоатация и минимум 2 дни обучение за работа на място при Възложителя.

Минимален гаранционен срок -  24 месеца.

Срок на доставка – до 4 месеца, считано от получаване от изпълнителя на възлагателно писмо от възложителя за извършване на доставката.

Обособена позиция № 12

МНОГОМРЕЖОВИ ЧЕТЕЦ  - 1 бр.

| № | Параметър | Спецификация | Брой | Критерий за оценка на параметъра |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.1. | Многомрежови четец |  | 1 |  |
| 12.1.1. | Възможности за отчитане на: |  |  |  |
| 12.1.1.1. |  | Микроплаки |  | Минимално изискване |
| 12.1.1.2. |  | кювети |  | 5 |
| 12.1.2. | Формат на плаките: | 6-, 12-, 24-, 48-, 96-, 384 ямки Допускат се и допълнителни възможности за други плаки |  | Минимално изискване |
| 12.1.3. | Детекция: | - абсорбция (230-1000 nm, точност ±2 nm) - флуоресценция - top/bottom (250-850 nm) - луминесценция (300-850 nm) - Забавена във времето флуоресценция (TRF, за детекция на Europium) - Western Blot детекция. Допускат се и допълнителни възможности за детекция. |  | Минимално изискване |
| 12.1.4. | Метод на отчитане: | Крайно точков, кинетика, спектрално сканиране. |  | Минимално изискване |
| 12.1.5. | Други функции: | - Възможност за разклащане (линейно и орбитално); - Възможност за инжектиране; - Температурен контрол (от +4 над стайна температура до 45°С) Допускат се и допълнителни функции. |  | Минимално изискване |
| 12.1.6. | Софтуер: | - Лесен за употреба софтуер, съвместим с десктоп системи. - Автоматично създаване на стандартни криви от въведени и отчетени стандарти и анализ на неизвестни проби с крайно отчитане на концентрация/други единици. |  | Минимално изискване |
| 12.1.7. | Охлаждащ се РМТ (фотоумножител) | за увеличаване на чувствителността за детекция на слаба светлина; |  | 5 |
| 12.1.8. | Специфично фюжън осветяване при флуоресценция | уредът автоматично определя светлинния източник (ксенонова флаш-лампа или LED арейдетектор) за оптимизиране на детекцията; |  | 5 |
| 12.1.9. | Инжекторите са вградени вътре в корпуса на четеца | Да имат следните функционалности: чрез функция “reverse prime” могат да намалят мъртвия обем до 10 µl; детекция на мехурчета; могат да се инсталират от потребителя в лабораторията; |  | 10 |
| 12.1.10. | Включени принадлежности | Набор за отчитане на микрообеми: 24-ямкови стъкла за обем на проба от 4 µL и от 2 µL. |  | Минимално изискване |
| 12.1.11. | Възможност от надграждане с детекции | Да се извършва от самия потребител в лабораторията: Alphascreen/AlphaLISA, HTRF, TRF, TR-FRET, Fluorescence Polarisation; |  | 20 |
| 12.1.12. | Възможност за смяна на един вид детекция с друг | Да са извършва от самия потребител в лабораторията. |  | 20 |
| 12.1.13. | Възможност за допълнително надграждане с цитометър | за изследване на жизненост, поведение на клетки без оцветяване, морфология, преброяване на ядра и клетки и др. изследователски задачи. |  | 10 |

Монтаж, инсталиране/въвеждане в експлоатация и минимум 3 дни обучение за работа на място при Възложителя.

Минимален гаранционен срок -  24 месеца.

Срок на доставка – до 4 месеца, считано от получаване от изпълнителя на възлагателно писмо от възложителя за извършване на доставката.

Обособена позиция № 13

ЕЛЕКТРОПОРАТОР ЗА БАКТЕРИИ И ДРОЖДИ – 1бр.

|  | Параметри | Спецификация | Брой | Критерий за оценка на параметъра |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13. | Електропоратор за бактерии и дрожди |  | 1 |  |
| 13.1 | Бърза обработка на пробите; |  |  | Минимално изискване |
| 13.2. | Бързо задаване на запаметени програми; |  |  | Минимално изискване |
| 13.3. | Предварително зададени стандартни програми | Апаратът да предоставя възможност за бързо избиране на предварително зададени програми за най-често изучаваните бактерии и дрожди |  | Минимално изискване |
| 13.4. | Апаратът да предоставя възможност за ръчна настройка на широк обхват от параметри | Да запазва силата на полето при работа с кювети с големи обеми предоставяйки възможност за работа с проби с големи обеми и увеличаване на производителността |  | Минимални изискване |
| 13.5. | Напрежение |  |  |  |
| 13.5.1. | диапазон | 200-2,500 V |  | Минимално изискване |
| 13.5.2. | диапазон | 200-3,000 V с точност от 10V |  | 10 |
| 13.6.1. | Апарата да предоставя възможност за настройване продължителността на импулса; | Времева константа: 5мсек., номинална |  | Минимално изискване |
| 13.6.2. | Апарата да предоставя възможност за настройване продължителността на импулса; | от 1.0 до 4.0 милисекунди с точност от 0.1 милисекунди |  | 10 |
| 13.7. | Време за зареждане:<10 сек; |  |  | Минимално изискване |
| 13.7. | Да притежава един бутон за пускане на импулса, прикрепена камера за кювети и кратко време за зареждане |  |  | Минимално изискване |
| 13.8. | Апаратът да притежава система, която да намалява образуването на волтови дъги, което предотвратява загубата на ценни проби |  |  | 10 |
| 13.9. | Апаратът да притежава аудио-визуални индикатори за пулса |  |  | Минимално изискване |
| 13.10. | Апаратът да показва продължителността на импулса както и постоянното и действителното напрежение приложено на пробата, което позволява следене възпроизводимостта на резултатите |  |  | Минимално изискване |
| 13.11. | Апаратът да има възможност за запис и прехвърляне на данни чрез USBпорт |  |  | Минимално изискване |

Монтаж, инсталиране/въвеждане в експлоатация и минимум 2 дни обучение за работа на място при Възложителя.

Минимален гаранционен срок -  24 месеца.

Срок на доставка – до 3 месеца, считано от получаване от изпълнителя на възлагателно писмо от възложителя за извършване на доставката.

Обособена позиция № 14

СИСТЕМА ЗА ЕЛЕКТРОФОРЕТИЧНИ АНАЛИЗИ НА ПРОТЕИНИ  И НУКЛЕИНОВИ КИСЕЛИНИ – 1бр.

|  | Параметри | Спецификация | Брой | Критерий за оценка на параметъра |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14.1 | Хоризонтална миниелектрофореза | Да включва гребени за 15 и 20 проби, размери на плаките 15 х 10 см, UV-трей, мини-гел кастер | 1 | Минимално изискване |
| 14.1.1. | Брой проби | От 8 до 30 |  | Минимално изискване |
| 14.1.2. | Възможност за работа с различни ванички за гел |  |  | 5 |
| 14.1.3. | Размер на ваничка за гела (Ш х Д) | 7 см x 10 см |  | 5 |
| 14.1.4. | Възможност за изливане гел директно в електрофоретичната клетка |  |  | Минимално изискване |
| 14.1.5. | Цветни, етикетирани електроди и основа за коректно позициониране на капака |  |  | 5 |
| 14.1.6. | Индикатори за посоката и ориентацията на гела |  |  | 5 |
| 14.2. | Вана за вертикална електрофореза | до 4 гела, включва електроден модул, съпътстващ модул, вана, капак със захранващи кабели2 гел кастера, 4 кастерни рамки, 10 стартов гребен, 5 къси стъкла, 5 стъкла със спейсери | 1 | Минимално изискване |
| 14.2.1. | Поддръжка на различни приложения 1-D електрофореза, 2-D електрофореза, ДНК електрофореза в PAGE |  |  | 5 |
| 14.2.2. | Възможност за работа с готови гелове |  |  | Минимално изискване |
| 14.2.3. | Възможност за надстройка до апарат за извършване на Western-blot |  |  | 5 |
| 14.3. | Токоизправител | (100–120/220–240 V), за широк кръг електрофоретични и блот приложения max. 300V, 400mA, 40W, Timer, 2 outlets | 1 | Минимално изискване |
| 14.3.1. | Брой изходи | Минимум 4 |  | Минимални изискване |
| 14.3.2. | Таймер | Програмируем, 1 мин – 999 мин |  | Минимални изискване |
| 14.3.3. | Функция за пауза и продължаване на програмите |  |  | 5 |
| 14.3.4. | Автоматично стартиране след спиране на тока |  |  | Минимални изискване |
|  | Функции за безопасност | Детекция при липса на заряд; Детекция при внезапна промяна на заряда; Защита от претоварване / късо съединение; |  | Минимални изискване |

Монтаж, инсталиране/въвеждане в експлоатация и минимум 2 дни обучение за работа на място при Възложителя.

Минимален гаранционен срок -  24 месеца.

Срок на доставка – до 3 месеца, считано от получаване от изпълнителя на възлагателно писмо от възложителя за извършване на доставката.

Обособена позиция № 15

АВТОМАТИЧНИ ПИПЕТИ ЗА АНАЛИТИЧНА РАБОТА – 6 бр.

|  | Параметри | Спецификация | Брой | Критерий за оценка на параметъра |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15.1 | Aвтоматичнa пипетa с променлив обем | - осемканалнa с ежектор, - автоклавируема, - Обем: 0.5-10 μl | 2 | Минимално изискване |
| 15.2 | Aвтоматичнa пипетa с променлив обем | - осемканалнa с ежектор, - автоклавируема, - Обем: 10-100 μl | 2 | Минимално изискване |
| 15.3. | Aвтоматичнa пипетa с променлив обем | дванадесет каналнa с ежектор, автоклавируема, Обем: 30-300 μl | 2 | Минимално изискване |

Минимален гаранционен срок -  24 месеца.

Срок на доставка – до 3 месеца, считано от получаване от изпълнителя на възлагателно писмо от възложителя за извършване на доставката.

Обособена позиция № 16

СИСТЕМА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА УЛТРАЧИСТА ВОДА – 2 бр.

|  | Параметри | Спецификация | Брой | Критерий за оценка на параметъра |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16.1 | Система за производство на ултрачиста вода | Предназначена за за биохимични, биотехнологи-чни приложения и инстру-ментални анализи като: ICP-MS,HPLC, UHPLC, UPLC, LC-MS, електрохимични методи и др. | 2 | Минимално изискване |
| 16.2 | Системата да включва | - вградени кондуктометри за следене на качеството на водата след всяка стъпка на пречистване; - Комплект от предварителни филтри; -Мебрана за обратна осмоза - Филтри за крайно почистване - UV източник за дезинфекция/окисляване - Ултрафилтър - Външен резервоар за дейонизирана вода с полезен обем минимум 20 литра с датчик за нивото |  | Минимално изискване |
| 16.2.1. | Системата да включва допълнително | Външен резервоар за дейонизирана вода с полезен обем минимум 50 литра с датчик за нивото |  | 5 |
| 16.3. | Производителност: | 1 – 250 L/ден ултрачиста (тип 1) вода надвишаваща качеството на водата по изискванията на ISO3696 |  | Минимално изискване |
| 16.3.1. | Производителност на ултрачиста вода: | Минимум 2 L/min |  | 5 |
| 16.3.2. | Производителност на чиста вода: | Минимум 10 L/h към резервоара |  | 5 |
| 16.4. | Спецификация на получената ултрачиста вода от системата: | Съпротивление при 18. 2 MΩ·cm (проводимост 0.055 μS/cm) TOC ≤ 2 ppb (μg/L) Частици> 0.22 μm: < 1 /mL Бактерии < 1 CFU/mL |  | Минимално изискване |
| 16.4.1. | Допълнителна спецификация на получената ултрачиста вода от системата | Ендотоксини: <0.001 EU/mL Rnase: <0.01 ng/mL Dnase: <4 pg/μL |  | 5 |

Монтаж, инсталиране/въвеждане в експлоатация и минимум 5 дни обучение за работа на място при Възложителя.

Минимален гаранционен срок -  24 месеца.

Срок на доставка – до 4 месеца, считано от получаване от изпълнителя на възлагателно писмо от възложителя за извършване на доставката.

Обособена позиция № 17

АПАРАТ ЗА PCR АНАЛИЗ С ГРАДИЕНТЕН БЛОК – 1 бр.

|  | Параметри | Спецификация | Брой | Критерий за оценка на параметъра |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17. | Апарат за PCR анализ с градиентен блок |  | 1 |  |
| 17.1. | Алуминиев термоблок | с 96 x 0.2 мл PCR епруветки или 1 PCR плака; |  | Минимално изискване |
| 17.2. | Температурен работен обхват на блока | В диапазон 4-99 °C, с пелтие, . с тройна поточна технология. Точност на температурния блок ±0.2 °C; |  | Минимално изискване |
| 17.2.1. | Скорост на промяна на температурата | Максимална - 4°C/сек. Средна - 3 °C/сек. |  | 10 |
| 17.2.2. | Температурна хомогенност от ямка до ямка | ±0.4 °C за 10 сек до достигане на 90°С |  | 10 |
| 17.3. | Градиентен термоблок | с над 12 реда и температурен обхват на градиента 30-99 °C; |  | Минимално изискване |
| 17.4. | Температурен обхват на капака | 37-110 °C и защита на пробата от термално увреждане и изпаряване на реакционната смес; |  | Минимално изискване |
| 17.5. | Дисплей за графично представяне на програмираните градиенти |  |  | Минимално изискване |
| 17.6. | Възможност за съхраняване на програми в паметта на апарата | съхраняване на програми на външна USB памет |  | Минимално изискване |
| 17.7. | Възможност за смяна на различни реакционни модули | с двоен модул (2х48 ямков реакционен модул) позволяващ протичането на два независими експеримента едновременно |  | 10 |

Монтаж, инсталиране/въвеждане в експлоатация и минимум 3 дни обучение за работа на място при Възложителя.

Минимален гаранционен срок -  24 месеца.

Срок на доставка – до 4 месеца, считано от получаване от изпълнителя на възлагателно писмо от възложителя за извършване на доставката.

Обособена позиция № 18

ХОМОГЕНИЗАТОР – 1бр.

| № | Параметър | Спецификация | Брой | Критерий за оценка на параметъра |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 18. | Хомогенизатор под високо налягане | Да съдържа модул за осъществяване на процеса и модул за постигане на хидравлично налягане. За разрушаване на клетки, намаляване размера на частици до наночастици, реакционна химия. Капацитет : минимум 3 l/h Електрически мотор с мощност 1.5 kW Степени на хомогенизация минимум 2 Ел. захранване – 220 волта С корпус от неръждаема стомана | 1 | Минимално изискване |
| 18.1. |  | Настолен тип уред Процесна система, с възможност за конфигуриране за непрекснато подване или рециркулация, с включени емулгираща клетка и помпа за високо налягане. |  | Минимално изискване |
| 18.2. | Работно налягане |  |  |  |
| 18.2.1. | Работно налягане: | в дипазон от 150 до 1,500 bar |  | Минимално изискване |
| 18.2.2. | Работно налягане: | в дипазон от 150 до 2,000 bar |  | 10 |
| 18.3. | Помпа за високо налягане | да постига налягане от 0 до 60,000 psi |  | Минимално изискване |
| 18.3. | Минимално количество на пробата | от 20 ml |  | Минимално изискване |
| 18.3.1. | Минимално количество на пробата | от 12 ml |  | 10 |
| 18.3.2. | Подаване на пробата | резервоар от неръждаема стомана с минимален обем 100 мл |  | Минимално изискване |
| 18.3.3. |  | резервоар от неръждаема стомана с минимален обем 200 мл |  | 10 |
| 18.4. | Манометър: | За измерване на налягане до 60,000 psi с изолационен вентил |  | Минимално изискване |
| 18.5. | Реактори: | 6 циркониеви |  | 10 |

Монтаж, инсталиране/въвеждане в експлоатация и минимум 5 дни обучение за работа на място при Възложителя.

Минимален гаранционен срок -  24 месеца.

Срок на доставка – до 4 месеца, считано от получаване от изпълнителя на възлагателно писмо от възложителя за извършване на доставката.

Обособена позиция № 19

Центрофуги  - 3 броя

| № | Параметър | Спецификация | Брой | Критерий за оценка на параметъра |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 19.1. | Високооборотна охлаждаща микроцентрофуга |  | 1 |  |
| 19.1.1. | Управление: | - Микропроцесорен контрол. - Поне 90 програми - индукционен мотор без поддръжка. - поне 8 криви за нива на ускоряване и намаляване на скоростта. - кратка програма и непрекъснато въртене - Превключване между rpm/rcf. - заключване на капака при въртне. - сензор за дисбаланс. - Автоматично разпознаване на ротора. |  | Минимално изискване |
| 19.1.2. | Температурен контрол: | -20 °С до +40°С Предварително охлаждане със и без центрофугиране |  | Минимално изискване |
| 19.1.3. | Капацитет: | Максимален обем - 500 мл. Максимална скорост – от 100 до 18000 rpm (RСF: 24 088 х g) |  | Минимално изискване |
| 19.1.4.1. | Таймер: | 0 – 99 min 59 s |  | Минимално изискване |
| 19.1.4.2. | Таймер: | Минимум до 99 часа и безкрайност |  | 10 |
| 19.1.5. | изходи: | USB за запис на параметри |  | Минимално изискване |
| 19.1.6. | Други: | Камера от неръждаема стомана. |  | Минимално изискване |
| 19.1.7. | Ротори: |  |  |  |
| 19.1.7.1. |  | - Ъглов ротор - 6 х 50 мл епруветки тип Falcon, с кофички , ъгъл 30о, максимални обороти до 6000 rpm (окомплектован с кошници) |  | Минимално изискване |
| 19.1.7.2. |  | - Ъглов ротор - 8 х 15/10 мл епруветки, окомплектован с кофички, ъгъл 30°, максимални обороти до 6000 rpm (окомплектован с кошници) |  | Минимално изискване |
| 19.1.7.3. |  | - Летящ ротор за плаки – минимум 2 плаки. |  | 10 |

| 19.2. | Високооборотна лабораторна центрофуга |  | 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 19.2.1. | Управление: | - Микропроцесорен контрол. - Функция за кратък цикъл на въртене; - Превключване между rpm/rcf. - заключване на капака при въртне. - сензор за дисбаланс. - Автоматична индикация и разпознаване на роторите - Поне 90 програми - индукционен мотор без поддръжка. - поне 8 криви за нива на ускоряване и намаляване на скоростта - с охлаждане |  | Минимално изискване |
| 19.2.2. | Температурен контрол: | -20 °С до +40°С Предварително охлаждане със и без центрофугиране |  | Минимално изискване |
| 19.2.3. | Капацитет: | Максимален капацитет - 1000 мл. Максимална скорост – 18000 rpm; RCF: 30065xg |  | Минимално изискване |
| 19.2.4.1. | Таймер: | 0 – 99 min 59 s |  | Минимално изискване |
| 19.2.4.2. | Таймер: | Минимум до 99 часа и безкрайност |  | 10 |
| 19.2.5. | Изходи: | USB за запис на параметри |  | Минимално изискване |
| 19.2.6. | Камера: | от неръждаема стомана. |  | Минимално изискване |
| 19.2.7. | Ротори: |  |  |  |
| 19.2.7.1. |  | Ъглов ротор - 24 х 15/10 мл епруветки с кофички 13080 (O 17x100/120mm), Максимална скорост 5000 rpm, Ъгъл 30°С; |  | Минимално изискване |
| 19.2.7.2. |  | Ъглов ротор - 6 х 50 мл епруветки тип Falcon с херметически затворен капак, Максимална скорост 10 000 rpm, Ъгъл 30°С |  | Минимално изискване |
| 19.2.7.3. |  | Летяш ротор - 4 х 250 мл, Максимална скорост 5 000 rpm, Кофички 250 ml, (Ø 62x107mm) – 4 бр.; Държачи аз 100 ml епруветки, (О 46х100mm) – 4 бр. |  | Минимално изискване |
| 19.2.8. | Система за идентификация на грешки | дисбаланс, грешен ротор, прекъсване на програма |  | Минимално изискване |

Монтаж, инсталиране/въвеждане в експлоатация и минимум 3 дни обучение за работа на място при Възложителя.

Минимален гаранционен срок -  24 месеца.

Срок на доставка – до 4 месеца, считано от получаване от изпълнителя на възлагателно писмо от възложителя за извършване на доставката.

Обособена позиция № 20

ИНВЕРСИОНЕН АВТОМАТИЧЕН МИКСЕР – 1бр.

| № | Параметър | Спецификация | Брой | Критерий за оценка на параметъра |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20. | Инвестиционен автоматичен миксер | Миксер на прахообразни и течни хетерогенни субстанции. | 1 |  |
| 20.1. | Тип миксиране | Миксиране със специфични олоидно движение, базирано на принципа на Пол Шатц. |  | Минимално изискване |
| 20.2. | Скорост на въртене | вариабилна от 0 до 60 мин-1 |  | Минимално изискване |
| 20.3. | Време на закъснение | От 2 до 5 секунди |  | Минимално изискване |
| 20.4. | Захранване | мин. 220 волта |  | Минимално изискване |
| 20.5. | Мощност на мотора | Мин. 80 вата |  | Минимално изискване |
| 20.6. | Съд за разбъркване | с обем от 2 л. |  | Минимално изискване |
| 20.7. | Съд за разбъркване | с обем от 1,5 л. |  | 10 |
| 20.8. | Напречни пръстени |  |  |  |
| 20.8.1. |  | Минимум12 броя |  | Минимално изискване |
| 20.8.2. |  | Минимум 24 броя |  | 10 |
| 20.9. | Ключ за опъване на пръстените | Мин. 1 брой |  | Минимално изискване |
| 20.10.1. | Електрически предпазители | Мин. 2 броя |  | Минимално изискване |
| 20.10.2. | Електрически предпазители | Мин. 4 броя |  | Минимално изискване |
| 20.11.1. | Въглеродни четки за двигатели | Мин. 4 броя |  | Минимално изискване |
| 20.11.2. | Въглеродни четки за двигатели | Мин. 8 броя |  | 10 |

Монтаж, инсталиране/въвеждане в експлоатация и минимум 3 дни обучение за работа на място при Възложителя.

Минимален гаранционен срок -  24 месеца.

Срок на доставка – до 4 месеца, считано от получаване от изпълнителя на възлагателно писмо от възложителя за извършване на доставката.

Обособена позиция № 21

ТЕРМОСТАТ С ОХЛАЖДАНЕ – 1бр.

| № | Параметър | Спецификация | Брой | Критерий за оценка на параметъра |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 21. | Термостат с охлаждане | Микропроцесорен контрол за времето и температурата; Течно-кристален дисплей; Система за охлаждане и нагряване; Принудителна циркулация на въздуха; Защита от прегряване. | 1 | Минимално изискване |
|  |  | С контрол оборотите на вентилатора и автоматично изключване след края на програмата |  | 10 |
| 21.1. | Полезен обем | минимум 320 литра; |  | Минимално изискване |
| 21.2. | Температурен контрол: | В диапазон +3 ÷ + 70оС; |  | Минимално изискване |
| 21.3. | Температурна регулация: ; | На всеки 0.1оС |  | Минимално изискване |
| 21.3. | Отложен старт : | от 1 min до 99.59 h |  | Минимално изискване |
| 21.4.1. | Потребителски програми | Мин.10 |  | Минимално изискване |
| 21.4.2. | Потребителски програми | 20 |  | 10 |
| 21.5. | Вътрешно пространство | от неръждаема стомана |  | Минимално изискване |
| 21.6. | Рафтове | Минимален брой 4 – макцимален брой 10 |  | Минимално изискване |
| 21.7. | Софтуер за програмиране и контрол от външен компютър |  |  | 10 |

Монтаж, инсталиране/въвеждане в експлоатация и минимум 2 ден обучение за работа на място при Възложителя.

Минимален гаранционен срок -  24 месеца.

Срок на доставка – до 4 месеца, считано от получаване от изпълнителя на възлагателно писмо от възложителя за извършване на доставката.

Обособена позиция № 22

ГЕНЕРАТОР ЗА ЛЕД – 1бр.

| № | Параметър | Спецификация | Брой | Критерий за оценка на параметъра |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 22. | Генератор за лед | Машина за малки, твърди парчета лед (люспи) Лагери с голяма товароносимост за повишена надеждност Шкаф от неръждаема стомана устойчив на корозия. Лесно почистване. Врата на конейнера с лесен достъп. Хладилен агент, | 1 |  |
| 22.1.1. | Производителност: | С капацитет 40 кг/24 часа |  | Минимално изискване |
| 22.1.2. | Производителност: | С капацитет 70 кг/24 часа |  | 10 |
| 21.2. | Контейнер с капацитет | Минимална вместимост 25 кг |  | Минимално изискване |
| 22.3. | Регулируеми стоманени крака | От 100 до 150 mm |  | Минимално изискване |
| 22.3. | Диапазон на температурата на околната среда | От 10 до 41°C |  | Минимално изискване |
| 22.4. | Охлаждане: | въздух |  | Минимално изискване |
| 22.5. | Захранване: | 230 V |  | Минимално изискване |
| 22.6. | Мощност на компресора | 420 W |  | Минимално изискване |

Монтаж, инсталиране/въвеждане в експлоатация и минимум 1 ден обучение за работа на място при Възложителя.

Минимален гаранционен срок -  24 месеца.

Срок на доставка – до 4 месеца, считано от получаване от изпълнителя на възлагателно писмо от възложителя за извършване на доставката.

Обособена позиция № 23

ДЮАРОВ АЛУМИНИЕВ СЪД – 1бр.

| № | Параметър | Спецификация | Брой | Критерий за оценка на параметъра |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 23. | Дюаров алуминиев съд | за съхранение на течен азот. | 2 | Минимално изискване |
| 23.1. | Обем: | 21 l |  | Минимално изискване |
| 23.2. | Статична скорост на изпарение | 0.18 л/ден |  | Минимално изискване |
|  | Максимално налягане | 0.5 bar |  | Минимално изискване |
| 23.3. | Статично време на задържане | 119 дни |  | Минимално изискване |

Монтаж, инсталиране/въвеждане в експлоатация и минимум 1 ден обучение за работа на място при Възложителя.

Минимален гаранционен срок -  24 месеца.

Срок на доставка – до 3 месеца, считано от получаване от изпълнителя на възлагателно писмо от възложителя за извършване на доставката.

Обособена позиция № 24

СИСТЕМА ЗА ТВЪРДОФАЗОВА ЕКСТРАКЦИЯ – 1бр.

| № | Параметър | Спецификация | Брой | Критерий за оценка на параметъра |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 24. | Система за твърдофазова екстракция | в комплект с мембранна вакуум помпа за едновременна екстаркция на 20 проби. Манометър за контрол на вакуума и входящ вентил. | 1 | Минимално изискване |

Монтаж, инсталиране/въвеждане в експлоатация и минимум 1 ден обучение за работа на място при Възложителя.

Минимален гаранционен срок -  24 месеца.

Срок на доставка – до 3 месеца, считано от получаване от изпълнителя на възлагателно писмо от възложителя за извършване на доставката.

Обособена позиция № 25

ЛАПТОПИ – 2 бр.

| № | Параметър | Спецификация | Брой | Критерий за оценка на параметъра |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 25. | Лаптоп | Външна видеокарта 4-клетъчна батерия Подсветка на клавиатурата DVD записвачка | 2 | Минимално изискване |
| 25.1.1 | Процесор | Intel Core i5 |  | Минимално изискване |
| 25.1.2. | Процесор | Intel Core i7 |  | 10 |
| 25.2 | Оперативна памет | 8GB (DDR4) |  | Минимално изискване |
| 25.3. | Твърд диск | SSD 256GB |  | Минимално изискване |
| 25.4. | Екран | По-голям от 15 инчов екран с анти-отразяващо покритие (матиран) |  | Минимално изискване |
| 25.5. | USB 3.0 входове | (3, или повече) |  | Минимално изискване |
| 25.6. | входове за свързване с външни мултимедиини устройства | Тип HDMI и VGA |  | Минимално изискване |

Минимален гаранционен срок -  24 месеца.

Срок на доставка – до 3 месеца, считано от получаване от изпълнителя на възлагателно писмо от възложителя за извършване на доставката.

Обособена позиция № 26

Установка за автоматично потапяне на образци

|  | Параметри | Спецификация |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Тип: | Ротационен | Минимално изискване |
|  | Капацитет: | Минимум 20 съдa (кювети), всеки с обем не по-малък от 350 мл. | Минимално изискване |
|  | Тип на съдовете (кюветите): | Химично и киселинно устойчиви | 10 точки |
|  | Капацитет на съда: | Не по-малко от 30 образеца на пускане само с един държател | 10 точки |
|  | Сушилна камера: | Налична | Минимално изискване |
|  | Капак: | Инсталиран дайте параметър или обяснение – От материал: стъкло, полимер или метал. Да покрива всички подвижни работещи елементи. | Минимално изискване |
|  | Изпускателен конектор за свързване с външна аспирационна система за отвеждане на газовете: | Инсталиран | 10 точки |
|  | Управление: | Програма за управление, възможност за отложен старт, задържане на кошницата до 90 минути | Минимално изискване |
|  | Възможност за програмиране: | До 15 програми | Минимално изискване |
|  |  | Повече от 15 програми | 10 точки |
|  | Захранване: | 220 V – 50/60 Hz. | Минимално изискване |
|  | Система за аварийно захранване: | UPS тип Online Вход 110- 300 V, изход 3000 VA/2700 W Интерфейси: 3 х Schuko (DIN), 1xUSB | 10 точки |
|  |  |  | Минимално изискване |
|  |  |  | Минимално изискване |

Общи условия:

Монтаж, инсталиране/въвеждане в екслоатация и минимум 5 дни обучение за работа на място при Възложителя.

Минимален гаранционен срок 24 месеца.

Срок на доставка – до 4 месеца, считано от получаване от изпълнителя на възлагателно писмо от възложителя за извършване на доставката.

*Важно!!! Навсякъде, където в техническите спецификации се съдържа посочване на стандарти, същите да се четат и разбират „или еквивалент”. В случай, че в техническите спецификации конкретен параметър на описаното оборудване е обозначен с посочване на конкретен модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход, производство и/или друго, което би довело до облагодетелстването или елиминирането на определени лица или продукти, то това обозначение не е задължително за участниците и те могат да посочат в Техническото си предложение оборудване еквивалентни технически характеристики.