Образец № 17

Предмет на обществената поръчка: “Доставка, монтаж, пускане в експлоатация, обучение за работа и гаранционна поддръжка на оборудване във връзка с изпълнение на договор BG161PO003-1.2.04-0012-C0001 по 16 обособени позиции:

Таблица за техническо съответствие

| Номер Бюджетна позиция | Оборудване Технически параметри | Стойност на техническите параметри | Предложение на участника за стойности на техническите параметри | Номер на каталог/ брошура/ техническа документация | Номер на страница от каталог/ брошура/ техническа документация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oбособена позиция 1 |
| 1.1 | Ултразвуково устройство за диспергиране на проби | -Мощност не по-малка от 100W -Честота- не по-малка от 30 kHz -Обем на пробата от 10 μl до 500 ml. -Настроеваема амплитуда -Приспособление за захващане към статив Устройството да бъде оборудвано със следните аксесоари: -Сонда от титан за проби от 5 ml до 100 ml, Дължина между 50 mm и 100 mm. Минимална потопяема дължина, не по-голяма от 3 сm -Сонда от титан за проби от 0.1 ml до 5 ml Дължина между 50 mm и 100 mm. Минимална потопяема дължина, не по-голяма от 0.5 сm -Статив, от неръждаема стомана и скоба |  |  |  |
| Обособена позиция 2 |
| 1.5 | Динамометър | -Използване на сили в диапазона 10 N до 1000 N; -Максимално натоварване на рамата до1kN -Възможни тестове за опън и за компресия -Автоматично разпознаване на включения тензодатчик -Точност на измерване на силата не по-малка от 0.5% от номиналната стойност на тензодатчика -Скорост 0.01 mm/min – 2000 mm/min (има се предвид скорост на деформация) -Разстояние между оста на измерване на силата и колоната – 180 mm -Точност на скоростта – не по-малка от ±0,2% от зададената -Интерфейс за свързване към стационарен PC и лаптоп -Разделителна способност на позициониране не по-голяма от 1μm (има се предвид разделителната способност при удължаване на пробата) Динамометърът да бъде оборудван със следните аксесоари: -Потопяеми пневматични челюсти: Подходящи за много тънки (30 микрона) образци с ширина до 15mm. Диапазон на работната температура от стайна температура до 100°С -Пневматични челюсти с гумени повърхности и капацитет до 300 N и компресор на въздух към тях -Захвати за натиск – 50 mm плочи -Вана за тестващ разтвор с управление на температурата: Контрол на течната среда от стайна температура до не по-малко от 80°С Максимален ход на образеца във ваната, не по-малък от 100mm -Тензометричен датчик номинал 10N, точност 0,5%. -Тензометричен датчик номинал 250N, точност 0,5%. -Тензометричен датчик модел номинал 1kN, точност 0,5%. -Приспособление за измерване на триене във полимерни филми според стандарт ASTM D5458 -Приспособление за определяне на резистентност на пробиване на полимерни филми по стандарт ASTM D5748 -Приспособление за определяне на статичен и кинетичен коефициент на триене на полимерни филми по стандарт ASTM D1894 -Аксесоари за изследване на храни: Масичка за поставяне на образците, снабдена с тава Приспособление за триточково огъване за измерване твърдост на хляб, сухи макаронени изделия и др. Приспособление за пробиване на тънки филми за измерване на напрежение на спукване, релаксация на напрежение и възстановяване на деформация на тънки филми (да включва две основи с различни по големина апертури и две сферични проби за изследване на филми с различна дебелина) Приспособление за определяне здравина на гелове по стандарта ISO 9665 да включва държател за чаши, стандартни чаши и стандартна цилиндрична проба) Конична проба – ъгъл 30° Конична проба – ъгъл 90° Пластмасова цилиндрична проба с диаметър 2 inch Пластмасова цилиндрична проба с диаметър 25mm Цилиндрична проба от неръждаема стомана с диаметър 6 mm. Софтуер за анализ на данните от измерванията Дава възможност за анализ на всички видове тестове, включително и тестването на храни Съвместим с Microsoft office пакета Позволява създаването на макроси |  |  |  |
| Обособена позиция 3 |  |  |  |
| 1.7 | Професионален анализатор на термична дифузия, специфична топлина, термична проводимост и термична резистентност | -Режими на ръчно и на автоматично измерване -Мобилност на апаратурата с цел провеждане на измервания на място -Точности: 5% специф. топл. капацитет; 5% Топлопроводност / съпротивление; 10% термична дифузия -Съвместимост с определени стандарти –за измерване на термофизични свойства на материали (IEEE Standard 442-1981, ASTM Standard D5334-00) -Аксесоари: Наличие на набор сензори за измерване с цел определяне на термична дифузност, специфичен топл. капацитет, термична проводимост и термично съпротивление -Обхват на измерване: К: 0.02 до 2 Wm-1 C-1 (има се предвид коефициент на топлопроводимост К); D: 0.1 до 1.0 mm2s-1 (има се предвид коефициент на дифузност); R: 0.5 до 50mC W-1 (има се предвид коефициент на термична резистентност); C: 0.5 до 4 MJ m-3 C-1 (има се предвид волуметричен топлинен капацитет) -Памет за съхранение на данни: Около 4000 хиляди измервания, за да може в автоматичен режим да се правят измервания през определен период от време - Възможност за измервания в твърди и в течни вещества -Работни условия: от -10° до 60°С -Готовност за апаратурата за работа: Възможност за директна работа без необходимост от допълнително калибриране в оторизирана институция -Време на измерване: <2 мин. -Работна среда на сензорите:от -500С до 150°С |  |  |  |
| Обособена позиция 4 |
| 1.9 | Универсална сушилня с принудителна конвекция за работа с инертен газ | -Обем не по-голям от 32 литра -Температурен обхват от 30 0С до 300 0С, с точност 0.1 0С (има се предвид точност на подържане на температурата) -Принудителна конвекция на въздуха, регулируема на стъпки -стъпка на регулиране на принудителната конвекция не по-голяма от 10% -Входящ и изходящ щуцер за работа с инертен газ -3 допълнителни отвора в работната камера с уплътнителни тапи -Оборудване, даващо възможност за работа с инертен газ -Възможност за визуализация на съхранените данни на контролера; -Възможност за калибриране чрез контролера на три свободно избираеми температурни стойности |  |  |  |
| Обособена позиция 5 |
| 1.10 | Високоволтов източник | -Напрежения от 0V до 5 кV (има се предвид регулирани напрежения в обхвата 0V до 5кV) -Отклонение: не по-голямо от 50mV -Ток: 0 до 3mA. (има се предид номинален ток) -Положителна и отрицателна полярност. -Стабилност: ≤0,01% / час; 0,02% / 8 часа -Кабел за високо напрежение не по-къс 3m |  |  |  |
| Обособена позиция 6 |
| 1.11 | Флуоресцентен микроскоп | -Зрителна глава: a) Тринокулярно тяло б) Възможност за настройка на зрителната глава на междуочно разстояние – диапазон не по-малък от 55 до 75 мм. Разделяне на изображението окуляри / камера , 50/50 %. в) Оптична система със зрително поле не по-малко от 25 мм. г) Светлинни техники за преминаваща светлина – светло поле. -Обективи и окуляри: а) Револвер за 5 обектива б) Обективи 4х; 10х; 20х; 40х; 100х, 100х (имерсионен). в) Цветнокодиран кондензер с минимално NA 0.9/1.25 при имерсия, за работа със светло поле и фазов контраст. г) Планахроматни окуляри – 10х и зрително поле не по-малко от 20 мм с очни протектори, фокусируеми. -Осветление: а) Hg лампа със захранване Флуоресцентна приставка с минимум 100W живачна лампа и държач за минимум три броя филтри. b) Осветление – вариабилно Кьолерово, LED, с постоянна цветна температура. c) 4W LED източник с живот не по-малко от 100 000 часа. d) Възможност за работа на батерии, както и окомплектоване със слънчев панел за захранване на LED осветлението. -Микроскопска камера и аксесоари: a) Цветна цифрова микроскопска камера за анализ и заснемане на изображения с FireWire B интерфейс както и с HD интерфейс за директна връзка към HD монитор. Минимална разделителна способност 3.1 Mpixels, на живата картина, както и на заснетото изображение. 1/2” CMOS сензор. Време за експозиция 0.1msec – 2 sec. C-mount адаптер. b) Софтуерен пакет за визуализация на жива картина в реално време, управление на камерата заснемане и анализ на заснетите изображения. Извършване на различни по тип измервания и анотации – линейни размери, мерителна линия, посочване и маркиране на обекти и др. Статистическа обработка на резултатите. Генериране на протокол и пренос към MS Word и MS Excel. Fire Wire B PCI. c) Express карта за монтиране в компютър. d) Софтуерът да разпознава използвания микроскоп и конфигурираните оптични компоненти както и камерата и да позволява автоматична калибрация на живата картина, както и на заснетите изображения при смяна на обективите. e) Микроскоп, камера и софтуер да са от един производител -Филтри: а) Магазин с филтри – неутрални с различна оптическа плътност, за дневна светлина, селективни филтри за червена, зелена и UV светлина b) Флуоресцентен филтър - син, EX: 450-490 ; EM:515 - c) Флуоресцентен филтър - зелен, EX: 515-560 ; EM:590 -Механични части: а) Солиден метален корпус. - b) XY масичка c) Предметна масичка с ултратвърдо керамично покритие, възможност монтаж на Х,Y винта за работа с дясна и лява ръка, диапазон на движение – не по-малко от 76мм х 25мм d) Държач за предметни стъкла с възможност за смяна с една ръка e) Микро- и макро- винт за фино и грубо фокусиране, двустранно разположени, на едно ниво с X,Y винта. f) Промяна на височината на микро- и макро- винта с цел по-добра ергономичност. g) Противопрахово покривало. |  |  |  |
| Обособена позиция 7 |
| 1.12 | Оптична маса | - тип „медна пита” -Структура „сандвич” -конструкция на плота: минимум 5 мм стоманени листове -размери (приблизително) 2100/1200/200 мм. Размерите са дължина/ширина/дебелина. Допустимите отклонения са ±400/±300/+50 мм -горната плоча на плота: осигурена с отвори М6 или М8 на разстояние 25 мм; -равнинност на горната плоча: +-0.1 мм/м2 -вертикален отвор на плота за преминаване през него на лазерен лъч -масата да бъде снабдена с допълнителен плот, разположен под основния, за монтаж на лазер |  |  |  |
| 1.13 | Крака (за оптична маса) | - Крака с височина /приблизително/ 700 mm; пасивна амортизация. Допустимо отклонение е ±100 mm -крака, изработени от стомана, с квадратен профил 100 мм -крака, съгласно предната позиция, съединени с укрепващ П – профил, с размери подходящи за оптичната маса от позиция 1.12 -крака,снабдени с нивелиращи подложки и с допълнителни нивелиращи и вибрационно изолиращи въздушни подложки, съобразени с теглото на масата от позиция 1.12 |  |  |  |
| Обособена позиция 8 Поляризационна оптика, поляризатори, вълнови пластини |
| 1.14 | Фазова пластина със забавяне на 632.8 nm | -контрол на забавяне с точност не по-малка от -Четвъртвълнова пластина на 632.8 nm -отклонение на лъча не по-голямо от 10 arcsec -въведено изкривяване на вълновия фронт не по-голямо от -отражение на 632.8 nm: не по-голямо от 0.25% -диаметър на работеща повърхнина (чиста апертура) не по-малка от 10 mm -диаметър на монтажната арматура не по-голяма от 25.4 mm |  |  |  |
|  | Фазова пластина със забавяне на 632.8 nm | -контрол на забавяне с точност -полувълнова пластина на 632.8 nm -отклонение на лъча не по-голямо от 10 arcsec -въведено изкривяване на вълновия фронт не по-голямо от -отражение на 632.8 nm: не по-голямо от 0.25% -диаметър на работеща повърхнина (чиста апертура) не по-малка от 10 mm -диаметър на монтажната арматура не по-голяма от 25.4 mm |  |  |  |
|  | Фазова пластина със забавяне ахроматична (400-800nm) | -контрол на забавяне с точност не по-малка от -ахроматична четвъртвълнова пластина видим диапазон -отклонение на лъча не по-голямо от 10 arcsec -въведено изкривяване на вълновия фронт не по-голямо от -отражение: не по-голямо от 0.5% от една повърхност -диаметър на работеща повърхнина (чиста апертура) не по-малка от 10 mm -диаметър на монтажната арматура не по-голяма от 25.4 mm |  |  |  |
|  | Фазова пластина със забавяне ахроматична (400-800nm) | -контрол на забавяне с точност не по-малка от -ахроматична полувълнова пластина видим диапазон -отклонение на лъча не по-голямо от 10 arcsec -въведено изкривяване на вълновия фронт не по-голямо от -отражение: не по-голямо от 0.5% от една повърхност -диаметър на работеща повърхнина (чиста апертура) не по-малка от 10 mm -диаметър на монтажната арматура не по-голяма от 25.4 mm |  |  |  |
|  | Поляризатор | -ефективен в диапазона 0.35 -2.3 μm -тип – кристални поляризатори -материал: калцит -коеф. на екстинция: не по-малко от 50 dB -чиста апертура: не по-малка от 9 mm -дължина: не повече от 35 mm |  |  |  |
| 1.15 | Прецизен ротатор | - разрешение: не по-малко от 1 arcsec - Точност: не по-малка от 5 arcmin - Повторяемост в двете направления: не по-лоша от 10 arcsec -ход: 360° непрекъснато въртене -възможност на компютърно управление с контролер |  |  |  |  |
| 1.16 | Блок за управление на прецизен ротатор | -да управлява едновремено позиционерите от позициите 1.15 и 1.17 -Компютърно управление от 1 до 3 канала за управление да е снабден с подходящия софтуер за управление под Windows -да е снабден с нужните кабели за връзка с позиционерите и компютъра |  |  |  |
| 1.17 | Линеен прецизен позиционер | -снабден със стъпков двигател даващ ход не по-малък от 50 mm -разрешение: не по-малко от 0.1 μm ( има се предид минимална стъпка на преместване) -точност:не по-малка от 0.5 μm;(има се предвид повторяемо преместване в двете посоки) -възможност на компютърно управление с контролер |  |  |  |
| 1.19 | Поляризационен анализатор/ Поляриметър | -спектрален диапазон: 400-700 nm |  |  |  |
|  |  | - допълнителен спектрален диапазон |  |  |  |
|  |  | -възможност за измерване на простраствени обекти и на влакнесто-оптични елементи |  |  |  |
|  |  | -детектеруема мощност в диапазон не по-малък от -60 dBm-10 dBm |  |  |  |
|  |  | -точност на измерване на степента на поляризация: не по-лоша от ±5% за целия спектрален диапазон |  |  |  |
|  |  | - точност на измерване на състоянието на поляризация: не по-лоша от ±0.25° |  |  |  |
|  |  | - Универсален поляризационен анализатор за научно- изследователски цели, който може да измерва състоянието на поляризация за различни обекти независимо от техния материал и форма |  |  |  |
| Обособена позиция 9 |
| 1.18 | Спектрометър | - Спектрометър за видима област с разрешение не по-лошо от 1.5 nm -входен конектор SMA -софтуер Windows съвместим с функции: Scope, absorbance, reflectance, transmittance, pixel smoothing, spectrum averaging, raw data, zoom scale, wavelength calibration, export to ASCII, peak finder, save dark and reference, dark and reference adjustment, store to flash; Auto-adjust integration time and saturated pixels detection -следене на изменението на спектъра във времеви интервали -осигуряване адаптиране на софтуера по изискване на клиента в гаранционния период Спектрометърът да е снабдени с: -Деутериева-халогенна лампа 200-400 nm, SMA 905- изход -10W Волфрамова халогенна лампа с интензитет контрол и захранване; 380-2500 nm , SMA 905- изход - сонда за измерване на отражение, 6 осветителни влакна с 1 четящо влакно, 200 μm с гъвкаво метално покритие, SMA 905 конектори. - Оптичен кабел UV/VIS/NIR, 200 μm влакно, 2 m дължина: 2 бр; SMA 905 конектори. - Кюветодържател, 10 mm оптичен път, 2 лъча, 4 x UV/VIS/NIR с колиматорни лещи и капак, SMA 905 - Кварцови кювети с 10 mm оптичен път, 4-и видими прозореца: 3 бр |  |  |  |
| Обособена позиция 10 |
| 1.20 | (Lock-in) Усилвател | -тип: с фазово обвързване (lock-in) -цифров -двуфазов -честотен диапазон: не по-малък от 0.1Hz – 100 kHz - честота на опорния сигнал по-голям от 2Hz – 120 kHz -точност на усилване не по-малка от ±0.2% -динамичен резерв: не по-малък от 100 dB Едновременно показване на кои да са две от величините : X – привързан сигнал : Y – квадратура : R – амплитуда : θ – фаза : шум -входове: само А, -B; разлика (А-B) -минимална/максимална чувствителност -време за интегриране: в диапазон не по-малък от 10μs до секунди (поне) -измерване на кратни честоти -минимална чувствителност: не по-лоша от 2 nV -вход за измерване по ток -входът по ток е в диапазон от 2fA до 10 nA Изходи: -Функции: X и Y -Основни аналогови: X ,Y, R, θ, шум, отношение Интерфейс: -RS232 -допълнителен интерфейс: GPIB -Подходящ софтуер за управление на прибора, за запис и обработка на информацията -LabVIEW драйвер |  |  |  |
| 1.21 | Интегратор с натрупване Box-car (интегратор) | -Усилване на сигнали с продължителност: в диапазон не по-малък от 100ps-150 μs - Честота на повторение: не по-малка от 50 kHz - блок, позволяващ цифров изход на събраната информация -блок, позволяващ аналогов изход на събраната информация - Едноканален интегратор -Ширина на гейта (времева „врата”): в диапазон не по-малък от 2 ns-15 μs -бърз сканиращ модул с врата 100 ps и дискретни стойности на ширината на вратата; -Усредняване в диапазон не по-малък от 1 до 10000 натрупвания -Да възстановява формата на бързи, къси, аналогови сигнали -Изходни сигнали (при входни А и B): A, B, A–B, AB/10, 10A/B или √(A2 + B2) -Прецизни предусилватели по постоянен ток и поне до 300 MHz -Предусилвателите от предходната позиция да са поне четири и да са с коеф. на усилване не по-малък от 5 -аналогов модул с възможности за изчисляване на прости математични съотношения между сигналите на двата входа -Софтуер за управление на прибора и за обработка на информацията -LabVIEW драйвер -Брой канали 2 канала - Честота на дискретизация в реално време не по-малка от 2GSa/s -Еквивалентна честота на дискретизация не по-малка от 100 GSa/s -Измервателни обхвати напрежение в диапазон не по-малък от 1mV /div до 10V/div -Измервателни обхвати за честота в диапазон не по-малък от 1ns/div to 100s/div -вградени функции за анализ -Интерфейс: USB - памет за 10 графики |  |  |  |
| Обособена позиция 11 |
| 1.23 | Осцилограф – 6бр. | -Честотна лента 70MHz -Брой канали 2 канала - Честота на дискретизация в реално време не по-малка от 2GSa/s -Еквивалентна честота на дискретизация не по-малка от 100 GSa/s -Измервателни обхвати напрежение в диапазон не по-малък от 1mV /div до 10V/div -Измервателни обхвати за честота в диапазон не по-малък от 1ns/div to 100s/div -вградени функции за анализ -Интерфейс: USB - памет за 10 графики |  |  |  |
| 1.24 | Генератор – 6 бр. | - Честотна лента: не по-малка от 0.1Hz-20MHz - Форма на сигнала: синусоида, правоъгълен, триъгълен, ЦМОС, TTL - Форма на сигнала: сигнал с произволна форма - Разрешение по честота: не по-лоша от 100 mHz в целия обхват -честотна точност и стабилност не по-лоша от 20 ppm |  |  |  |
| 1.25 | Осцилоскоп 250 MHz | - Честотна лента поне 250MHz - Брой канали 2 канала с отделни памети за всеки -По-голям от 2 брой канали - Честота на дискретизация в реално време не по-малка от 2.5GSa/s - Еквивалентна честота на дискретизация не по-малка от 100GSa/s - Измервателни обхвати напрежение в диапазон не-по-малък от 2mV-5V/div - Измервателни обхвати честота в диапазон не по-малък от1 ns/div to 1000 s/div -Цветен дисплей -избор на входно съпротивление |  |  |  |
| 1.26 | Спектрален анализатор | -Честотна лента: не по-малка от 9kHz - 9GHz -Автоматична настройка и последователно програмиране - Ниво на шум не по-малко от -120dBm - Средно ниво на шум: не по-малко от -99dBm - Измервания: ACPR, OCBW, мощност на канала, N-dB и измервания на фазови флуктуации - Драйвер LabVIEW (GSP-930) - Настройка за разделяне на екрана -Захранване: AC/DC/Батерия - Интерфейс: USB -Интерфейс: RS-232 - Допълнителни интерфейси: LAN (GSP-930), VGA |  |  |  |
| 1.27 | LCR метър | -Тестова честота до 100kHz -Тестова честота в диапазон, по-голям от 12Hz-100kHz и включваща го -Точност не по-малка от 0.1% -Работни режими R/Q, C/D, C/R, L/Q, Z/θ, L/R -интерфейс RS232 - Памет за 100 измервания |  |  |  |
| 1.28 | Логически анализатор | - поне 16 входни канала -Вътрешна честота на синхронизация 200MHz -Вътрешна честота на синхронизация в диапазон, включващ 200MHz -I2C, RS-232C анализатор на протокол и статистика на сигнала - Анализ на други протоколи: SPI, UART - Интерфейс USB - Памет: поне 1Mbits |  |  |  |
| Обособена позиция 12 |
| 1.6 | Диференциално сканиращ калориметър | - Tемпературно-модулиран режим на работа. -Възможност за измерване на синусоидална температурна вълна към пробата с амплитуда от 0.01 до 3°C и честота от 10 до 200 s -DSC апарата да е окомплектован с трета термодвойка, термично изолирана от стандарта и пробата с цел добиването на обективна референтна точка на температурния контрол. -Да е окомплектован с автосемплер с минимум 50 позиции и 5 позиции за стандарти. -Автосемплера да може да работи с всички видове панички (запечатани или не) от всички производители. -Автоматична калибрация на позициите на автосемплера. -Възможност за фотокалориметрия -Скорост на нагряване в диапазона от 0.01 К/min до 200 К/min -Линейност на базовата линия (-50°-400°C) < 5 mW средна стойност измерена без допълнителна софтуерна обработка -Възпроизводимост на базовата линия (-50°-400°C) <5 mW при отваряне и затваряне на термостата след всяка проба -Прецизност на базовата линия (-50°-400°C) не повече от ±20 mW -Дигитална резолюция на температурните промени не повече от 0.001 mW -Шум на базовата линия(-50°-400°C)<0.08 mW -Oбхват за измерване на температура не по-маъко от -80°C до 700°C -Прецизност на температурата – не по-малка от 0.002°C -Възпроизводимост на температурата с точност, не по-малка от ±0.025°C -Прецизност по отношение на измерената енталпия, не по-малка от ±0.04% -Възпроизводимост по отношение на измерената енталпия не по-малка от ±0.25% Софтуер за обработка и анализ на данните позволяващ: -Коригиране на топлинни ефекти от разреждане и от липсата на такова -Импорт и експорт на данни в различни формати -Да има заложени модели -Визуализиране на няколко експеримента в една графика и таблица -Принтиране на рапорти в различни формати зададени от потребителя -Wizard за задаване на параметрите на експеримента Апаратът да бъда окомплектован със: -Компресорна охлаждаща система, работеща в режим DSC/MDSC и осигуряваща температури в интервала от -80°С до 550°С -Преса за хереметично затваряне на тигелите |  |  |  |
|  | Обособена позиция 13 |
| 1.2 | Апаратура за изследване на газопропускливост на полимерни филми | -Определяне на газопропускливост на манометричен метод, в съответствие с предписанията на ISO 2556 -Работен диапазон: 0.1~100 000 cm3/m2• 24h• 0.1MPa -Разделителна способност: не по-малка от 0.1Pa -Тествани газове: O2, N2и CO2 -Налягане на газа в бутилката: 0.4MPa~0.6MPa -Температура на измерване: стайна -Вакуум: <20 Ра |  |  |  |
| 1.3 | Апаратура за изследване на паропропускливост на полимерни филми | -определяне на паропропускливостта по гравиметричен метод -Определяне на паро-пропускливост в съответствие с предписанията на ISO 2528 -Работен Диапазон: 0.1～10,000 g/m2•24h -Точност: не по-малка от 0.01 g/m2•24h - Влажност: 10% RH～98% RH -Източник на газ: въздух -Налягане в газовия източник: 0.6MРa Температурен диапазон: 15°С～55°С |  |  |  |
| Обособена позиция 14 |
| 1.4 | Индексомер | -Работи в съответствие със стандарт ISO 1133 -Диапазон от 40°С до 400°С -Точност на температурата, не по-малка от 0.1°С Апаратът да бъде окомплектован с Стандартна тежест с маса 2.160 kg; Нож за отрязване на екструдата Инструменти и консумативи за почистване Допълнителни тежести с маси 500g, 1000g, 1050g, 1200g, 3800 g, 5000g, допълнителна маса 5000 g и допълнителна маса 1600 g |  |  |  |
| Обособена позиция 15 |
| 1.8 | Система за измерване на термостимулирана поляризация и деполяризация | -Държател за измерване на термостимулирани токове на твърди образци с плоски златни електроди, добре изолирани от държателя и температурен сензор -Софтуерна програма за контрол и оценка на ТСТ – регулиране параметрите на поляризация, пресмятане на основни електрични величини, представяне на данните като двумерни и тримерни графики -Температура от -100 оС до +250 оС. (има се предвид температурата на температурна камера с контролирано нагряване) -Система за съхраняване на данни, съдържаща компютър, 22 инчов монитор, лазерен принтер и специализирана карта за връзка с измервателната система -Възможност за контролиране на температура, време на поляризация, поляризациооно напрежение и др.; -Възможност за визуализация на получените данни |  |  |  |
| Обособена позиция 16 |
| 1.22 | Универсален елипсометър, екипиран за измерване на плазмонен резонанс | - да има възможност за извършване на елипсометрични измервания -Елипсометричната установка да е оборудвана за измерване на плазмонен резонанс - установката да позволява да бъде разширена за измерване на образна елипсометрия и за Брюстер микроскопия - Възбуждането на повърхнинен плазмонен резонанс да се извършва с призма; - измерванията на повърхнинен плазмонен резонанс да се извършват с допълнителен модул към основното елипсометрично оборудване; - приборът да е оборудван с подложки със златно покритие за биочипове; - да се извършват измервания на плазмонен резонанс във времеви динамичен режим - приставка за измерване на контактен ъгъл -измерването във времеви режим да става с разрешение милисекунди -приборът оборудван с проточна клетка - приборът оборудван и контролиран от компютър с нужния софтуер - приборът да дава възможност за достъп до оптическото оборудване, така, че то да бъде заменяно и модифицирано съгласно нуждите на потребителя |  |  |  |